## Slide 1: TCP/IP

## Slide 2: IP(Internet Protocol)
每台電腦在網路上的辨別方法，就像電腦連上Internet後的身份證字號(或是『門牌號碼』)，每部電腦連上網後都擁有一個絕對是唯一且不重覆的IP。
32 bits 的 IP 分成四小段，每段含有 8 個 bits ，將 8 個 bits 計算成為十進位，並且每一段中間以小數點
Internet協議版本4（IPv4）將IP地址定義為32位元(BIT)
IPv6使用128位元(BIT)
Notes: 2^32=4,294,967,296約42億9
Internet Protocol version 4 (IPv4)
Internet協議版本4（IPv4）將IP地址定義為32位元(BIT)
到1998年，互聯網工程任務組（IETF）已正式確定了後續協議。IPv6使用128位元(BIT)
，理論上允許2 ^128或大約3.4 × 10 ^38個地址。

## Slide 3: 32位元(BIT)
XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX
0與1
2^32=4,294,967,296約42億9

## Slide 4: IP 分級
10進位表示
2進位表示

## Slide 5: Class A (Subnet Mask : 255.0.0.0)
0.0.0.0 ~ 0.255.255.255
1.0.0.0 ~ 1.255.255.255
2.0.0.0 ~ 2.255.255.255
:
10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 (Private IP)
:
126.0.0.0 ~ 126.255.255.255
127.0.0.0 ~ 127.255.255.255 測試作業系統內部迴圈(lo,LOopback)
Notes: 有1~126(0,127有特殊用途)分給126個單位使用。

## Slide 6: Class A 擁有者清單
[註] Class A 擁有者清單
http://www.flumps.org/ip/a/indexa.html 9 IBM Corporation, NY (NET-IBM) 15 Hewlett-Packard Company, CA (NET-HP-INTERNET) 19 Ford Motor Company, MI (NET-FINET) 36 Stanford University, CA (NET-SU-NET-TEMP) 43 Japan Inet, Japan (NET-JAPAN-A)

## Slide 7: Class B (Subnet Mask : 255.255.0.0)
128.0.0.0 ~ 128.0.255.255
128.1.0.0 ~ 128.1.255.255
128.2.0.0 ~ 128.2.255.255
128.3.0.0 ~ 128.3.255255
:
172.0.0.0 ~ 172.0.255.255
172.1.0.0 ~ 172.1.255.255
:
172.16.0.0 ~ 172.16.255.255 (Private IP)
172.17.0.0 ~ 172.17.255.255 (Private IP)
172.18.0.0 ~ 172.18.255.255 (Private IP)
:
172.31.0.0 ~ 172.31.255.255 (Private IP)
:
191.254.0.0 ~ 191.254.255.255
191.255.0.0 ~ 191.255.255.255
Notes: [註] 共有 64*256 個 Network ID
191-128+1
一起餓

## Slide 8: Class C (Subnet Mask : 255.255.255.0)
192.0.0.0 ~ 192.0.0.255
192.0.1.0 ~ 192.0.0.255
192.0.2.0 ~ 192.0.2.255
:
192.168.0.0 ~ 192.168.0.255 (Private IP)
192.168.1.0 ~ 192.168.1.255 (Private IP)
192.168.2.0 ~ 192.168.2.255 (Private IP)
:
192.168.254.0 ~ 192.168.254.255 (Private IP)
192.168.255.0 ~ 192.168.255.255 (Private IP)
:
192.169.0.0 ~ 192.169.0.255
192.169.1.0 ~ 192.168.1.255
:
192.255.255.0 ~ 192.255.255.255
:
223.255.254.0 ~ 223.255.254.255
223.255.255.0 ~ 223.255.255.255
Notes: [註] 共有 32*256*256 個 Network ID
223-192+1
而class D, E因為較不常使用， 在這就不多說

## Slide 9: 32 bits 的 IP 分成四小段， 每段含有 8 個 bits ， 將 8 個 bits 計算成為十進位， 並且每一段中間以小數點

## Slide 10: 2進位 轉 10 進位(IP 分成四小段，每段含有 8 個 bits )
256/ 128 /64/32/16/8/4/2/1
Notes: 2^32=4,294,967,296約42億9

## Slide 11: 練習:十進位答案
11000000
10101000
11111111
10000000
00001011
00001111
11001111
11100000
Notes: 192
168
255
128
11
15
211
224

## Slide 12: 練習:2進位答案(8bit)
77
33
66
192
210
Notes: 01001101
00100001
01000010
11000000
11010010

## Slide 13: 2進位計算
01
+ 1
10
11
+ 1
100
1111
+ 1
10000
11111
+ 1
100000
減

## Slide 14: 速算
11111111 100000000-1 255
01111111 10000000-1 127
00111111 01000000-1 63
00011111 00100000-1 31
00001111 00010000-1 15
00000111 00001000-1 7
00000011 00000100-1 3
00000001 00000010-1 1
Notes: 2^9-1
2^8-1
2^7-1

## Slide 15: 變化
1個bit
0
1
2個bit
00
01
10
11
3個bit
000
001
010
011
100
101
110
111

## Slide 16: 2進位and運算
0
And 0
0
0
And 1
0
1
And 0
0
1
And 1
1

## Slide 17: Ip 192.168.0.50 、192.168.0.199是否在同1網段
11000000.10101000.00000000.00110010
11111111.11111111.11111111.00000000
11000000.10101000.00000000.00000000
11000000.10101000.00000000.11000111 11111111.11111111.11111111.00000000
11000000.10101000.00000000.00000000
192.168.0.0/255.255.255.0(192.168.0.0/24)
and
and
Network iD/netmask
兩個Netmask皆為:255.255.255.0

## Slide 18: IP 的分級
以二進位說明 Network 第一個數字的定義：
A Class : 0xxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
|--net---|---------host-------------------|
 NetI_D 的開頭是 0
B Class : 10xxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
|------net------------|----------host------|
==> NetI_D 的開頭是 10(十進位128)
C Class : 110xxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
|-----------net-------------------|-host---|
==> NetI_D 的開頭是 110(十進位196)
三種分級在十進位的表示：
A Class :
0.xx.xx.xx ~ 126.xx.xx.xx
B Class :
128.xx.xx.xx ~ 191.xx.xx.xx
C Class :
192.xx.xx.xx ~ 223.xx.xx.xx
Ps:127.0.0.1 LocalHost
Notes: 127.x.x.x 是用來做 loopback 的(習慣上，大部份系統都指定 127.0.0.1 為 loopback 位址，如果您打指令 ifconfig lo0，您也會看到 127.0.0.1 這個 IP)，所以實際上能用的Ａ級位址就減少了
如果是以“0”開頭的，這是一個 A Class的 IP
如果是以“10”開頭的，這是一個 B Class的 IP
如果是以“110”為開頭的，則屬於 C Class的 IP
倘若您不懂得如何換算二進位，您也可以死記：
由 1 到 126 開頭的 IP 是 A Class
由 128 到 191開頭的 IP是 B Class
由 192 到 223 開頭的則為 C Class
當我們曉得區別 IP 的 Class 之後，我們就可以知道 IP 的 Net_ID 和 Host_ID：
A Class 的 IP 使用最前面一組數字來做 Net ID，其餘三組做 Host ID
B Class 的 IP 使用前面兩組數字來做 Net ID，另兩組做 Host ID
C Class 的 IP 使用前面三組數字來做 Net ID，剩下的一組做 Host ID
如果您要組建一個單一的 IP 網路，那麼您得分配相同的 Net ID 給所有主機，而各主機的 Host ID 卻必須是唯一的，也就是說沒有任何兩個 Host ID 會是一樣的。您的網路還要連上 internet 或其它網路的話，那麼您使用的 Net ID 也必須是唯一的，也就是必需經過註冊才能獲得否則就會造成衝突了。若以比較接近現實生活的例子作比喻，就好比您家的電話號碼，如果是 1234567(Host ID) 的話，那麼在相同區號 (Net ID)裡，其他人將不會再使用這個號碼，然而，你不能保證在其它區號裡面沒有 1234567 這個號碼哦；然而，若台北使用了區號 02 的話，台南就不能使用 02 而必須改用其它(如 06 )。無論如何，整個區號加電話號碼必須是唯一的。同樣的道理：整個 IP 位址 (Net ID + Host ID) 在 Internet 上也必須是唯一的。這裡，有一個很特別的 Net ID：127 (即二進位的 01111111) 需要特別一提：它是保留給本機回路測試使用的，它不可以被運用於實際的網路中，其中的 127.0.0.1 則代表任何一台 IP 主機本身。
此外，還有一個規則我們還必須遵守的：在指定 Host ID 的時候，換成二進位的話，不可以是全部為 0，也不可以是全部為 1。當 Host ID 全部為 0 的時候，指的是網路本身識別碼；而全部為 1 的時候，則為該網路的廣播位址，代表的是該網路上的所有主機(注意：別將 IP 的廣播和 Ethernet 的廣播搞混亂了，兩種廣播是不同層級的)。

## Slide 19: IP 位址的格式- Network_ID 與HOST_ID IP 的 32 bits 資料中，主要分為 Network_ID與 Host_ID兩部份
Network ID | Host ID
IP 位址的格式
例:
192.168.0.0~192.168.0.255 這個 C Class 的說明：
11000000.10101000.00000000.00000000
11000000.10101000.00000000.11111111
|----------Netword_ID-------------|-host ID|
多少單位
多少台電腦/每單位
Notes: 2^0=1
2^1=2
2^2=4
2^3=8
2^4=16
2^5=32
2^6=64
2^7=128
2^0=
2^0=
Net_ID單位數
Host_ID分配電腦數

## Slide 20: IP
Private IP(私有 IP 或保留 IP，不能直接連上 Internet 的 IP ， 主要用於區域網路內的主機連線規劃)
私有IP無法直接連接網際網路，需要使用網絡地址轉換
（Network Address Translator，NAT）或者
代理伺服器 （proxy server）來實現。
與公網IP相比，私有IP是免費的，
同時節省了IP位址資源，適合在區域網使用。
Public IP(經由 INTERNIC 所統一規劃的 IP，有這種 IP 才可以連上 Internet )
申請
所有的 IP 位址是由 IANA (Internet Assigned Numbers Authority) 組織授權給各地區的單位分派，在台灣則是由 TWNIC (http://www.twnic.net.tw) 所管理。
Notes: Public IP : 公共 IP ，經由 INTERNIC 所統一規劃的 IP，有這種 IP 才可以連上 Internet ；
Private IP : 私有 IP 或保留 IP，不能直接連上 Internet 的 IP ， 主要用於區域網路內的主機連線規劃。
私有 IP 也分別在 A, B, C 三個 Class 當中各保留一段作為私有 IP 網段，那就是：
Class A：10.0.0.0 - 10.255.255.255
Class B：172.16.0.0 - 172.31.255.255
Class C：192.168.0.0 - 192.168.255.255
那麼萬一你又要將這些私有 IP 送上 Internet 呢？這個簡單，設定一個簡單的防火牆加上 NAT (Network Address Transfer) 服務，你就可以透過 IP 偽裝 (不要急，這個在後面也會提到) 來使你的私有 IP 的電腦也可以連上 Internet 囉！
當我們要將網路連上 Intetnet 的時候，我們必須先註冊好 Net ID，如果該 ID 已經被使用了，您就必須選用另外的 ID 了。負責 Internet IP 註冊的機構叫做 InterNIC (Network Information Center)，他們的網路位址是 http://www.internic.net。不過，實際上的運作，一般機構或個人是不太可能直接從 InterNIC 上注冊 IP 的，而是經您的 ISP 分配下來。這些經過合法授權使用的 IP，我們稱之為 公共 IP( Public IP )。

## Slide 21: Private IP
A、B、C 這三個層級裡面，各劃出一些位址範圍保留給私有位址所用，它們分別是：
10.0.0.0 – 10.255.255.255
172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0 – 192.168.255.255
當您使用這些位址的時候，當然是有所限制的：
私有位址的路由資訊不能對外散播
使用私有位址作為來源或目的位址的封包，不能透過 Internet 來轉送
關於私有位址的參考紀錄，只能限於內部網路使用
Notes: 當我們架設 IP 網路的時候，私有 IP 給與我們很大的方便。
比方說：
您目前的公司還沒有連上Internet，且也沒有或得公共 IP 的註冊。
倘若使用公共 IP 的話，等到以後真正要連上網路的時候，就很可能和別人衝突了。
其壞處是：由於您的 IP 不是合法授權使用的，別人跟本連不進來

## Slide 22: 您要組建一個單一的 IP 網路，那麼您得分配相同的 Net ID 給所有主機，而各主機的 Host ID 卻必須是唯一的，也就是說沒有任何兩個 Host ID 會是一樣的。
網路還要連上 internet 或其它網路的話，那麼您使用的 Net ID 也必須是唯一的，也就是必需經過註冊才能獲得否則就會造成衝突了。
Notes: 如果您要組建一個單一的 IP 網路，那麼您得分配相同的 Net ID 給所有主機，而各主機的 Host ID 卻必須是唯一的，也就是說沒有任何兩個 Host ID 會是一樣的。您的網路還要連上 internet 或其它網路的話，那麼您使用的 Net ID 也必須是唯一的，也就是必需經過註冊才能獲得否則就會造成衝突了。若以比較接近現實生活的例子作比喻，就好比您家的電話號碼，如果是 1234567(Host ID) 的話，那麼在相同區號 (Net ID)裡，其他人將不會再使用這個號碼，然而，你不能保證在其它區號裡面沒有 1234567 這個號碼哦；然而，若台北使用了區號 02 的話，台南就不能使用 02 而必須改用其它(如 06 )。無論如何，整個區號加電話號碼必須是唯一的。同樣的道理：整個 IP 位址 (Net ID + Host ID) 在 Internet 上也必須是唯一的。這裡，有一個很特別的 Net ID：127 (即二進位的 01111111) 需要特別一提：它是保留給本機回路測試使用的，它不可以被運用於實際的網路中，其中的 127.0.0.1 則代表任何一台 IP 主機本身。
此外，還有一個規則我們還必須遵守的：在指定 Host ID 的時候，換成二進位的話，不可以是全部為 0，也不可以是全部為 1。當 Host ID 全部為 0 的時候，指的是網路本身識別碼；而全部為 1 的時候，則為該網路的廣播位址，代表的是該網路上的所有主機(注意：別將 IP 的廣播和 Ethernet 的廣播搞混亂了，兩種廣播是不同層級的)。

## Slide 24: 物理網段
物理網段呢？當所有的主機都是使用同一個網路媒體串在一起， 這個時候這些主機在實體裝置上面其實是連線在一起的，那麼就可以稱為這些主機在同一個物理網段內了！
同時並請注意，同一個物理網段之內，可以依據不同的 IP 的設定，而設定成多個『IP 網段』喔！

## Slide 25: Netmask或稱為 Subnet mask-子網路遮罩
Class A, B, C 三個等級的 Netmask 表示方式：
Class A : 11111111.00000000.00000000.00000000 ==> 255. 0. 0. 0(/8)
Class B : 11111111.11111111.00000000.00000000 ==> 255.255. 0. 0(/16)
Class C : 11111111.11111111.11111111.00000000 ==> 255.255.255. 0(/24)
Notes: Host_ID 全部為 0 以及全部為 1 的時後該 IP 是不可以使用的，
因為
Host_ID 全部為 0 的時後，表示 IP 是該網段的 Network ，
至於
Host_ID全部為 1 的時後就表示該網段最後一個 IP ，也稱為 Broadcast ，
所以說，在 192.168.0.0 ~ 192.168.0.255 這
個 IP 網段裡面的相關網路參數就有：
Netmask: 255.255.255.0 <==網域定義中，最重要的參數
Network: 192.168.0.0 <==第一個 IP
Broadcast: 192.168.0.255 <==最後一個 IP
可用以設定成為主機的 IP 數：
192.168.0.1 ~ 192.168.0.254
Network/Netmask
192.168.0.0/255.255.255.0
192.168.0.0/24 <==因為 Net_ID 共有 24 個 bits
利用subnet（子網路）來切割網路
======
net id是無法改變的， 所以借用host id來成為subnet id。

## Slide 26: 以class c 的private IP -192.168.0.0 – 192.168.255.255 某一網段為例
Netmask: 255.255.255.0 <==網域定義中，最重要的參數
Network : 192.168.0.0 第一個 IP
Broadcast : 192.168.0.255 <==最後一個 IP
可用以設定成為主機的 IP 數：
192.168.0.1 ~ 192.168.0.254

## Slide 27: Network 、 Broadcast 、 Netmask
11000000.10101000.00000000.00000000==> Network: 192.168.0.0
11000000.10101000.00000000.11111111==> Broadcast: 192.168.0.255
|----------Net_ID--------------------|-host-----|
11111111.11111111.11111111.00000000==>Netmask: 255.255.255.0

## Slide 28: Network/Netmask
Host_ID 全部為 0 以及全部為 1 的時後該 IP 是不可以使用的
Host_ID 全部為 0 的時後，表示 IP 是該網段的 Network
Host_ID全部為 1 的時後就表示該網段最後一個 IP ，也稱為 Broadcast
Network/Netmask
192.168.0.0/255.255.255.0
192.168.0.0/24 <==因為 Net_ID 共有 24 個 bits
Notes: Host_ID 全部為 0 以及全部為 1 的時後該 IP 是不可以使用的，
因為 Host_ID 全部為 0 的時後，
表示 IP 是該網段的 Network ，
至於全部為 1 的時後就表示該網段最後一個 IP ，也稱為 Broadcast ，
所以說，在 192.168.0.0 ~ 192.168.0.255 這
個 IP 網段裡面的相關網路參數就有：
Netmask: 255.255.255.0 <==網域定義中，最重要的參數
Network: 192.168.0.0 <==第一個 IP
Broadcast: 192.168.0.255 <==最後一個 IP
可用以設定成為主機的 IP 數：
192.168.0.1 ~ 192.168.0.254
Network/Netmask
192.168.0.0/255.255.255.0
192.168.0.0/24 <==因為 Net_ID 共有 24 個 bits

## Slide 29: 在Ip 192.168.0.50 ping 192.168.0.199
Ip 192.168.0.50
Netmask: 255.255.255.0
192.168.0.199
Netmask: 255.255.255.0

## Slide 30: Ip 192.168.0.50 、192.168.0.199是否在同1網段
11000000.10101000.00000000.00110010
11111111.11111111.11111111.00000000
11000000.10101000.00000000.00000000
11000000.10101000.00000000.11000111 11111111.11111111.11111111.00000000
11000000.10101000.00000000.00000000
192.168.0.0/255.255.255.0(192.168.0.0/24)
and
and
Network iD/netmask
兩個Netmask皆為:255.255.255.0

## Slide 31: 二個子網路
第一個子網路
Network: 11000000.10101000.00000000.00000000 192.168.0.0
Broadcast: 11000000.10101000.00000000.01111111 192.168.0.127
|----------Net_ID---------|-host--|
Netmask: 11111111.11111111.11111111.10000000 255.255.255.128
所有 IP 與網域表示式：
192.168.0.0/25 或 192.168.0.0/255.255.255.128
第二個子網路
Network: 11000000.10101000.00000000.10000000 192.168.0.128
Broadcast: 11000000.10101000.00000000.11111111 192.168.0.255
|----------Net_ID----------|-host-|
Netmask: 11111111.11111111.11111111.10000000 255.255.255.128
所有 IP 與網域表示式：
192.168.0.128/25 或 192.168.0.128/255.255.255.128

## Slide 32: 在Ip 192.168.0.50 ping 192.168.0.199
Ip 192.168.0.50
Netmask: 255.255.255.0
192.168.0.199
Netmask: 255.255.255.128

## Slide 33: Ip 192.168.0.50 、192.168.0.199是否在同1網段
11000000.10101000.00000000.00110010
11111111.11111111.11111111.00000000
11000000.10101000.00000000.00000000
11000000.10101000.00000000.11000111 11111111.11111111.11111111.00000000
11000000.10101000.00000000.00000000
192.168.0.0/255.255.255.0(192.168.0.0/24)
and
and
Network iD/netmask
兩個Netmask皆為:255.255.255.0

## Slide 34: 在Ip 192.168.0.199 ping 192.168.0.50
Ip 192.168.0.50
Netmask: 255.255.255.0
192.168.0.199
Netmask: 255.255.255.128

## Slide 35: Ip 192.168.0.50 、192.168.0.199是否在同1網段
11000000.10101000.00000000.00110010
11111111.11111111.11111111.10000000
11000000.10101000.00000000.00000000
192.168.0.0/255.255.255.128(192.168.0.128/25
11000000.10101000.00000000.11000111 11111111.11111111.11111111.10000000
11000000.10101000.00000000.10000000
192.168.0.128/255.255.255.128(192.168.0.128/25)
and
and
Network iD/netmask
兩個Netmask皆用:255.255.255.128

## Slide 36: 4網段10進位
192.168.0.0-192.168.0.63
192.168.0.64-192.168.0.127
192.168.0.128-192.168.0.191
192.168.0.192-192.168.0.255

## Slide 37: 4網段 之1-2進位
192.168.0.0-192.168.0.63
Network: 192.168.0.0 11000000.10101000.00000000.00000000
Broadcast: 192.168.0.63 11000000.10101000.00000000.00111111
Netmask: 192.168.0.192 11111111.11111111.11111111.11000000
192.168.0.64-192.168.0.127
Network: 192.168.0.64 11000000.10101000.00000000.01000000
Broadcast: 192.168.0.127 11000000.10101000.00000000.01111111
Netmask: 192.168.0.192 11111111.11111111.11111111.11000000

## Slide 38: 4網段之2-2進位
192.168.0.128-192.168.0.191
Network: 192.168.0.128 11000000.10101000.00000000.10000000
Broadcast: 192.168.0.191 11000000.10101000.00000000.10111111
Netmask: 192.168.0.192 11111111.11111111.11111111.11000000
192.168.0.192-192.168.0.255
Network: 192.168.0.192 11000000.10101000.00000000.11000000
Broadcast: 192.168.0.255 11000000.10101000.00000000.11111111
Netmask: 192.168.0.192 11111111.11111111.11111111.11000000

## Slide 39: 在Ip 192.168.0.50 ping 192.168.0.199
Ip 192.168.0.50
Netmask: 255.255.255.0
192.168.0.199
Netmask: 255.255.255.196

## Slide 40: Ip 192.168.0.50 、192.168.0.199是否在同1網段
11000000.10101000.00000000.00110010
11111111.11111111.11111111.00000000
11000000.10101000.00000000.00000000
11000000.10101000.00000000.11000111 11111111.11111111.11111111.00000000
11000000.10101000.00000000.00000000
192.168.0.0/255.255.255.0(192.168.0.0/24)
and
and
Network iD/netmask
兩個Netmask皆為:255.255.255.0

## Slide 41: 在Ip 192.168.0.199 ping 192.168.0.50
Ip 192.168.0.50
Netmask: 255.255.255.0
192.168.0.199
Netmask: 255.255.255.196

## Slide 42: Ip 192.168.0.50 、192.168.0.199是否在同1網段
11000000.10101000.00000000.00110010
11111111.11111111.11111111.11000000
11000000.10101000.00000000.00000000
192.168.0.0/255.255.255.196(192.168.0.0/26)
11000000.10101000.00000000.11000111 11111111.11111111.11111111.11000000
11000000.10101000.00000000.11000000
192.168.0.196/255.255.255.196(192.168.0.128/26)
and
and
Network iD/netmask
兩個Netmask皆用:255.255.255.196

## Slide 43: ip如何手動設定
直接手動設定(static)： ifconfig
Notes: 透過撥接取得： 向你的 ISP 申請註冊，取得帳號密碼後，直接撥接到 ISP ，你的 ISP 會透過他們自己的設定，讓你的作業系統取得正確的網路參數。 此時你並不需要手動去編輯與設定相關的網路參數啦。目前台灣的 ADSL 撥接、光纖到大樓、光纖到府等，大部分都是使用撥接的方式。 為因應用戶的需求，某些 ISP 也提供很多不同的 IP 分配機制。包括 hinet, seednet 等等都有提供 ADSL 撥接後取得固定 IP 的方式喔！ 詳情請向你的 ISP 洽詢。
自動取得網路參數 (DHCP)： 在區域網路內會有一部主機負責管理所有電腦的網路參數，你的網路啟動時就會主動向該伺服器要求 IP 參數， 若取得網路相關參數後，你的主機就能夠自行設定好所有伺服器給你的網路參數了。最常使用於企業內部、IP 分享器後端、 校園網路與宿舍環境，及纜線寬頻等連線方式。

## Slide 44
DHCP
NAT
GateWay
Notes: Netplan 有命令可以檢查
sudo netplan try
這個命令會檢查設定是否正確，如果沒有任何錯誤，即可透過以下命令生效。
sudo netplan apply
重新開機, 執行 ifconfig 網卡有 IP 就 ok
修改後存檔後輸入以下命令：
sudo netplan try
這個命令執行後會檢查設定檔格式，如果正確的話就會套用，並且在 120 秒以後自動還原設定！
是不是很貼心？想必各位應該有過把遠端 Linux 網路設定改錯 restart 的痛吧，
putty 用來連接 openssh server, openssh server 每一部阿寶都有安裝
netPlan 主要是告知
此台Pc的IP為何
若沒IP是否要主動給一個(DHCP)
傳送封包非同網段送到那台機器（default gateway ）
ip若為域名，送到那在解析(DNS）
我這樣解釋可以嗎?
dhcp 是自動配發一個 IP 給阿寶，dhcp server 是安裝在 電算中心的一部 server, netplan 是用來設定本機固定 IP

## Slide 45: ifconfig interface {options} <== 設定與修改介面
[root@www ~]# 選項與參數：
interface：網路卡介面代號，包括 eth0, eth1, ppp0 (撥接)、enp1s0(UP BOARD)等等
options ：可以接的參數，包括如下：
up, down ：啟動 (up) 或關閉 (down) 該網路介面(不涉及任何參數)
mtu ：可以設定不同的 MTU 數值，例如 mtu 1500 (單位為 byte)
netmask ：就是子遮罩網路；
broadcast：就是廣播位址啊！
Notes: [root@www ~]# ifconfig interface {options} <== 設定與修改介面
選項與參數：
interface：網路卡介面代號，包括 eth0, eth1, ppp0 等等
options ：可以接的參數，包括如下：
up, down ：啟動 (up) 或關閉 (down) 該網路介面(不涉及任何參數)
mtu ：可以設定不同的 MTU 數值，例如 mtu 1500 (單位為 byte)
netmask ：就是子遮罩網路；
broadcast：就是廣播位址啊！
# 範例一：觀察所有的網路介面(直接輸入 ifconfig)
[root@www ~]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:71:85:BD
inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe71:85bd/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2555 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:70 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:239892 (234.2 KiB) TX bytes:11153 (10.8 KiB)

## Slide 46: # 範例一：觀察所有的網路介面(直接輸入 ifconfig)
[root@www ~]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:71:85:BD
inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe71:85bd/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2555 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:70 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:239892 (234.2 KiB) TX bytes:11153 (10.8 KiB)
傳輸資料的緩衝區的儲存長度
指定在計算數據包的轉送次數時，所要加上的數目
Notes: # 列出目前已經被啟動的卡，不論這個卡是否有給予 IP，都會被顯示出來。
# 輸入 ifconfig eth0，則會秀出這張介面的相關資料，不管該介面是否有啟動。
================
https://serverfault.com/questions/325800/what-is-and-what-problems-result-in-a-carrier-error
carrier載波錯誤:
當信號調製出現問題時，就會發生載波錯誤。
這可能表示雙工不匹配或物理電纜/連接器有問題。
3
我的Cat5e以太網電纜在兩棟建築物之間運行，兩端各有一個電湧保護器，並且偶爾會出現載波錯誤，這是基於Linux的RouterOS報告的。我相信其中大部分是由雷電引起的，因為我們整個冬天都可以走，沒有一個載波錯誤，所以當春天來臨時，我們將遭受雷暴襲擊，還會有20-30多個雷暴。
我認為這是電湧保護器執行應做的副作用，即將以太網電纜上高於16V的任何電壓箝位到地面。這對以太網信號的影響很可能會顯示為載波錯誤。
具有較高擊穿電壓的電湧保護器或完全不使用電湧保護器，很可能會減少發生的載波錯誤的數量，從而增加設備損壞的風險。您寧願將電湧電壓通過電湧保護器（而不是設備）接地，並按照IEEE規範的要求測試其是否確實具有從以太網對到地面的1500V隔離。
================
metric 測量的——指定在計算數據包的轉送次數時，所要加上的數目。
============
https://jaseywang.me/2014/08/16/ifconfig-%E4%B8%8B%E9%9D%A2%E7%9A%84%E4%B8%80%E4%BA%9B%E5%AD%97%E6%AE%B5errors-dropped-overruns/
RX errors: 表示总的收包的错误数量，这包括 too-long-frames 错误，Ring Buffer 溢出错误，crc 校验错误，帧同步错误，fifo overruns 以及 missed pkg 等等。 RX dropped: 表示資料包已經進入了 Ring Buffer，但是由於記憶體不夠等系統原因，導致在拷貝到記憶體的過程中被丟棄。 RX overruns: 表示了 fifo 的 overruns，這是由於 Ring Buffer(aka Driver Queue) 傳輸的 IO 大於 kernel 能夠處理的 IO 導致的，而 Ring Buffer 則是指在發起 IRQ 請求之前的那塊 buffer。很明顯，overruns 的增大意味著資料包沒到 Ring Buffer 就被網卡實體層給丟棄了，而 CPU 無法即使的處理中斷是造成 Ring Buffer 滿的原因之一，上面那台有問題的機器就是因為 interruprs 分佈的不均勻(都壓在 core0)，沒有做 affinity 而造成的丟包。
========
carrier載體
RX frame: 表示 misaligned 的 frames。
对于 TX 的来说，出现上述 counter 增大的原因主要包括 aborted transmission, errors due to carrirer, fifo error, heartbeat erros 以及 windown error，而 collisions 则表示由于 CSMA/CD 造成的传输中断。
原文網址：https://kknews.cc/code/xqqxzb9.html
範例二：暫時修改網路介面
* RX：網路由啟動到目前為止的封包接收情況，
packets 代表封包數、errors 代表封包發生錯誤的數量、dropped 代表封包有問題而遭丟棄的數量
* TX：與 RX 相反，為網路由啟動到目前為止的傳送情況；
* collisions：代表封包碰撞的情況，如果發生太多次，表示網路狀況不太好；
* txqueuelen：代表用來傳輸資料的緩衝區的儲存長度；
* RX bytes, TX bytes：總傳送、接收的位元組總量
* Interrupt, Memory：網路卡硬體的資料， IRQ 岔斷與記憶體位址；

## Slide 47: # 列出目前已經被啟動的卡，不論這個卡是否有給予 IP，都會被顯示出來。 # 輸入 ifconfig eth0，則會秀出這張介面的相關資料，不管該介面是否有啟動。
eth0 (或ens33) ：就是網路卡的代號，也有 lo 這個 loopback ；
HWaddr：就是網路卡的硬體位址，俗稱的 MAC 是也；
inet addr：IPv4 的 IP 位址，後續的 Bcast, Mask 分別代表的是 Broadcast 與 netmask 喔！
inet6 addr：是 IPv6 的版本的 IP
MTU：最大傳輸單位(byte)
metric 測量的:指定在計算數據包的轉送次數時，所要加上的數目。
Notes: lo(每部電腦都會有的、 假的網卡)
===========
https://serverfault.com/questions/325800/what-is-and-what-problems-result-in-a-carrier-error
carrier載波錯誤:
當信號調製出現問題時，就會發生載波錯誤。
這可能表示雙工不匹配或物理電纜/連接器有問題。
3
我的Cat5e以太網電纜在兩棟建築物之間運行，兩端各有一個電湧保護器，並且偶爾會出現載波錯誤，這是基於Linux的RouterOS報告的。我相信其中大部分是由雷電引起的，因為我們整個冬天都可以走，沒有一個載波錯誤，所以當春天來臨時，我們將遭受雷暴襲擊，還會有20-30多個雷暴。
我認為這是電湧保護器執行應做的副作用，即將以太網電纜上高於16V的任何電壓箝位到地面。這對以太網信號的影響很可能會顯示為載波錯誤。
具有較高擊穿電壓的電湧保護器或完全不使用電湧保護器，很可能會減少發生的載波錯誤的數量，從而增加設備損壞的風險。您寧願將電湧電壓通過電湧保護器（而不是設備）接地，並按照IEEE規範的要求測試其是否確實具有從以太網對到地面的1500V隔離。
==========
eth0
網卡代號。通常以eth0代表第一張乙太網路卡。常見的還有lo代表「內部迴路測試」(並非實體)，pppoe代表透過數據機連接網際網路後所產生的「虛擬網卡」，以及wlan0代表第一張無線網路卡。
HWaddr
此張網卡的卡號，也就是實體位址，又稱MAC位址。
inet addr
此張網卡所具有的IP位址(IPv4版本) 。
Bcast
此張網卡的廣播IP位址。
Mask
此張網卡之IP位址的子網路遮罩。
inet6 addr
此張網卡所具有的IP位址(IPv6版本) 。
UP
表示與此網卡有關的核心模組(或驅動程式)已被系統所載入。
BROADCAST
表示此網卡可以使用廣播IP位址。
RUNNING
表示此網卡正在運作中。
MULTICAST
表示此網卡支援multicast(多點傳送)機制。
MTU
此網卡的最大傳輸單位，以byte來計。
Metric
Linux不使用此設定，可忽略。
RX packets
自網卡啟動以來、到目前為止，此張網卡所收到的正確之封包數。其後，errors為錯誤封包的數量，dropped為所捨棄之封包的數量。
TX packet
自網卡啟動以來、到目前為止，此張網卡所正確對外傳輸的封包數。其後，errors為錯誤封包的數量，dropped為所捨棄之封包的數量。
collisions
封包發生碰撞的次數。若此值大於零，表示發生「網路塞車」。
txqueuelen
己方緩衝器之容量大小。以byte為單位。
RX bytes
自網卡啟動以來、到目前為止，此張網卡所收到的資料之總量。
TX bytes
自網卡啟動以來、到目前為止，此張網卡所傳送的資料之總量。
Interrupt
此為網卡的「中斷號碼(interrupt number)」。
※ 註：當硬體接收到了某些資訊或指令且要求CPU馬上做出處理時，CPU就必須放下原先的工作去處理，故原先的工作會被打斷(這稱為硬體對CPU的「中斷」，每一種不同種類的中斷，都對應到不同的「中斷號碼」)。這時CPU會依據中斷號碼來判斷是哪種中斷發生了，並且採取相關措施(呼叫特定程式去處理)。

## Slide 48: CSMA/CD- Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection載波檢測多重存取附碰撞偵測』
CSMA/CD）是 IEEE 802.3 所制定的『媒介存取控制』（Medium Access Control, MAC）通訊協定。它的上層必須配合 IEEE 802.2 LLC，而下層可依照不同環境需求結合各種傳輸媒介。
網路上同一時間只允許一部工作站發送訊號，如果有兩部以上同時發送訊號，則它們之間的訊號將會在網路上發生碰撞（Collision），造成錯誤訊息而失效（無法解碼）。發生碰撞時，所有傳送中的工作站必須停止傳送，另找適當時機再重新傳送。因此，每部工作站都必須具有偵測碰撞的功能。
Notes: 正常應該至少偵測到 lo(每部電腦都會有的、 假的網卡)， eth0 (有線網卡)， ath0 (無線網卡) 三項。 不過， 不同版本的 linux 命名網卡的方式不太相同 -- 例如有些把有線無線混在一起命名為 eth0、 eth1、 eth2 ... 有些則把無線網卡命名為 wlan0、 wlan1、 ... 。 總之， 除了 lo 之外， 如果看到的項目與你有線無線網卡數目相同，

## Slide 49
RX：網路由啟動到目前為止的封包接收情況， packets 代表封包數、errors 代表封包發生錯誤的數量、 dropped 代表封包由於有問題而遭丟棄的數量等等。的 overruns，這是由於 Ring Buffer(aka Driver Queue) 傳輸的 IO 大於 kernel 能夠處理的 IO 導致的。carrier載波錯誤
TX：與 RX 相反，為網路由啟動到目前為止的傳送情況；
collisions：代表封包碰撞的情況，如果發生太多次， 表示你的網路狀況不太好；
txqueuelen：代表用來傳輸資料的緩衝區的儲存長度；
RX bytes, TX bytes：總接收、傳送的位元組總量

## Slide 50
UP board

## Slide 51: ifconfig
bigred@us1804s-3:~$ ifconf ig
enp1s0ะ flags-4163<UP, BROADCAST, RUNNING , MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80: :207:32ff: feed leao prefixien 64 scopeid 0x20<1ink)
ether 00:07:32:4d:1e:a0 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 113 bytes 38488 (38.4 KB)
RX errors o dropped o overruns o frame O
TX packets 35 bytes 6305 (6.3 KB)
TX errors o dropped o overruns o carrier O collisions o
1oะ flags- 73<UP , LOOPBACK, RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixien 128 scopeid Ox1O<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 1376 bytes 98240 (98.2 KB)
RX errors o dropped o overruns o frame O
TX packets 1376 bytes 90240 (98.2 KB)
TX errors o dropped O overruns o carrier O collisions O

## Slide 52: Ifconfig -a
bigred@us1804s-3:~$ ifconfig -a
enplsoะ f lags:4163 <UP , BROADCAST, RUNNING , MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::207:32ff:fe4d:1ea0 prefixlen 64 scopeid 0x20<1ink
ether 00:07:32:4d:1e:ao txqueuelen1000 (Ethernet)
RX packets 176 bytes 59992 (59.9 KB)
Rx errors o dropped o overruns o frame o
TX packets 41 bytes 7582 (7.5 KB)
TX errors o dropped o overruns o carrier O collisions o
1oะ flags-73<UP , LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6::1 prefixien 128 scopeid Ox10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 1936 bytes 138000(138.0 KB)
Rx errors o dropped o overruns o frame o
TX packets 1936 bytes 138000 (138.0 KB)
TX errors o dropped o overruns o carrier o collisions o
bigred@us1804s-3:~$
只出現 lo 一項， 那就是沒偵測到網卡。 這有可能是驅動失敗
有線網卡:eth0、 eth1、 eth2、enp1s0
無線網卡:ath0、wlan0、 wlan1
假的網卡:lo
ppp0 則是 ADSL 撥接之後所產生的虛擬介面（對外的介面！）
Notes: ppp0 則是 ADSL 撥接之後所產生的虛擬介面（對外的介面！）
ifconfig -a 只出現 lo 一項， 那就是沒偵測到網卡。 這有可能是驅動失敗
正常應該至少偵測到 lo(每部電腦都會有的、 假的網卡)， eth0 (有線網卡)， ath0 (無線網卡) 三項。 不過， 不同版本的 linux 命名網卡的方式不太相同 -- 例如有些把有線無線混在一起命名為 eth0、 eth1、 eth2 ... 有些則把無線網卡命名為 wlan0、 wlan1、 ... 。 總之， 除了 lo 之外， 如果看到的項目與你有線無線網卡數目相同，

## Slide 53: ifconfig enp1so

## Slide 54: ifconfig enp1so
bigred@us1804s-3:~$ ifconfig enp1so
enp1soะ flags=4163<UP , BROADCAST, RUNNING , MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.199netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80: :207:32ff :fe4d:1eaoprefixlen 64 scopeid 0x20<link
ether 00:07:32:4d: 1e:ao txqueuelen 1000 (Ethernet)
Rx packets 726 bytes 247574 (247.5 KB)
RX errors o dropped o overruns o frame O
TX packets 100 bytes 22123 (22.1 KB)
TX errors o dropped o overruns o carrier O collisions o
bigred@us1804s-3:~$ .

## Slide 55: Sudo ifconfig enp1s0 IP

## Slide 56: Sudo ifconfig enp1s0 192.168.0.199
bigred@us1804s-3:~$ ifconfig enp1s0 192.168.0.199
SIOCSIFADDR: Operat ion not permitted
SIOCS IFFLAGS: Operation not permitted
bigred@us1804s-3:~$ sudo ifconfig enp1s0 192.168.0.199
[sudo] password for bigred:
bigred@us1804s-3:~$ ifconfig
enp1s0 : flags=4163<UP , BROADCAST , RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.199 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::207:32ff :fe4d:1eaoprefixlen 64 scopeid ox20<link
ether 00:07:32:4d:1e:ao txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 391 bytes 133321 (133.3 KB)
RX errors o dropped o overruns o frame O
TX packets 64 bytes 13146 (13.1 KB)
TX errors o dropped o overruns o carrier o collisions o
l0ะ flags= 73<UP , LOOPBACK, RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
Rx packets 4416 bytes 314080 (314.0 KB)
RX errors o dropped o overruns o frame o
Tx packets 4416 bytes 314080 (314.0 KB)
TX errors o dropped o overruns o carrier o collisions o
bigred@us18048-3:~$
如果不加任何其他參數，則系統會依照該 IP 所在的 class 範圍，自動的計算出# netmask 以及 network, broadcast 等 IP 參數
Notes: 如果不加任何其他參數，則系統會依照該 IP 所在的 class 範圍，自動的計算出 # netmask 以及 network, broadcast 等 IP 參數

## Slide 57: ping指令
ping 這個指令是一個最常用的網路檢測工具，
它可以藉由發送 ICMP ECHO_REQUEST 的封包
(預設是每秒送出一個 ICMP ECHO_REQUEST 封包)，
檢查自己與特定設備之間的網路是否暢通，
並同時測量網路連線的來回通訊延遲時間
（round-trip delay time），
通常如果網路出問題時，
我們都會使用 ping 這個指令來做初步的檢查。
Notes: ==============
網站回應時間：回應時間越短，表示網站回應速度越快，有時也代表主機距離較近
封包遺失問題：如果0%遺失表示網路連線正常，如果遺失很多筆表示你的網路或該網站的網路可能有問題
==========
ping一下某機器，看是不是開著”、不能打開網頁時會說“你先ping閘道地址192.168.1.1試試”。它通過發送ICMP ECHO_REQUEST資料包到網路主機（send ICMP ECHO_REQUEST to network hosts），並顯示回應情況，這樣我們就可以根據它輸出的資訊來確定目標主機是否可訪問（但這不是絕對的）。
===============
ping 會算出基本的統計資料，包含已傳送封包數、已收到封包數、遺失封包數，還有來回通訊延遲時間的最大值、最小值與平均值。
以正常的網路狀況來說，應該所有送出的 ICMP 封包都要收到才對，也就是沒有遺失任何封包，而且來回通訊延遲時間應該都要很穩定維持在一定的數值，如果發現來回通訊延遲時間亂跳，就表示網路品值不太好，通訊不是很順，更嚴重一點甚至會出現封包遺失的的情況，最差的情況就是完全斷線，沒有任何回應。
-------------
這裡介紹 Windows 與 Linux 系統中的 ping 指令用法，以及各種實用的網路檢測範例。
ping 這個指令是一個最常用的網路檢測工具，它可以藉由發送 ICMP ECHO_REQUEST 的封包，檢查自己與特定設備之間的網路是否暢通，並同時測量網路連線的來回通訊延遲時間（round-trip delay time），通常如果網路出問題時，我們都會使用 ping 這個指令來做初步的檢查。
除了檢測網路是否正常之外，ping 也可以與 arp 指令配合，掃瞄區域網路設備，產生 IP 與 MAC 卡號對應表。
Windows
在 Windows 中若要使用 ping 檢查網路，只要打開「命令提示字元」後輸入 ping 的指令加上主機的位址即可使用，若不加任何額外參數的話，ping 預設會送出 4 個 ICMP ECHO_REQUEST 封包，並統計測試結果。
ping blog.gtwang.org
命令提示字元
以這個例子來說，我們檢查本機連線至 blog.gtwang.org 的網路情況，正常了收到 4 個 ICMP ECHO_RESPONSE 回應，來回通訊延遲時間分別為 60ms、61ms、60ms 與 69ms， 最後 ping 會算出基本的統計資料，包含已傳送封包數、已收到封包數、遺失封包數，還有來回通訊延遲時間的最大值、最小值與平均值。
以正常的網路狀況來說，應該所有送出的 ICMP 封包都要收到才對，也就是沒有遺失任何封包，而且來回通訊延遲時間應該都要很穩定維持在一定的數值，如果發現來回通訊延遲時間亂跳，就表示網路品值不太好，通訊不是很順，更嚴重一點甚至會出現封包遺失的的情況，最差的情況就是完全斷線，沒有任何回應。
命令提示字元
指定 ICMP 封包數
如果覺得 4 個 ICMP 封包太少，可以使用 -n 參數指定封包數，例如發送 10 個 ICMP 封包：
ping -n 10 blog.gtwang.org
持續不斷 Ping 主機
有時候在測試與檢修網路時，我們需要持續監看網路是否正常，這時候可以加上 -t 參數，讓 ping 持續不斷的 ping 特定主機，直到手動按下 Ctrl + c 為止：
ping -t blog.gtwang.org
這個狀況其實很常會遇到，在網路不通時我們會檢查各種可能出問題的地方，例如防火牆是否有設定錯誤、網路卡是否正常、網路線是否脫落、路由器是否當機等等，在檢查與修正之前我們通常會先執行這種持續性的 ping 指令（通常這時候是沒有回應的），然後才進行各種嘗試，直到 ping 的結果出現回應為止。
IPv4 與 IPv6
如果要針對測試 IPv4 的位址進行測試，可以使用 -4 參數：
ping -4 blog.gtwang.org
而若要測試 IPv6 的位址，則可使用 -6 參數：
ping -6 blog.gtwang.org
查詢 IP 位址反解
加上 -a 參數時，可以讓 ping 自動查詢 IP 位址的 DNS 反解名稱。
ping -a 45.118.135.69
指定封包大小
ping 預設發出的 ICMP ECHO_REQUEST 封包大小是 32 位元組，我們可以透過 -l 參數自行指定大小：
ping -l 800 blog.gtwang.org
禁止切割封包
在某些網路中，太大的封包會被切割成多個小封包後再傳送，若要禁止封包被分割，可以加上 -f 參數，通常會配合 -l 參數一起使用：
ping -l 1200 -f blog.gtwang.org
其他進階參數
若要查詢 ping 其他更進階的參數，可以使用 -h 來查詢：
ping -h
Linux 與 Mac OS X
Linux 與 Mac OS X 中的 ping 指令用法與 Windows 有些小差異，比較明顯的不同就是直接執行 ping 時，它會持續不斷的每秒 ping 一次指定的設備，直到按下 Ctrl + c 終止為止：
ping blog.gtwang.org
Mac OS X 終端機
不同系統的 ping 輸出格式也有些出入，不過呈現的內容都是一樣的。
指定 Ping 次數
若要指定發送的 ICMP ECHO_REQUEST 封包數，可以使用 -c 參數，例如仿照 Windows 下預設的方式，發出 4 個 ICMP ECHO_REQUEST 封包後就停止：
ping -c 4 blog.gtwang.org
輸出為：
PING linode01.gtwang.org (45.118.135.69) 56(84) bytes of data.
64 bytes from linode01.gtwang.org (45.118.135.69): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.035 ms
64 bytes from linode01.gtwang.org (45.118.135.69): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.090 ms
64 bytes from linode01.gtwang.org (45.118.135.69): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.051 ms
64 bytes from linode01.gtwang.org (45.118.135.69): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.075 ms
--- linode01.gtwang.org ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3039ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.035/0.062/0.090/0.023 ms
以聲音輸出結果
有時候在處理網路聽時，可能沒空一直盯著 ping 輸出看，這時候可以使用聲音的方式輸出結果，加上 -a 參數之後，ping 會在收到回應封包時，讓電腦的喇叭發出聲響：
ping -a blog.gtwang.org
若加上 -A 參數的話，則是會在封包遺失時發出聲響：
ping -A blog.gtwang.org
封包送出間隔時間
ping 預設是每秒送出一個 ICMP ECHO_REQUEST 封包，若要改變封包送出的間隔時間，可以使用 -i 參數指定：
ping -i 0.4 blog.gtwang.org
這樣就會每隔 0.4 秒送出一個 ICMP ECHO_REQUEST 封包。
指定網路介面
如果一台電腦有兩個以上的網路介面（例如多張網路卡），我們可以使用 -I 參數指定要測試的網路介面：
ping -I eth0 blog.gtwang.org
另外也可以使用 IP 位址來指定：
ping -I 45.118.135.69 blog.gtwang.org
指定封包大小
我們可以透過 -s 參數自行指定 ICMP 封包的大小：
ping -s 800 blog.gtwang.org
禁止切割封包
若要禁止封包被分割，在 Linux 中可以使用 -M 參數：
ping -s 800 -M dont blog.gtwang.org
若是在 Mac OS X 中則要改用 -D 參數：
ping -s 800 -D blog.gtwang.org
關閉自動 DNS 解析
ping 預設會在輸出訊息中同時顯示 IP 位址以及 DNS 反解名稱，加上 -n 參數之後可以關閉自動 DNS 解析功能，僅以 IP 位址表示：
ping -n blog.gtwang.org
參考資料：lifewire
http://dannysun-unknown.blogspot.com/2015/09/linuxpinginternet.html
linux下使用ping指令來快速知道網路是否連上Internet
最近再作NTP(網路同步時間)的功能，因此在使用者選擇好要同步的NTP Server之前，我必須先確認網路是可以連上Internet的
ping -q -c1 -W1 168.95.1.1
上面是關鍵的command，使用ping再加上它的一些參數，可以很快的知道網路是否有連上Internet。
這裡先說明一下ping參數的意義:
-q => 不顯示任何傳送封包的資訊，只顯示最後的結果
-c1 => 在發送指定數目的包後停止，c1也就是只發一次的意思
-W1 => 等待回應的時間，W1就是只等待一秒

## Slide 58: ping [選項與參數] IP ping 主要透過 ICMP 封包 來進行整個網路的狀況報告
選項與參數：
-c 數值：代表送幾次封包,若未指定,就會一直發送, 跟Windows 上的ping 行為不一樣(會送出 4 個 ICMP ECHO_REQUEST 封包，並統計測試結果 )，如果你忘記加上 -c 3 這樣的規定偵測次數，那就得要使用 [ctrl]-c 將他結束掉了！
-n ：在輸出資料時不進行 IP 與主機名稱的反查，直接使用 IP 輸出(速度較快)；
-s 數值：發送出去的 ICMP 封包大小，預設為 56bytes，不過你可以放大此一數值；
-t 數值：TTL 的數值，預設是 255，每經過一個節點就會少一；
-W 數值：等待回應對方主機的秒數。
Notes: -i<间隔秒数> 指定收发信息的间隔时间。
增加-i引數用於指定傳送ICMP資料包的時間間隔，以秒為單位，可以為小數，普通使用者最小為0.2秒，只有root使用者才能指定比0.2秒小的間隔。如果不指定此引數，則預設的時間間隔是1秒。
ICMP 的全稱是『 Internet Control Message Protocol, 網際網路訊息控制協定 』。 基本上，ICMP 是一個錯誤偵測與回報的機制，最大的功能就是可以確保我們網路的連線狀態與連線的正確性！
封包送出間隔時間
ping 預設是每秒送出一個 ICMP ECHO_REQUEST 封包，若要改變封包送出的間隔時間，可以使用 -i 參數指定：
ping -i 0.4 blog.gtwang.org
這樣就會每隔 0.4 秒送出一個 ICMP ECHO_REQUEST 封包。
-c num 代表送幾次封包,若未指定,就會一直發送, 跟Windows 上的ping 行為不一樣.
-a , 用來發出聲音,比較有感覺.
-s 設定封包大小,最終發送的還會加上8,是ICMP檔頭. 一般未指定時,是 56, 加上檔頭,就64. 看上面例子就知道了. 用比較大的封包,可以讓負擔加重,有時候比較能夠看出網路情況.
$ ping -s 3000 -c 3 www.google.com.tw
PING www.google.com.tw (173.194.72.94) 3000(3028) bytes of data.
--- www.google.com.tw ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 11999ms
有防火牆,遇到這種比較大的封包,就不回應.
還是用正常的方式吧.
$ ping -c 3 www.google.com.tw
PING www.google.com.tw (74.125.31.94) 56(84) bytes of data.
64 bytes from tb-in-f94.1e100.net (74.125.31.94): icmp_seq=1 ttl=49 time=22.4 ms
64 bytes from tb-in-f94.1e100.net (74.125.31.94): icmp_seq=2 ttl=49 time=22.3 ms
64 bytes from tb-in-f94.1e100.net (74.125.31.94): icmp_seq=3 ttl=49 time=22.4 ms
--- www.google.com.tw ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2025ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.310/22.416/22.482/0.188 ms
用正常的方式,www.google.com.tw 還是會回應,讓我們可以用來
觀察是否還運作.
ping 主要透過 ICMP 封包 來進行整個網路的狀況報告
ping [選項與參數] IP
選項與參數：
-c 數值：後面接的是執行 ping 的次數，例如 -c 5 ；
-n ：在輸出資料時不進行 IP 與主機名稱的反查，直接使用 IP 輸出(速度較快)；
-s 數值：發送出去的 ICMP 封包大小，預設為 56bytes，不過你可以放大此一數值；
-t 數值：TTL 的數值，預設是 255，每經過一個節點就會少一；
-W 數值：等待回應對方主機的秒數。
-M [do|dont] ：主要在偵測網路的 MTU 數值大小，兩個常見的項目是：
ICMP 的全稱是『 Internet Control Message Protocol, 網際網路訊息控制協定 』。 基本上，ICMP 是一個錯誤偵測與回報的機制，最大的功能就是可以確保我們網路的連線狀態與連線的正確性！
[root@www ~]# ping [選項與參數] IP
選項與參數：
-c 數值：後面接的是執行 ping 的次數，例如 -c 5 ；
-n ：在輸出資料時不進行 IP 與主機名稱的反查，直接使用 IP 輸出(速度較快)；
-s 數值：發送出去的 ICMP 封包大小，預設為 56bytes，不過你可以放大此一數值；
-t 數值：TTL 的數值，預設是 255，每經過一個節點就會少一；
-W 數值：等待回應對方主機的秒數。
-M [do|dont] ：主要在偵測網路的 MTU 數值大小，兩個常見的項目是：
64 bytes：表示這次傳送的 ICMP 封包大小為 64 bytes 這麼大，這是預設值
icmp_seq=1：ICMP 所偵測進行的次數，第一次編號為 1
ttl=243：TTL 與 IP 封包內的 TTL 是相同的，每經過一個帶有 MAC 的節點 (node) 時，例如 router, bridge 時， TTL 就會減少一，預設的 TTL 為 255 ， 你可以透過 -t 150 之類的方法來重新設定預設 TTL 數值；
time=15.4 ms：回應時間，單位有 ms(0.001秒)及 us(0.000001秒)， 一般來說，越小的回應時間，表示兩部主機之間的網路連線越良好！
如果你忘記加上 -c 3 這樣的規定偵測次數，那就得要使用 [ctrl]-c 將他結束掉了！
加上 -a 參數之後，ping 會在收到回應封包時，讓電腦的喇叭發出聲響：
ping -a blog.gtwang.org
若加上 -A 參數的話，則是會在封包遺失時發出聲響：
ping -A blog.gtwang.org

## Slide 59
bigred@us1804s:'$ ping -c 3 192.168.1.220
PING 192.168.1.220(192.166.1.220) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.220:icmp_seq-1 ttl:64 time:0.915 ms
64 bytes from 192.168.1.220:icmp_seq-2 ttl-64 time-0.274 ms
64 bytes from 192.168.1.220:icmp_seq-3 ttl=64 time=0.253 ms
--- 192.168.1.220 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2047ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.253/0.280/0.315/0.032 ms
bigred@us1804s:"
已傳送封包數、已收到封包數、遺失封包數
還有來回通訊延遲時間的最小值與平均值、最大值、偏離平均值的程度
ms(0.001秒)
一般未指定時,是 56, 加上檔頭8,就64
Notes: Linux系統的TTL值為64或255。
注意這裡TTL值 指的是目標主機到本地資料的路由跳數，
比如上例中ping 百度的結果 ，即為的為64-52=12
意味著，從本地機到百度伺服器經過了12跳路由
iCMP 的全稱是『 Internet Control Message Protocol, 網際網路訊息控制協定 』。 基本上，ICMP 是一個錯誤偵測與回報的機制，最大的功能就是可以確保我們網路的連線狀態與連線的正確性！
標準乙太網路訊框所能傳送的資料量最大可以到達 1500 bytes ，
這個數值就被我們稱為 MTU (Maximum Transmission Unit, 最大傳輸單位)。
每種網路介面的 MTU 都不相同
在乙太網路上，標準的定義就是 1500 bytes。
Netmask, 或稱為 Subnet mask (子網路遮罩)
什麼參數來達成子網路的切分呢？那就是 Netmask (子網路遮罩) 的用途啦

## Slide 60
64 bytes：表示這次傳送的 ICMP 封包大小為 64 bytes 這麼大，這是預設值
icmp_seq=1：ICMP 所偵測進行的次數，第一次編號為 1
ttl=64：TTL 與 IP 封包內的 TTL 是相同的，每經過一個帶有 MAC 的節點 (node) 時，例如 router, bridge 時， TTL 就會減少一，預設的 TTL 為 255 ， 你可以透過 -t 150 之類的方法來重新設定預設 TTL 數值；
time=0.915：回應時間，單位有 ms(0.001秒)及 us(0.000001秒)， 一般來說，越小的回應時間，表示兩部主機之間的網路連線越良好！
RTT （round-trip delay time）來回通訊延遲時間的最大值、最小值與平均值
Mdev: Mean Deviation 的縮寫.這些 ICMP 包的 RTT 偏離平均值的程度，這個值越大說明你的網速越不穩定
Notes: mdev = SQRT(SUM(RTT*RTT) / N - (SUM(RTT)/N)^2)
也就是這個平均偏差的公式：
所以 mdev 就是 Mean Deviation 的縮寫，它表示這些 ICMP 包的 RTT 偏離平均值的程度，這個值越大說明你的網速越不穩定。
二、注意TTL
TTL：生存時間
指定資料報被路由器丟棄之前允許通過的網段數量。
TTL 是由傳送主機設定的，以防止資料包不斷在 IP 網際網路絡上永不終止地循環。
轉發 IP 資料包時，要求路由器至少將 TTL 減小 1。
使用PING時涉及到的 ICMP 報文類型
一個為ICMP請求回顯（ICMP Echo Request）
一個為ICMP回顯回應（ICMP Echo Reply）
三、TTL 字段值可以說明 我們識別操作系統類型。
UNIX 及類 UNIX 操作系統 ICMP 回顯回應的 TTL 字段值為 255
Compaq Tru64 5.0 ICMP 回顯回應的 TTL 字段值為 64
微軟 Windows NT/2K操作系統 ICMP 回顯回應的 TTL 字段值為 128
微軟 Windows 95 操作系統 ICMP 回顯回應的 TTL 字段值為 32
當然，返回的TTL值是相同的
但有些情況下有所特殊
LINUX Kernel 2.2.x & 2.4.x ICMP 回顯回應的 TTL 字段值為 64
FreeBSD 4.1, 4.0, 3.4;
Sun Solaris 2.5.1, 2.6, 2.7, 2.8;
OpenBSD 2.6, 2.7,
NetBSD
HP UX 10.20
ICMP 回顯回應的 TTL 字段值為 255
Windows 95/98/98SE
Windows ME
ICMP 回顯回應的 TTL 字段值為 32
Windows NT4 WRKS

## Slide 61: 示例一 ping得通的例
[root@jfht ~]# ping 192.168.1.181 PING 192.168.1.181 (192.168.1.181) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.1.181: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.235 ms 64 bytes from 192.168.1.181: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.127 ms 64 bytes from 192.168.1.181: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.126 ms --- 192.168.1.181 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms rtt min/avg/max/mdev = 0.126/0.162/0.235/0.053 ms [root@jfht ~]#

## Slide 62: 示例二 ping不通的例子
[root@jfht ~]# ping 192.168.1.1 PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data. From 192.168.1.191 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable From 192.168.1.191 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable From 192.168.1.191 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable --- 192.168.1.1 ping statistics --- 7 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 5999ms, pipe 3 [root@jfht ~]#
Notes: 一天一條Linux指令-ping
https://www.itread01.com/content/1549136182.html

## Slide 63: Ping –c3 ip
ping 一個封包 (-c 1) , 等待回應時間為一秒 (-w 1)
-c<完成次数>：设置完成要求回应的次数
Ping ip
以自己PC的 ip (與自己PC netmask運算.and.)與 目的地的ip (與自己PC netmask運算.and.),得出相同network ID,則broadcast(廣播)
Notes: -c<完成次数>：设置完成要求回应的次数；
把執行結果內容導向至 /dev/null (空裝置,也就是不會把結果顯示在標準輸出)
當執行指令時都會回傳一個執行後的代碼給變數 $?,成功的執行完指令後會回傳一個 0 值(有錯誤時會回傳 錯誤代碼).

## Slide 64: Ex1:在Ip 192.168.0.50 ping 192.168.0.199 在Ip 192.168.0.199 ping 192.168.0.50
Ip 192.168.0.50
Netmask: 255.255.255.0
192.168.0.199
Netmask: 255.255.255.0

## Slide 65: Ex2:在Ip 192.168.0.50 ping 192.168.0.199 在Ip 192.168.0.199 ping 192.168.0.50
Ip 192.168.0.50
Netmask: 255.255.255.0
192.168.0.199
Netmask: 255.255.255.128

## Slide 66
Ex3:
IP:
192.168.1.20
Subnet mask:
255.255.255.0
IP:
192.168.1.200
Subnet mask:
255.255.255.0
IP:
192.168.1.220
Subnet mask:
255.255.255.0
IP:
192.168.1.10
Subnet mask:
255.255.255.0
Notes: 1.d磁碟根目錄建立\team資料夾
2.複製us2400資料夾到d \team資料夾，資料夾名稱改成mas01及wk01
3.用Vmware workstation player 開啟 d:\team\mas01\us2004.vmx
4.修改虛擬機名稱us2004，改成mas01
5.修改其內Linux主機名稱為mas01
6.用Vmware workstation player 開啟 d:\team\wk01\us2004.vmx
7.修改虛擬機名稱us2004，改成wk01
8.修改其內Linux主機名稱為wk01

## Slide 67: 2網段

## Slide 68
Ex4:
IP:
192.168.1.20
Subnet mask:
255.255.255.0
IP:
192.168.1.200
Subnet mask:
255.255.255.128
IP:
192.168.1.220
Subnet mask:
255.255.255.0
IP:
192.168.1.10
Subnet mask:
255.255.255.0

## Slide 69: 10
bigred@us1804s:~$ ifconfig enp1so
enp1s0ะ flags=4163<UP , BROADCAST , RUNNING , MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::207:32ff:fe4d: 1e46 prefixlen 64scopeid 0x20<link>
ether 00:07:32:4d:1e:46 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1362 bytes 455418 (455.4 KB)
RX errors o dropped o overruns o frame O
TX packets 41 bytes 3106 (3.1 KB)
TX errors o dropped o overruns o carrier O collisians o

## Slide 70: 10 ping 20
bigred@us1804s:"$ ping -c 3 192.168.1.20
PING 192.168.1.20 (192.168.1.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq:1 tti-64 time-0.453 mS
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=2 ttl:64 time=0.231 mS
64 bytes from 192.168.1.20:icmp_seq-3 ttl-64 time=0.217 ms
--- 192.168.1.20 ping statistics ---
3 packets transmitted, a received, 0% packet loss, time 2026mS
rtt min/avg/max/mdeข : 0.217/0.300/0.458/0. 109 ms

## Slide 71: 10 ping 200
bigred@us1804s:~$ ping -c 3 192.168.1.200
PING 192.168.1.200(192.168.1.200) 56(84) bytes of data.
--- 192.168.1.200 ping statistics --
3 packets transmitted, o received, 100% packet loss, time 2047ms

## Slide 72: 200 ping 220
bigred@us1804s:'$ ping -c 3 192.168.1.220
PING 192.168.1.220(192.166.1.220) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.220:1cmp_seg-1 ttl:64 time:0.915 ms
64 bytes from 192.168.1.220:icmp_seq-2 ttl-64 time-0.274 ms
64 bytes from 192.168.1.220:1cmp_seq-3 ttl=64 time=0.253 ms
--- 192.168.1.220 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2047ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.253/0.280/0.315/0.032 ms
bigred@us1804s:"
Notes: statistics統計

## Slide 73: 200 ping

## Slide 74: 200
bigred@us1804s-4:~$ ifconfig enp1so
enp1s0ะ f lags=4163<UP , BROADCAST , RUNNING , MULTICAST> mtu 1500
inet192.168.1.200 netmask 255.255.255.128 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::207:32ff :fe42:70c0 prefixlen 64 scopeid 0x20<1ink>
ether 00:07:32:42:70:co txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1685 bytes 555582 (555.5 KB)
RX errors o dropped o overruns o frame O
TX packets 241 bytes 48844 (48.8 KB)
TX errors o dropped O overruns o carrier O collisions O

## Slide 75
bigred@us1804s-4:~$ ping -c 3 192.168.1.10
connect: Netuork is unreachable
bigred@us1804s-4:~$ ping -c 3 192.168.1.20
connect: Network is unreachable
bigred@us18045-4:~$ ping -c 3 192.168.1.220
PING 192.168.1.220(192.168.1.220) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.220: icmp_seg:1 ttl-64 time-0.311 ms
64 bytes from 192.168.1.220: icmp_seq-2 ttl-64 time=0.244 ms
64 bytes from 192.168.1.220: icmp_seq-3 ttl-64 time=0.243 ms
--- 192.168.1.220 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2047ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.243/0.266/0.311/0.031 ms
200 ping

## Slide 76: Ex5:各ip Netmask 全設一樣,產生全通、半通、全不通各要設多少?
192.168.1.20
192.168.1.84
192.168.1.148
192.168.1.212
Notes: Ex5:各ip Netmask 全設一樣,產生全通、半通、全不通各要設多少?
192.168.1.20
192.168.1.84
192.168.1.148
192.168.1.212
全通
255.255.255.0
半通
255.255.255.128
全不通
255.255.255.192

## Slide 77: 全通netmask 半通netmask 全不通netmask
255.255.255.0
00000000˙
10000000 128
11000000 196

## Slide 78: 4網段

## Slide 79: 4網段10進位
192.168.0.0-192.168.0.63
192.168.0.64-192.168.0.127
192.168.0.128-192.168.0.191
192.168.0.192-192.168.0.255
00
  00000000
  00111111
01
  01000000
  01111111
10
  10000000
  10111111
11
  11000000
  11111111

## Slide 80: 4網段 之1-2進位
192.168.0.0-192.168.0.63
Network: 192.168.0.0 11000000.10101000.00000000.00000000
Broadcast: 192.168.0.63 11000000.10101000.00000000.00111111
Netmask: 192.168.0.192 11111111.11111111.11111111.11000000
192.168.0.64-192.168.0.127
Network: 192.168.0.64 11000000.10101000.00000000.01000000
Broadcast: 192.168.0.127 11000000.10101000.00000000.01111111
Netmask: 192.168.0.192 11111111.11111111.11111111.11000000

## Slide 81: 4網段之2-2進位
192.168.0.128-192.168.0.191
Network: 192.168.0.128 11000000.10101000.00000000.10000000
Broadcast: 192.168.0.191 11000000.10101000.00000000.10111111
Netmask: 192.168.0.192 11111111.11111111.11111111.11000000
192.168.0.192-192.168.0.255
Network: 192.168.0.192 11000000.10101000.00000000.11000000
Broadcast: 192.168.0.255 11000000.10101000.00000000.11111111
Netmask: 192.168.0.192 11111111.11111111.11111111.11000000

## Slide 82: 練習:第一組
阿寶設定192.168.1(第1組)
192.168.1.20
192.168.1.80
192.168.1.140
192.168.1.210
Subnet mask
255.25.255.0
先將windows 網路介面卡拍照
192.168.1.21
192.168.1.81
192.168.1.141
192.168.1.211
Subnet mask
255.255.255.0
255.255.255.128
255.255.255.196

## Slide 83: 練習:第二組
阿寶設定192.168.2(第2組)
192.168.2.20
192.168.2.80
192.168.2.140
192.168.2.210
Subnet mask
255.25.255.0
先將windows 網路介面卡拍照
192.168.2.21
192.168.2.81
192.168.2.141
192.168.2.211
Subnet mask
255.255.255.0
255.255.255.128
255.255.255.196

## Slide 84: 練習:第三組
阿寶設定192.168.3(第3組)
192.168.3.20
192.168.3.80
192.168.3.140
192.168.3.210
Subnet mask
255.25.255.0
先將windows 網路介面卡拍照
192.168.3.21
192.168.3.81
192.168.3.141
192.168.3.211
Subnet mask
255.255.255.0
255.255.255.128
255.255.255.196

## Slide 85: 練習:第四組
阿寶設定192.168.4(第4組)
192.168.4.20
192.168.4.80
192.168.4.140
192.168.4.210
Subnet mask
255.25.255.0
先將windows 網路介面卡拍照
192.168.4.21
192.168.4.81
192.168.4.141
192.168.4.211
Subnet mask
255.255.255.0
255.255.255.128
255.255.255.196

## Slide 86: 練習:第五組
阿寶設定192.168.5(第5組)
192.168.5.20
192.168.5.80
192.168.5.140
192.168.5.210
Subnet mask
255.25.255.0
先將windows 網路介面卡拍照
192.168.5.21
192.168.5.81
192.168.5.141
192.168.5.211
Subnet mask
255.255.255.0
255.255.255.128
255.255.255.196
Notes: Windows 網卡設定了 就相當 linux netplan apply
指示學校有還原卡 又設定無效
Linux 如何啟動就生效? Netplan .yaml

## Slide 87: 8網段

## Slide 88: 8 個子網路
如果我們來看一個被切割成 8 個子網路的 Class C 192.168.5.x，每個子網路會有 32 個 IP，Netmask 是 255.255.255.224 或 /27：
IP 範圍 Network ID Host ID
192.168.5.0 ~ 192.168.5.31 192.168.5.0 0~31
192.168.5.32 ~ 192.168.5.63 192.168.5.32 32~63
192.168.5.64 ~ 192.168.5.95 192.168.5.64 64~95
192.168.5.96 ~ 192.168.5.127 192.168.5.96 96~127
192.168.5.128 ~ 192.168.5.159 192.168.5.128 128~159
192.168.5.160 ~ 192.168.5.191 192.168.5.160 160~191
192.168.5.192 ~ 192.168.5.223 192.168.5.192 192~223
192.168.5.224 ~ 192.168.5.255 192.168.5.224 224~255

## Slide 89
3個bit
000
001
010
011
100
101
110
111
100
10000000
10011111
101
10100000
10111111
110
11000000
11011111
111
11100000
11111111
000
00000000
00011111
001
00100000
00111111
010
01000000
01011111
011
01100000
01111111

## Slide 90: 32網段

## Slide 91: 將一個 Class C 切割成 32 個子網路
在這個例子中，Network ID 就是整個網路範圍的
第一個 IP，也就是 210.202.102.128，
由下表得知，因為這個
Network ID 中，前 29 個 bits 都是固定的，
所以子網路遮罩是 255.255.255.248。
我們可以使用 210.202.102.128/255.255.255.248
或是 210.202.102.128/29 來表示這個子網路。
Network ID (210.202.102.128) 11010010 11001010 01100110 10000000
Max IP (210.202.102.135) 11010010 11001010 01100110 10000111
Netmask (255.255.255.248) 11111111 11111111 11111111 11111000

## Slide 92: 關up board
Logout 登出
Reboot 重開機
Poweroff 關機

## Slide 93: 命令
Clear清除螢幕畫面
ls 顯示檔案名稱
  例:
  ls -l 詳細列出檔案系統結構
  ls -a 顯示隱藏檔 （以"."開頭的檔案）
  ls -al 同時顯示隱藏檔與詳細資料
Cat 顯示檔案內容
nano文字編輯器
例
  Nano 檔名
Notes: su這是一個用來轉換你身份成為 super user （系統管理員）的指令，任何人只要知道 root 的密碼，就可以成為 super user，所以密碼可千萬不要外流呀！
ls 顯示檔案名稱
例:
ls -l 詳細列出檔案系統結構
ls -a 顯示隱藏檔 （以"."開頭的檔案）
ls -al 同時顯示隱藏檔與詳細資料
groupadd
這是用來增加群組的指令，通常鳥哥都不用這個指令的，因為有更容易使用的指令 /bin/userconf 可以使用哩（注意，在 RedHat 7.0 以後的版本，就要使用 /sbin/userconf 哩）！
useradd
這是用來增加使用者的指令，鳥哥通常不使用這個指令，你可以使用 /bin/userconf 這個指令，更簡單易用喔（是視窗介面的喔！）（注意，在 RedHat 7.0 以後的版本，就要使用 /sbin/userconf 哩）
userconf
這是用來增加使用者、群組等，且以視窗為介面的一個指令！如果你是以遠端登入，並使用 su 指令成為 super user 的話，直接輸入 userconf 可能會找不到這個指令，你可以輸入： /bin/userconf 來啟動這個指令！（注意，在 RedHat 7.0 以後的版本，就要使用 /sbin/userconf 哩），由於這個指令的圖示較多，請到這裡來看看！
passwd
這是用來更改密碼的指令，很簡單，只要在提示字元下輸入 passwd ，然後輸入目前的密碼，再輸入兩次欲修改成的新密碼，就修改OK了！不過要注意，密碼的形式：不能與帳號相同，且需要 8 個字元以上，另外，帳號也不能太簡單！否則系統會不接受！
[vbird@tsai vbird]# passwd
Changing password for vbird
(current) UNIX password: <==這裡輸入目前的密碼
New UNIX password: <==這裡輸入新的密碼
Retype new UNIX password: <==這裡再輸入新的密碼一次
passwd: all authentication tokens updated successfully
who
這是用來視察目前在系統上的使用者指令，你也可以使用 w 這個指令來下達動作。
[root@tsai /root]# who
root pts/0 Aug 2 20:43
[root@tsai /root]# w
8:48pm up 4 days, 5:08, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
root pts/0 192.168.1.2 8:43pm 0.00s 0.38s ? -
基本上，who 與 w 的功能是相同的，只是 who 僅列出使用者名稱與登入時間，至於 w 則會列出使用者的
來源位址（IP）：就是 FROM 那一項即是IP；
登入時間：即是 LOGIN@ 那一項；
工作項目：就是 WHAT 那一項！
whoami
這是用來確認你目前的身份的指令，由於你可能會有幾個身份在你的機器上，所以需要以這個指令來確認你的身份，不過由於 Linux 會將使用者名稱寫在提示字元上，所以這個指令目前比較少用到了。
su
這是一個用來轉換你身份成為 super user （系統管理員）的指令，任何人只要知道 root 的密碼，就可以成為 super user，所以密碼可千萬不要外流呀！由於 RedHat 在主機之外的終端機上，無法以 root 的身份直接連線，所以你需要以一般身份的 user 連線之後，再以 su 指令來成為 super user：
[vbird@tsai vbird]# su <==輸入指令
Password: <==在這裡輸入 root 的密碼
[root@tsai vibrd]# <==看，使用者名稱變囉！
clear
這是用來清除螢幕畫面用的，沒有什麼太大的用處。通常是你覺得畫面太亂的時候輸入用的！直接輸入 clear 就可以了！
壓縮指令
compress
這是用來壓縮及解壓縮檔名為 .Z 的壓縮檔。要注意的是，用 compress 壓縮的時候，會將原檔案殺掉而變成檔名為 .Z 的檔案，例如你壓縮一個名為 bird.test 的檔案，則壓縮完成後只會剩下 bird.test.Z 這個壓縮檔！當然，解壓縮的時候也是一樣的，壓縮檔不見了，只有剩下被解壓縮的檔案。指令如下：
[root@tsai /root]# compress xxxxx <==將 xxxxx 檔案壓縮成為 xxxxx.Z 檔名
[root@tsai /root]# compress -d xxxxx.Z <==將 xxxxx.Z 解壓縮成 xxxxx
上表中，解壓縮也可以用 uncompress xxxxx.Z 來達成！
gzip
這個也是一個壓縮指令，與 compress 很相似，指令的用法也相同！只是壓縮的檔名為 .gz 罷了！
[root@tsai /root]# gzip xxxxx <==這是壓縮指令
[root@tsai /root]# gzip -d xxxxx.gz <==這是解壓縮指令
tar
這是一個很棒的壓縮指令，這個指令可以配合 gzip 來進行整個目錄的壓縮！例如有一個名為 bird 的目錄要被你整合成一個檔案，你可以使用：tar -xvf *.tar *（其中 * 為你所要整合的目錄名稱）。
[root@tsai /root]# tar -cvf bird.tar bird <==只有將目錄轉成一個檔案，沒有壓縮
[root@tsai /root]# tar -zcvf bird.tar.gz bird <==壓縮一整個目錄成為 .tar.gz 檔案
上面這個例子的 bird.tar 只是將 bird 這個目錄整個拷貝成為一個檔案而已，並沒有壓縮，而 bird.tar.gz 則是將 bird 這個目錄壓縮成為一個檔案！基本上，我們都是使用 -zxvf 來壓縮一整個目錄的！而如果是要解壓縮呢？由於有沒有壓縮所下的參數並不相同，所以針對兩種檔案也是有兩種參數的組合：
[root@tsai /root]# tar -xvf bird.tar
[root@tsai /root]# tar -zxvf bird.tar.gz
上面則是解壓縮的參數！
注意了，用 compress 及 gzip 壓縮及解壓縮的時候，會將原檔案取代掉！而使用 tar 來壓縮及解壓縮的時候，原檔案將會與產生檔案同時存在！通常我們都是使用 tar 來進行壓縮或解壓縮的！（當然，你還是可以使用 compress 及 gzip 來壓縮一個大的檔案！）
一些網路功能
ifconfig
這是用來查詢目前我們這個系統的網路卡的狀況的指令，可以查詢 IP、子遮罩網路及網路卡的硬體資訊等等。例如：
[root@tsai /root]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:FC:20:F1:4D
inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:7651977 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7467862 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:961 txqueuelen:100
Interrupt:10 Base address:0x6100
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:80:C8:5A:87:01
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:7492497 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7617653 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:289 txqueuelen:100
Interrupt:9 Base address:0x6200
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:3924 Metric:1
RX packets:512 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:512 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:211.74.249.38 P-t-P:172.16.11.8 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:7469726 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7617651 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:10
由於上面的例子是使用兩張網路卡，因此會有 eth0 及 eth1 兩個介面，至於 lo 是系統內設的遞迴網路，這是一定會有的咚咚，而且其 inet addr（IP）一定是 127.0.0.1！另外， ppp0 則是 ADSL 撥接之後所產生的虛擬介面（對外的介面！）。在這個例子中，鳥哥使用了兩張網路卡， eth0 用在內部網路， eth1 用在 ADSL 撥接，所以 eth1 就沒有 address。至於第一張網路卡的網路位址是虛擬的 192.168.1.2。而真正的對外聯繫是 ppp0 這一個撥接介面，其 internet 是 211.74.249.38！
route
這是用來看你的網路通訊包傳送的路由情況的指令。由於通信包是藉由一個一個的路由表來傳遞的，所以觀察你的路由表，對於網路除錯（debuge）就很重要啦！
[root@tsai /root]# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.2 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 eth0
172.16.11.8 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default 172.16.11.8 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
例如上表中，所有的通訊都是藉由 ppp0 這一個介面卡（Iface）並且其通訊閘（Gateway）為 172.16.11.8 這一個！另外，在虛擬 IP （內部網路）則是藉由 eth0 （192.168.1.2）這一塊網卡來連線的！
另外，你也可以使用 route 來加入你的路由表，假如你要將一個網路為 192.56.76.XXX 且子網路為 255.255.255.0 的位置加入你的 eth0 這個網路卡的連線處理中，就可以使用如下的語法：
[root@tsai /root]# route add -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
netstat
這也是用來觀察網路狀況的指令。
[root@tsai /root]# netstat
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 126 swks249-38.adsl.:telnet 192.168.1.15:1341 ESTABLISHED
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 2 [ ] DGRAM 87643 /dev/log
unix 0 [ ] STREAM CONNECTED 116 @00000012
在上表黃色的部分，由於鳥哥是在另一部電腦連線進入的，所以網路位址就會不同囉！
hostname
這只是用來觀看你的主機名稱而已。
[root@tsai /root]# hostname
tsai.adsldns.org
ping
這是用來察看對方網路是否有動作的指令，這個指令亦可以在 windows 上面執行！
[root@tsai /root]# ping www.kimo.com.tw
PING www.kimo.com.tw (202.1.237.21) from 211.74.249.38 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 202.1.237.21: icmp_seq=0 ttl=245 time=56.7 ms
64 bytes from 202.1.237.21: icmp_seq=1 ttl=245 time=58.0 ms
64 bytes from 202.1.237.21: icmp_seq=2 ttl=245 time=58.7 ms
64 bytes from 202.1.237.21: icmp_seq=3 ttl=245 time=52.0 ms
64 bytes from 202.1.237.21: icmp_seq=4 ttl=245 time=72.2 ms
--- www.kimo.com.tw ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 52.0/59.5/72.2 ms
例如上表中，我們去觀察 www.kimo.com.tw 是否有啟動，看每一列的最後一行，會告訴你訊息回應的時間大約是 56ms！（10-3 sec.）
nslookup
這是用來查詢或反查詢 DNS 的指令！例如我們要知道 奇摩 的網路位址，則可以如此查詢：
[root@tsai /root]# nslookup www.kimo.com.tw
Server: ksdns.seed.net.tw
Address: 139.175.10.20
Non-authoritative answer:
Name: www.kimo.com.tw
Address: 202.1.237.21
系統會告訴你，我們使用的 DNS server 是 ksdns.seed.net.tw，而查詢到的網址是 202.1.237.21。如果需要更詳細的查詢，可以用下面的方式來查！
[root@tsai /root]# nslookup
Default Server: ksdns.seed.net.tw
Address: 139.175.10.20
> set type=any <==告訴系統我們要詳細的資料！
> www.kimo.com.tw
Server: ksdns.seed.net.tw
Address: 139.175.10.20
Non-authoritative answer:
www.kimo.com.tw internet address = 202.1.237.21
Authoritative answers can be found from:
kimo.com.tw nameserver = ns1.kimo.com.tw
kimo.com.tw nameserver = ns1.yahoo.com
kimo.com.tw nameserver = ns3.europe.yahoo.com
kimo.com.tw nameserver = ns5.dcx.yahoo.com
ns1.kimo.com.tw internet address = 210.59.144.1
ns1.yahoo.com internet address = 204.71.200.33
ns3.europe.yahoo.com internet address = 217.12.4.71
ns5.dcx.yahoo.com internet address = 216.32.74.10
grep
這是用來搜尋某些特定字元的指令。例如使用 ps -aux 查詢系統服務時，我們只需要知道 sendmail 是否有動作，則可以使用管線指令『|』來加入 grep 這個指令同時運作。
[root@tsai /root]# ps -aux|grep sendmail
root 443 0.0 1.0 2092 660 ? S Jul26 0:36 sendmail: accepti
vbird 8387 0.0 0.7 1240 492 pts/1 S 19:11 0:00 grep sendmail
上表則表示 sendmail 有在運作了！
cat這是將檔案內容列出的指令。例如在 /root 下有一個檔名為 .bashrc （這是系統預設的檔案，是隱藏檔），你可以按下 cd 回到 /root 目錄後，執行： [root@tsai /root]# cat .bashrc # .bashrc# User specific aliases and functions
alias rm='rm -i' alias cp='cp -i' alias mv='mv -i' alias ll='ls -l' alias lm='ls -al|more'
上面顯示的就是 .bashrc 這個檔案的內容啦！基本上，cat 與 DOS 下的 type 是相同的！
grep
這是用來搜尋某些特定字元的指令。例如使用 ps -aux 查詢系統服務時，我們只需要知道 sendmail 是否有動作，則可以使用管線指令『|』來加入 grep 這個指令同時運作。
[root@tsai /root]# ps -aux|grep sendmail
root 443 0.0 1.0 2092 660 ? S Jul26 0:36 sendmail: accepti
vbird 8387 0.0 0.7 1240 492 pts/1 S 19:11 0:00 grep sendmail
上表則表示 sendmail 有在運作了！

## Slide 94: nano 檔名
退出 按Ctrl+X 如果你修改了文件，下面會詢問你是否需要保存修改。
    輸入Y確認保存，
    輸入N不保存，按Ctrl+C取消返回。 如果輸入了Y，下一步會讓你輸入想要保存的文件名。
      如果不需要修改文件名直接Enter就行；
      若想要保存成別的名字（也就是另存為）則輸入新名稱然後確定。這個時候也可用Ctrl+C來取消返回。

## Slide 95: Netplan
Netplan 是 Ubuntu 17.10 中開始引入的
一種新的命令列網路配置實用程式，
用於在 Ubuntu 系統中輕鬆管理和配置網路設置。
允許您使用 YAML 格式的描述檔
來抽像化定義網路介面的相關資訊。
Netplan 可以使用
NetworkManager 或 Systemd-networkd 的網路守護程式(daemon)
來做為內核的介面
使用 Netplan 在 Ubuntu 18.04 中
為網路介面配置靜態 IP 位址、動態 IP 地址以及 DNS。
Notes: Netplan 是 Ubuntu 17.10 中開始引入的
一種新的命令列網路配置實用程式，
用於在 Ubuntu 系統中輕鬆管理和配置網路設置。
允許您使用 YAML 格式的描述檔
來抽像化定義網路介面的相關資訊。
Netplan 可以使用
NetworkManager 或 Systemd-networkd 的網路守護程式
來做為內核的介面
使用 Netplan 在 Ubuntu 18.04 中
為網路介面配置靜態 IP 位址、動態 IP 地址以及 DNS。
Netplan 工作原理
Netplan 根據描述檔中定義的內容
自動生成其對應的後端網路守護程式所需要的配置資訊，
後端網路守護程式再根據其配置資訊
通過 Linux 內核管理對應的網路設備。
1. enp0s5 指定需配置網路介面的名稱。
2. dhcp4 是否打開 IPv4 的 dhcp。
3. dhcp6 是否打開 IPv6 的 dhcp。
4. addresses 定義網路介面的靜態 IP 地址。
5. gateway4 指定預設閘道器的 IPv4 地址。
6. nameservers 指定功能變數名稱伺服器的 IP 地址。

## Slide 96: YAML語法(Yet Another Markup Language)
YAML使用可列印的Unicode字元，可使用UTF-8或UTF-16。
使用空白字元為檔案縮排來表示結構；不過不能使用跳格字元(TAB)。
註解由井字號（ # ）開始，可以出現在一行中的任何位置，而且範圍只有一行（也就是一般所謂的單行註解）
每個清單成員以單行表示，並用短槓+空白（ - ）起始。或使用方括號（ [ ] ），並用逗號+空白（ , ）分開成員。
每個雜湊表的成員用冒號+空白（ : ）分開鍵值和內容。或使用大括號（ { } ），並用逗號+空白（ , ）分開。
字串平常並不使用引號，但必要的時候可以用雙引號 ( " )或單引號 ( ' )框住。
YAML在使用逗號及冒號時，後面都必須接一個空白字元
Notes: Windows 網卡設定了 就相當 linux netplan apply
指示學校有還原卡 又設定無效
Linux 如何啟動就生效? Netplan .yaml
===
YAML中，字串不一定要用雙引號標示。
另外，在縮排中空白字元的數目並不是非常重要，
只要相同階層的元素左側對齊就可以了（不過不能使用TAB字元）
鍵值和資料由冒號及空白字元分開
YAML在使用逗號及冒號時，後面都必須接一個空白字元
linux YAML類型和語法
YAML是"YAML Ain't a Markup Language"（YAML不是一種標記語言）的遞迴縮寫。
在開發的這種語言時，YAML 的意思其實是：
"Yet Another Markup Language"（仍是一種標記語言）[3]，
但為了強調這種語言以資料做為中心，而不是以標記語言為重點，
而用反向縮略語重新命名。
YAML中，字串不一定要用雙引號標示。
另外，在縮排中空白字元的數目並不是非常重要，
只要相同階層的元素左側對齊就可以了（不過不能使用TAB字元）
鍵值和資料由冒號及空白字元分開
YAML在使用逗號及冒號時，後面都必須接一個空白字元
https://zh.wikipedia.org/wiki/YAML
區塊形式（常使用與YAML資料文件中）使用縮進和換行符分隔key: value對。
內置形式（常使用與YAML資料串流中）在大括號中使用逗號+空白字元分隔key: value對。
--- # 區塊形式
name: John Smith
age: 33
--- # 內置形式
{name: John Smith, age: 33}
區塊的字元
再次強調，字串不需要包在引號之內。
根據預設，每行開頭的縮排（以首行為基準）
和行末空白會被去除，而不同的縮排會保留差異
還有一種內置格式（inline format）可以選擇──
用方括號圍住，並用逗號+空白區隔（類似JSON的語法）。[6]
--- # 購物清單
[milk, pumpkin pie, eggs, juice]
雜湊表
鍵值和資料由冒號及空白字元分開。
YAML語法
YAML使用可列印的Unicode字元，可使用UTF-8或UTF-16。
使用空白字元為檔案縮排來表示結構；不過不能使用跳格字元(TAB)。
註解由井字號（ # ）開始，可以出現在一行中的任何位置，而且範圍只有一行（也就是一般所謂的單行註解）
每個清單成員以單行表示，並用短槓+空白（ - ）起始。或使用方括號（ [ ] ），並用逗號+空白（ , ）分開成員。
每個雜湊表的成員用冒號+空白（ : ）分開鍵值和內容。或使用大括號（ { } ），並用逗號+空白（ , ）分開。
雜湊表的鍵值可以用問號 ( ? )起始，用來明確的表示多個詞彙組成的鍵值。
字串平常並不使用引號，但必要的時候可以用雙引號 ( " )或單引號 ( ' )框住。
使用雙引號表示字串時，可用倒斜線（ \ ）開始的跳脫字元（這跟C語言類似）表示特殊字元。
區塊的字串用縮排和修飾詞（非必要）來和其他資料分隔，有新行保留（preserve）（使用符號 | ）或新行摺疊（flod）（使用符號 > ）兩種方式。
在單一檔案中，可用連續三個連字號（---）區分多個檔案。
另外，還有選擇性的連續三個點號（ ... ）用來表示檔案結尾。
重複的內容可使從參考標記星號 ( * )複製到錨點標記（ & ）。
指定格式可以使用兩個驚嘆號 ( !! )，後面接上名稱。
檔案中的單一檔案可以使用指導指令，使用方法是百分比符號( % )。有兩個指導指令在YAML1.1版中被定義：
%YAML 指導指令，用來識別檔案的YAML版本。
%TAG 指導指令，被用在URI的字首標記。這個方法在標記節點的型態時相當有用。
YAML在使用逗號及冒號時，後面都必須接一個空白字元，所以可以在字串或數值中自由加入分隔符號（例如：5,280或http://www.wikipedia.org）而不需要使用引號。
另外還有兩個特殊符號在YAML中被保留，有可能在未來的版本被使用--（ @ ）和（ ` ）。

## Slide 97: Netplan 工作原理 (達成某個 service 的程式我們就稱呼他為 daemon)
daemon

## Slide 98: Netplan 根據描述檔(,yaml)中定義的內容 自動生成其對應的後端網路守護程式(daemon)所需要的配置資訊， 後端網路守護程式(daemon)再根據其配置資訊 通過 Linux 內核管理對應的網路設備。
1. Renderer指定daemon是networkd 還是NetworkManager
2. enp1s0 (或ens33)指定需配置網路介面的名稱。
3. dhcp4 是否打開 IPv4 的 dhcp。(yes/no/true/false)
4. dhcp6 是否打開 IPv6 的 dhcp。(yes/no/true/false)
5. addresses 定義網路介面的靜態 IP 地址。 6. gateway4 指定預設閘道器的 IPv4 地址。 7. nameservers 指定功能變數名稱伺服器的 IP 地址。
Notes: Using Network Manager as a renderer
Netplan supports both networkd and Network Manager as backends.
You can specify which network backend should be used to configure particular devices by using the renderer key.
You can also delegate all configuration of the network to Network Manager itself by specifying only the renderer key:
Netplan同時支援聯網和網絡管理器作為後端。您可以使用renderer鍵指定應使用哪個網絡後端來配置特定設備。您還可以通過僅指定renderer密鑰將網絡的所有配置委派給網絡管理器本身：
====
Netplan 根據描述檔中定義的內容
自動生成其對應的後端網路守護程式所需要的配置資訊，
後端網路守護程式再根據其配置資訊
通過 Linux 內核管理對應的網路設備。
1. enp1s0 指定需配置網路介面的名稱。
2. dhcp4 是否打開 IPv4 的 dhcp。
3. dhcp6 是否打開 IPv6 的 dhcp。
簡單的說，系統為了某些功能必須要提供一些服務
(不論是系統本身還是網路方面)，這個服務就稱為 service 。
但是 service 的提供總是需要程式的運作吧！否則如何執行呢？
所以達成這個 service 的程式我們就稱呼他為 daemon 囉！
舉例來說，
達成循環型例行性工作排程服務 (service) 的程式
為 crond 這個 daemon 啦！這樣說比較容易理解了吧！
=====
http://linux.vbird.org/linux_basic/0560daemons.php
你不必去區分什麼是 daemon 與 service ！
事實上，你可以將這兩者視為相同！
因為達成某個服務是需要一支 daemon 在背景中運作，
沒有這支 daemon 就不會有 service ！
所以不需要分的太清楚啦！
4. addresses 定義網路介面的靜態 IP 地址。
5. gateway4 指定預設閘道器的 IPv4 地址。
6. nameservers 指定功能變數名稱伺服器的 IP 地址。

## Slide 99: 配置netplan(用來設定本機固定 IP)
在 /etc/netplan/ 下使用.yaml(Yet Another Markup Language)附檔名
（例如/etc/netplan/01-netcfg.yaml）
sudo netplan try
測試
sudo netplan apply
立即套用新的設定(或reboot)
Notes: https://netplan.io/examples
Netplan配置示例
以下是常見方案的示例Netplan配置的集合。如果您看不到某個場景或有一個場景可以做出貢獻，請使用此頁面底部的鏈接針對該文檔提交帶有示例的錯誤。謝謝！
組態
要配置netplan，請/etc/netplan/使用.yaml擴展名（例如/etc/netplan/config.yaml）保存配置文件，然後運行sudo netplan apply。此命令解析配置並將其應用於系統。寫入磁盤的配置/etc/netplan/將在兩次重啟之間保持不變。
使用DHCP和靜態尋址
要讓名為“ enp3s0”的接口通過DHCP獲取地址，請創建具有以下內容的YAML文件：
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
enp3s0:
dhcp4: true
要改為設置靜態IP地址，請使用地址鍵，該鍵獲取（IPv4或IPv6）地址列表以及子網前綴長度（例如/ 24）。也可以提供網關和DNS信息：
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
enp3s0:
addresses:
- 10.10.10.2/24
gateway4: 10.10.10.1
nameservers:
search: [mydomain, otherdomain]
addresses: [10.10.10.1, 1.1.1.1]
使用DHCP連接多個接口
現在，許多系統都包含多個網絡接口。服務器通常將需要連接到多個網絡，並且可能要求到Internet的流量通過特定的接口，儘管它們都提供了有效的網關。
通過為通過DHCP檢索的路由指定度量標準，可以實現DHCP所需的精確路由，這將確保某些路由優先於其他路由。在此示例中，“ enred”優於“ engreen”，因為它具有較低的路由度量：
network:
version: 2
ethernets:
enred:
dhcp4: yes
dhcp4-overrides:
route-metric: 100
engreen:
dhcp4: yes
dhcp4-overrides:
route-metric: 200
連接到開放的無線網絡
Netplan輕鬆支持連接到開放的無線網絡（該網絡不受密碼保護），只需要定義訪問點即可：
network:
version: 2
wifis:
wl0:
access-points:
opennetwork: {}
dhcp4: yes
連接到WPA個人無線網絡
無線設備使用“ wifi”鍵，並與有線以太網設備共享相同的配置選項。還應指定無線接入點的名稱和密碼：
network:
version: 2
renderer: networkd
wifis:
wlp2s0b1:
dhcp4: no
dhcp6: no
addresses: [192.168.0.21/24]
gateway4: 192.168.0.1
nameservers:
addresses: [192.168.0.1, 8.8.8.8]
access-points:
"network_ssid_name":
password: "**********"
連接到WPA Enterprise無線網絡
查找使用WPA或WPA2 Enterprise保護的無線網絡也很常見，這需要其他身份驗證參數。
例如，如果使用WPA-EAP和TTLS保護網絡安全：
network:
version: 2
wifis:
wl0:
access-points:
workplace:
auth:
key-management: eap
method: ttls
anonymous-identity: "@internal.example.com"
identity: "joe@internal.example.com"
password: "v3ryS3kr1t"
dhcp4: yes
或者，如果使用WPA-EAP和TLS保護網絡安全：
network:
version: 2
wifis:
wl0:
access-points:
university:
auth:
key-management: eap
method: tls
anonymous-identity: "@cust.example.com"
identity: "cert-joe@cust.example.com"
ca-certificate: /etc/ssl/cust-cacrt.pem
client-certificate: /etc/ssl/cust-crt.pem
client-key: /etc/ssl/cust-key.pem
client-key-password: "d3cryptPr1v4t3K3y"
dhcp4: yes
支持許多不同的加密模式。請參閱Netplan參考頁。
在單個接口上使用多個地址
地址鍵可以獲取要分配給接口的地址列表：
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
enp3s0:
addresses:
- 10.100.1.38/24
- 10.100.1.39/24
gateway4: 10.100.1.1
不支持接口別名（例如eth0：0）。
通過多個網關使用多個地址
與上面的示例類似，具有多個地址的接口可以配置有多個網關。
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
enp3s0:
addresses:
- 9.0.0.9/24
- 10.0.0.10/24
- 11.0.0.11/24
#gateway4: # unset, since we configure routes below
routes:
- to: 0.0.0.0/0
via: 9.0.0.1
metric: 100
- to: 0.0.0.0/0
via: 10.0.0.1
metric: 100
- to: 0.0.0.0/0
via: 11.0.0.1
metric: 100
鑑於有多個地址，每個地址都有自己的網關，我們在此不指定gateway4，而是使用子網的網關地址將單個路由配置為0.0.0.0/0（任何地方）。該metric值應進行調整，以使路由按預期進行。
DHCP可用於接收接口的IP地址之一。在這種情況下，該地址的默認路由將自動配置metric為100。作為的快捷方式routes，gateway4可以將設置為其中一個子網的網關地址。在這種情況下，可以從中省略該子網的路由routes。其metric將被設置為100。
使用網絡管理器作為渲染器
Netplan同時支持聯網和網絡管理器作為後端。您可以使用renderer鍵指定應使用哪個網絡後端來配置特定設備。您還可以通過僅指定renderer密鑰將網絡的所有配置委派給網絡管理器本身：
network:
version: 2
renderer: NetworkManager
配置接口綁定
通過使用物理接口列表和綁定模式聲明綁定接口來配置綁定。以下是使用DHCP獲取地址的主動備份綁定的示例：
network:
version: 2
renderer: networkd
bonds:
bond0:
dhcp4: yes
interfaces:
- enp3s0
- enp4s0
parameters:
mode: active-backup
primary: enp3s0
以下是充當具有各種綁定接口和不同類型的路由器的系統的示例。請注意“可選：true”鍵聲明，該聲明允許進行引導而無需等待這些接口完全激活。
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
enp1s0:
dhcp4: no
enp2s0:
dhcp4: no
enp3s0:
dhcp4: no
optional: true
enp4s0:
dhcp4: no
optional: true
enp5s0:
dhcp4: no
optional: true
enp6s0:
dhcp4: no
optional: true
bonds:
bond-lan:
interfaces: [enp2s0, enp3s0]
addresses: [192.168.93.2/24]
parameters:
mode: 802.3ad
mii-monitor-interval: 1
bond-wan:
interfaces: [enp1s0, enp4s0]
addresses: [192.168.1.252/24]
gateway4: 192.168.1.1
nameservers:
search: [local]
addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
parameters:
mode: active-backup
mii-monitor-interval: 1
gratuitious-arp: 5
bond-conntrack:
interfaces: [enp5s0, enp6s0]
addresses: [192.168.254.2/24]
parameters:
mode: balance-rr
mii-monitor-interval: 1
配置網橋
要創建一個由使用DHCP的單個設備組成的非常簡單的網橋，請輸入：
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
enp3s0:
dhcp4: no
bridges:
br0:
dhcp4: yes
interfaces:
- enp3s0
一個更複雜的示例，要使libvirtd使用帶有標記vlan的特定網橋，同時繼續提供未標記的接口，將涉及：
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
enp0s25:
dhcp4: true
bridges:
br0:
addresses: [ 10.3.99.25/24 ]
interfaces: [ vlan15 ]
vlans:
vlan15:
accept-ra: no
id: 15
link: enp0s25
然後，通過將以下內容添加到下方的新XML文件中，將libvirtd配置為使用此橋/etc/libvirtd/qemu/networks/。橋中的名稱 標籤以及 需要匹配使用netplan配置的橋接設備的名稱：
<network>
<name>br0</name>
<bridge name='br0'/>
<forward mode="bridge"/>
</network>
將VLAN連接到網絡接口
要使用重命名的接口配置多個VLAN：
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
mainif:
match:
macaddress: "de:ad:be:ef:ca:fe"
set-name: mainif
addresses: [ "10.3.0.5/23" ]
gateway4: 10.3.0.1
nameservers:
addresses: [ "8.8.8.8", "8.8.4.4" ]
search: [ example.com ]
vlans:
vlan15:
id: 15
link: mainif
addresses: [ "10.3.99.5/24" ]
vlan10:
id: 10
link: mainif
addresses: [ "10.3.98.5/24" ]
nameservers:
addresses: [ "127.0.0.1" ]
search: [ domain1.example.com, domain2.example.com ]
到達直接連接的網關
這允許使用“ on-link”關鍵字設置默認路由或任何路由，其中​​網關是直接連接到網絡的IP地址，即使該地址與接口上配置的子網不匹配也是如此。
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
addresses: [ "10.10.10.1/24" ]
routes:
- to: 0.0.0.0/0
via: 9.9.9.9
on-link: true
對於IPv6，配置將非常相似，但顯著的不同是附加的範圍：將主機路由鏈接到所需的路由器地址：
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
addresses: [ "2001:cafe:face:beef::dead:dead/64" ]
routes:
- to: "2001:cafe:face::1/128"
scope: link
- to: "::/0"
via: "2001:cafe:face::1"
on-link: true
配置源路由
可以將路由表添加到特定接口，以允許在兩個網絡之間進行路由：
在下面的示例中，ens3在192.168.3.0/24網絡上，ens5在192.168.5.0/24網絡上。這使任一網絡上的客戶端都可以連接到另一網絡，並使響應來自正確的接口。
此外，默認路由仍分配給ens5，允許任何其他流量通過。
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
ens3:
addresses:
- 192.168.3.30/24
dhcp4: no
routes:
- to: 192.168.3.0/24
via: 192.168.3.1
table: 101
routing-policy:
- from: 192.168.3.0/24
table: 101
ens5:
addresses:
- 192.168.5.24/24
dhcp4: no
gateway4: 192.168.5.1
routes:
- to: 192.168.5.0/24
via: 192.168.5.1
table: 102
routing-policy:
- from: 192.168.5.0/24
table: 102
配置回送接口
Networkd不允許創建新的回送設備，但是用戶可以將新地址添加到標準回送接口lo中，以使其在計算機上以及自定義路由中被視為有效地址：
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
lo:
match:
name: lo
addresses: [ 7.7.7.7/32 ]
與Windows DHCP服務器集成
對於Windows Server使用dhcp-identifier鍵提供DHCP的網絡，可以實現互操作性：
network:
version: 2
ethernets:
enp3s0:
dhcp4: yes
dhcp-identifier: mac
連接IP隧道
隧道允許管理員配置兩個連接特殊隧道接口並執行所需路由的端點，從而在Internet上擴展網絡。Netplan支持SIT，GRE，IP-in-IP（ipip，ipip6，ip6ip6），IP6GRE，VTI和VTI6隧道。
隧道的常見用法是在僅支持IPv4的網絡上啟用IPv6連接。下面的示例顯示瞭如何配置這樣的隧道。
這裡的1.1.1.1是客戶端自己的IP地址；2.2.2.2是遠程服務器的IPv4地址，“ 2001：dead：beef :: 2/64”是隧道定義的客戶端的IPv6地址，“ 2001：dead：beef :: 1”是遠程服務器的IPv6地址。
最後，“ 2001：cafe：face :: 1/64”是路由的IPv6前綴內的客戶端地址：
network:
version: 2
ethernets:
eth0:
addresses:
- 1.1.1.1/24
- "2001:cafe:face::1/64"
gateway4: 1.1.1.254
tunnels:
he-ipv6:
mode: sit
remote: 2.2.2.2
local: 1.1.1.1
addresses:
- "2001:dead:beef::2/64"
gateway6: "2001:dead:beef::1"
配置SR-IOV虛擬功能
對於SR-IOV網卡，可以為每個已配置的物理功能動態分配虛擬功能接口。在netplan中，通過具有指向父PF的link：屬性來定義VF。
network:
version: 2
ethernets:
eno1:
mtu: 9000
enp1s16f1:
link: eno1
addresses : [ "10.15.98.25/24" ]
vf1:
match:
name: enp1s16f[2-3]
link: eno1
addresses : [ "10.15.99.25/24" ]
目錄
組態
使用DHCP和靜態尋址
使用DHCP連接多個接口
連接到開放的無線網絡
連接到WPA個人無線網絡
連接到WPA Enterprise無線網絡
在單個接口上使用多個地址
通過多個網關使用多個地址
使用網絡管理器作為渲染器
配置接口綁定
配置網橋
將VLAN連接到網絡接口
到達直接連接的網關
配置源路由
配置回送接口
與Windows DHCP服務器集成
連接IP隧道

## Slide 100: 確認網路介面的 ID: ifconfig -a 修改網路設定檔：/etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
ethernets:
ens33:
addresses: [192.168.0.10/24]
gateway4: 192.168.0.1
nameservers:
addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
dhcp4: false
version: 2
空一格
空格
不能Tab
一般網卡
Notes: dhcp 是自動配發一個 IP 給阿寶，dhcp server 是安裝在 電算中心的一部 server, netplan 是用來設定本機固定 IP
把 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml 改成下面這樣：
# This file is generated from information provided by
# the datasource. Changes to it will not persist across an instance.
# To disable cloud-init's network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
ethernets:
ens192:
addresses: [192.168.32.231/24]
gateway4: 192.168.32.1
nameservers:
addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
dhcp4: no
ens224:
dhcp4: true
version: 2
這幾年 yaml 深得大眾的心，設定檔就是要用 yaml 格式才是潮，解說一下上述幾個設定：
dhcp4: 關閉 DHCP 自動取得 IP，原本是 true 所以改成 no (官方文件竟然不是 false 有點搞笑，但我實際測試 false 也是可以 work 的)
addresses: 靜態 IP 與 Mask
nameservers: DNS 服務器，可以設定多筆
gateway4: IPv4 所使用的 Gateway
修改後存檔後輸入以下命令：
sudo netplan try
這個命令執行後會檢查設定檔格式，如果正確的話就會套用，並且在 120 秒以後自動還原設定！
是不是很貼心？想必各位應該有過把遠端 Linux 網路設定改錯 restart 的痛吧，有了這個設定，至少錯了在兩分鐘以後會還原，不至於讓你的終端機斷線以後就 GG 惹～
如果測試沒有問題，就可以執行以下命令真正進行設定：
sudo netplan apply
就是那麼簡單，下台一鞠躬...
====
Ubuntu 18.04 網路設定檔異動
https://blog.zeroplex.tw/2019/02/ubuntu-1804.html
在 Ubuntu 14.04 時代，網路介面的設定檔在 /etc/network/interfaces，但在 18.04 以後改用了 netplan 來做網路介面的管理，設定檔也跟著改變。
打開 /etc/network/interfaces 後，你會看到以下的說明：
# ifupdown has been replaced by netplan(5) on this system. See
# /etc/netplan for current configuration.
# To re-enable ifupdown on this system, you can run:
# sudo apt install ifupdown
若要修改網路設定檔，大至上要二個步驟：
確認網路介面的 ID (Ubuntu 18.04 的網路介面代號與 14.04 不同)
修改網路設定檔：/etc/netplan/50-cloud-init.yaml
確認網路介面的 ID
舊版的網路卡 ID 會是「eth0」這樣的表示，不過在 Ubuntu 18.04 代號有變動，記得先使用 ifconfig 確認：
$ ifconfig -a
ens33: flags=4163 mtu 1500
inet 192.168.0.102 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::20c:29ff:fead:d664 prefixlen 64 scopeid 0x20
....
修改網路設定檔
Ubuntu 18.04 使用的 netplan 設定檔位於 /etc/netplan/*.yaml，如果是新安裝好的機器，應該可以看到「50-cloud-init.yaml」這個檔案。
開啟檔案後，可以看到以下格式的設定：
network:
ethernets:
ens33:
addresses: []
dhcp4: true
version: 2
YAML 的檔案格式可以參考 netplan.io 的說明。
假設要改成 static IP，則設定檔的大概會改成以下這個樣子：
network:
ethernets:
ens33:
addresses: [192.168.0.10/24]
gateway4: 192.168.0.1
nameservers:
addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
dhcp4: false
version: 2
設定檔修改以後不會立即生效，需要呼叫 netplan 讀取並套用新的設定：
$ sudo netplan apply

## Slide 101: 阿寶機設定 sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
enp1s0:
dhcp4: no
dhcp6: no
addresses: [192.168.1.14/24]
TAB鍵
UP BOARD
Notes: Netplan 是 Ubuntu 17.10 中引入的一種新的命令列網路配置實用程式，
用於在 Ubuntu 系統中輕鬆管理和配置網路設置。
允許您使用 YAML 格式的描述檔來抽像化定義網路介面的相關資訊。
Netplan 可以使用
NetworkManager 或 Systemd-networkd 的網路守護程式來做為內核的介面
如何使用 Netplan 在 Ubuntu 18.04 中為網路介面配置靜態 IP 位址、動態 IP 地址以及 DNS。
Netplan 工作原理
Netplan 根據描述檔中定義的內容
自動生成其對應的後端網路守護程式所需要的配置資訊，
後端網路守護程式再根據其配置資訊
通過 Linux 內核管理對應的網路設備。
1. enp1s0指定需配置網路介面的名稱。
2. dhcp4 是否打開 IPv4 的 dhcp。
3. dhcp6 是否打開 IPv6 的 dhcp。 4. addresses 定義網路介面的靜態 IP 地址。 5. gateway4 指定預設閘道器的 IPv4 地址。 6. nameservers 指定功能變數名稱伺服器的 IP 地址。
https://www.hi-linux.com/posts/49513.html
========================================
renderer
Netplan supports both networkd and Network Manager as backends. You can specify which network backend should be used to configure particular devices by using the renderer key. You can also delegate all configuration of the network to Network Manager itself by specifying only the renderer key:
使用網絡管理器作為渲染器
Netplan同時支持聯網和網絡管理器作為後端。您可以使用renderer鍵指定應使用哪個網絡後端來配置特定設備。您還可以通過僅指定renderer密鑰將網絡的所有配置委派給網絡管理器本身：
network:
version: 2
renderer: NetworkManager
在英语 词典里renderer的定义
字典中渲染器的定义是一种使用颜色和阴影使数字图像看起来三维和实体的程序。 渲染器的其他定义是在渲染工厂中拥有或工作的人员。
http://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man5/systemd.network.5.html
http://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man5/systemd.network.5.html
systemd.network - Network configuration
[NETWORK] SECTION OPTIONS
The "[Network]" section accepts the following keys:
Description=
A description of the device. This is only used for presentation purposes.
DHCP=
Enables DHCPv4 and/or DHCPv6 client support. Accepts "yes", "no", "ipv4", or "ipv6".
Defaults to "no".
Note that DHCPv6 will by default be triggered by Router Advertisement, if that is
enabled, regardless of this parameter. By enabling DHCPv6 support explicitly, the
DHCPv6 client will be started regardless of the presence of routers on the link, or
what flags the routers pass. See "IPv6AcceptRA=".
Furthermore, note that by default the domain name specified through DHCP, on Ubuntu,
are used for name resolution. See option UseDomains= below.
See the "[DHCP]" section below for further configuration options for the DHCP client
support.
Address=
A static IPv4 or IPv6 address and its prefix length, separated by a "/" character.
Specify this key more than once to configure several addresses. The format of the
address must be as described in inet_pton(3). This is a short-hand for an [Address]
section only containing an Address key (see below). This option may be specified more
than once.
If the specified address is 0.0.0.0 (for IPv4) or [::] (for IPv6), a new address range
of the requested size is automatically allocated from a system-wide pool of unused
ranges. The allocated range is checked against all current network interfaces and all
known network configuration files to avoid address range conflicts. The default
system-wide pool consists of 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12 and 10.0.0.0/8 for IPv4,
and fc00::/7 for IPv6. This functionality is useful to manage a large number of
dynamically created network interfaces with the same network configuration and
automatic address range assignment.
Gateway=
The gateway address, which must be in the format described in inet_pton(3). This is a
short-hand for a [Route] section only containing a Gateway key. This option may be
specified more than once.
DNS=
A DNS server address, which must be in the format described in inet_pton(3). This
option may be specified more than once. This setting is read by systemd-
resolved.service(8).
[網絡] 部分 選項
“ [網絡]”部分接受以下鍵：
說明=
設備說明。這僅用於演示目的。
DHCP =
啟用DHCPv4和/或DHCPv6客戶端支持。接受“是”，“否”，“ ipv4”或“ ipv6”。
默認為“否”。
請注意，默認情況下，DHCPv6將由路由器公告觸發。
啟用，無論此參數如何。通過顯式啟用DHCPv6支持，
無論鏈路上是否存在路由器，都會啟動DHCPv6客戶端，或者
路由器通過什麼標誌。請參閱“ IPv6AcceptRA =“。
此外，請注意，默認情況下，在Ubuntu上通過DHCP指定的域名，
用於名稱解析。請參閱下面的選項UseDomains =。
有關DHCP客戶端的更多配置選項，請參見下面的“ [DHCP]”部分。
支持。
DNS =
DNS服務器地址，必須採用inet_pton（3）中描述的格式。這個
選項可以多次指定。此設置由讀systemd-
resolved.service（8）。
IPForward =
配置系統的IP數據包轉發。如果啟用，則任何
網絡接口將根據路由轉發到任何其他接口
表。接受布爾參數或值“ ipv4”或“ ipv6”，僅
為指定的地址系列啟用IP數據包轉發。這控制了
網絡的net.ipv4.ip_forward和net.ipv6.conf.all.forwarding sysctl選項
界面（有關sysctl選項的詳細信息，請參見ip-sysctl.txt [5]）。默認為“否”。
注意：此設置控制全局內核選項，並且僅以一種方式進行：
啟用了此設置的網絡已設置為全局設置。
但是，即使所有網絡都使用此設置，也永遠不會關閉它
啟用後將再次關閉。
要僅在特定網絡接口之間允許IP數據包轉發，請使用防火牆。
[地址] 部分 選項
“ [地址]”部分接受以下鍵。指定幾個“ [地址]”部分以
配置幾個地址。
地址=
如“ [網絡]”部分中所述。此密鑰是強制性的。
範圍=
地址範圍，可以是“全局”，“鏈接”或“主機”或未簽名
整數，範圍為0到255。默認為“全局”。

## Slide 102: 目前設.14/24 去PING .8 畫面
Notes: bigred@us1804s-4:~$sudo netplan try
Do you want to keep these settings?
Press ENTER before the timeout to accept the new conf iguration
Changes will revert in 63 seconds
Configuration accepted.
bigred@us1804s-4:~$ sudo netplan apply
bigred@us1804s-4:~$ ping 8.8.8.8
connect: Netuork is unreachable
bigred@us1804s-4:~$ ping -C 3 192.168.1.8
PING 192.168.1.8 (192.168.1.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.8: icmp_seq=1 ttl=64 time-6.83 ms
64 bytes from 192-168.1.8: icmp_seq-2 ttl=64 time=0.535 ms
64 bytes from 192.168.1.8: icmp_seq-3 ttl=64 time=0.487 ms
.-- 192.168.1.8 ping statistics ---
s packets transmitted, 3 received, o% packet_loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.487/2.618/6.832/2,979 ms
bigred@us1804s-4:"$ cat nano etc/netplan/01-netcfg.yaml
cat: nano: No such file or directory
# This fiie describes the network interfaces avaiiable on your system
#For more information, see netplan(5),
network;
yersion: 2
renderer: networkd
ethernets;
enp1so:
dhcp4:no
dhcp6:no
addresses: [192.168.1.14/24]
bigred@us1804s-4:~

## Slide 103: Netplan try到apply
bigred@us1804s-4:~$sudo netplan try
Do you want to keep these settings?
Press ENTER before the timeout to accept the new conf iguration
Changes will revert in 63 seconds
Configuration accepted.
bigred@us1804s-4:~$ sudo netplan apply
Enter
120秒

## Slide 104: 目前設.14/24 去PING .8 同網段
bigred@us1804s-4:~$ ping -C 3 192.168.1.8
PING 192.168.1.8 (192.168.1.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.8: icmp_seq=1 ttl=64 time-6.83 ms
64 bytes from 192-168.1.8: icmp_seq-2 ttl=64 time=0.535 ms
64 bytes from 192.168.1.8: icmp_seq-3 ttl=64 time=0.487 ms
-- 192.168.1.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, o% packet_loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.487/2.618/6.832/2,979 ms

## Slide 105: 無法上網
bigred@us1804s-4:~$ ping 8.8.8.8
connect: Netuork is unreachable
Google Public DNS IPv4：8.8.8.8

## Slide 106: 看netplan內.yaml內容
bigred@us1804s-4:~$ cat /etc/netplan/01-netcfg.yaml
# This fiie describes the network interfaces avaiiable on your system
#For more information, see netplan(5),
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
enp1s0:
dhcp4: no
dhcp6: no
addresses: [192.168.1.14/24]

## Slide 107: Windows 版putty 運用阿寶機所設的 同網段 Private IP 連入 阿寶機
安裝時Openssh-server有沒有安裝

## Slide 108: 加上gateway
早期
閘道器（gateway）與路由器（router）還沒有區別。
在現代網路術語中，
閘道器（gateway）與路由器（router）的定義不同。
閘道器（gateway）能在不同協定間移動資料，
而路由器（router）是在不同網路間移動資料，
相當於傳統所說的IP閘道器（IP gateway）
Notes: gateway 可以是 server 或 網路設備
====
所謂的OSI，是由國際化標準組織（ISO）針對開放式網路架構所制定的電腦互連標準，全名是開放式通訊系統互連參考模型（Open System Interconnection Reference Model），簡稱OSI模型。該模型是一種制定網路標準都會參考的概念性架構，並非一套標準規範，也不是用來提供實現的方法，而是透過觀念描述，協調各種網路功能發展時的標準制定。
依據網路運作方式，OSI模型共切分成7個不同的層級，每級按照網路傳輸的模式，定義所屬的規範及標準。由具體到抽象的網路傳輸方式層次來看，7層分別為實體層、資料連結層、網路層、傳輸層、會議層、展示層及應用層。
===============
GATEWAY
閘道器（英語：Gateway），區別於路由器（由於歷史的原因，許多有關TCP/IP的文獻曾經把網路層使用的路由器（英語：Router）稱為閘道器，在今天很多區域網路採用都是路由來接入網路，因此現在通常指的閘道器就是路由器的IP），經常在家庭中或者小型企業網路中使用，用於連線區域網路和Internet。 閘道器也經常指把一種協定轉成另一種協定的裝置，比如語音閘道器。
在傳統TCP/IP術語中，網路裝置只分成兩種，一種為閘道器（gateway），另一種為主機（host）。閘道器能在網路間轉遞封包，但主機不能轉送封包。在主機（又稱終端系統，end system）中，封包需經過TCP/IP四層協定處理，但是在閘道器（又稱中介系統，intermediate system）只需要到達網際層（Internet layer），決定路徑之後就可以轉送。在當時，閘道器（gateway）與路由器（router）還沒有區別。
在現代網路術語中，閘道器（gateway）與路由器（router）的定義不同。閘道器（gateway）能在不同協定間移動資料，而路由器（router）是在不同網路間移動資料，相當於傳統所說的IP閘道器（IP gateway）。
閘道器顧名思義就是連線兩個網路的裝置，對於語音閘道器來說，他可以連線PSTN網路和乙太網，這就相當於VOIP，把不同電話中的模擬訊號通過閘道器而轉換成數位訊號，而且加入協定再去傳輸。在到了接收端的時候再通過閘道器還原成模擬的電話訊號，最後才能在電話機上聽到。
對於乙太網中的閘道器只能轉發三層以上封包，這一點和路由是一樣的。而不同的是閘道器中並沒有路由表，他只能按照預先設定的不同網段來進行轉發。閘道器最重要的一點就是埠對映，子網路內用戶在外網看來只是外網的IP位址對應著不同的埠，這樣看來就會保護子網路內的用戶。
https://sites.google.com/site/wangjiwanglumingcijieshao/home/gateway

## Slide 109: OSI第1-3層的產品
集線器hub是屬於OSI第一層(實體層（Physical Layer）)的產品
交換器switch是OSI第二層(資料連結層（Data Link Layer）)的產品
路由器Router是屬於OSI第三層(網路層（Network Layer）)的產品
Layer 4傳送層Transport Layer、Layer 5會談層Session Layer、Layer 6表現層Presentation 、Layer 7應用層Application Layer
Notes: Layer 1實體層Physical Layer
由於網路媒體只能傳送 0 與 1 這種位元串，因此實體層必須定義所使用的媒體設備之電壓與訊號等， 同時還必須瞭解資料訊框轉成位元串的編碼方式，最後連接實體媒體並傳送/接收位元串。
Layer 2資料鏈結層Data-Link Layer
第二層又分兩個子層在進行資料的轉換動作。 在偏硬體媒體部分，主要負責的是 MAC (Media Access Control) ，我們稱這個資料包裹為 MAC 訊框 (frame)， MAC 是網路媒體所能處理的主要資料包裹，這也是最終被實體層編碼成位元串的資料。
偏向軟體的部分則是由邏輯連結層 (logical link control, LLC) 所控制，主要在多工處理來自上層的封包資料 (packet) 並轉成 MAC 的格式， 負責的工作包括訊息交換、流量控制、失誤問題的處理等等。
Layer 3網路層Network Layer
這一層是我們最感興趣的囉，因為我們提及的 IP (Internet Protocol) 就是在這一層定義的。 同時也定義出電腦之間的連線建立、終止與維持等，資料封包的傳輸路徑選擇等等，因此這個層級當中最重要的除了 IP 之外，就是封包能否到達目的地的路由 (route) 概念了！
Layer 4傳送層Transport Layer
這一個分層定義了發送端與接收端的連線技術(如 TCP, UDP 技術)， 同時包括該技術的封包格式，資料封包的傳送、流程的控制、傳輸過程的偵測檢查與復原重新傳送等等， 以確保各個資料封包可以正確無誤的到達目的端。
Layer 5會談層Session Layer
Layer 6表現層Presentation Layer
ayer 7應用層Application Layer
=====
GATEWAY
閘道器（英語：Gateway），區別於路由器（由於歷史的原因，許多有關TCP/IP的文獻曾經把網路層使用的路由器（英語：Router）稱為閘道器，在今天很多區域網路採用都是路由來接入網路，因此現在通常指的閘道器就是路由器的IP），經常在家庭中或者小型企業網路中使用，用於連線區域網路和Internet。 閘道器也經常指把一種協定轉成另一種協定的裝置，比如語音閘道器。
在傳統TCP/IP術語中，網路裝置只分成兩種，
一種為閘道器（gateway），另一種為主機（host）。
閘道器能在網路間轉遞封包，
但主機不能轉送封包。
在主機（又稱終端系統，end system）中，
封包需經過TCP/IP四層協定處理，
但是在閘道器（又稱中介系統，intermediate system）
只需要到達網際層（Internet layer），決定路徑之後就可以轉送。
在當時，閘道器（gateway）與路由器（router）還沒有區別。
在現代網路術語中，閘道器（gateway）與路由器（router）的定義不同。
閘道器（gateway）能在不同協定間移動資料，
而路由器（router）是在不同網路間移動資料，
相當於傳統所說的IP閘道器（IP gateway）。
閘道器顧名思義就是連線兩個網路的裝置，
對於語音閘道器來說，他可以連線PSTN網路和乙太網，
這就相當於VOIP，
把不同電話中的模擬訊號通過閘道器而轉換成數位訊號，
而且加入協定再去傳輸。
在到了接收端的時候再通過閘道器還原成模擬的電話訊號，最後才能在電話機上聽到。
對於乙太網中的閘道器只能轉發三層以上封包，
這一點和路由是一樣的。
而不同的是閘道器中並沒有路由表，他只能按照預先設定的不同網段來進行轉發。
閘道器最重要的一點就是埠對映，
子網路內用戶在外網看來只是外網的IP位址對應著不同的埠，
這樣看來就會保護子網路內的用戶。
https://sites.google.com/site/wangjiwanglumingcijieshao/home/gateway
====
第一層︰實體層（Physical Layer）
實體層是OSI模型的最底層，它用來定義網路裝置之間的位元資料傳輸，也就是在電線或其他物理線材上，傳遞0與1電子訊號，形成網路。實體層規範的內容包含了纜線的規格、傳輸速度，以及資料傳輸的電壓值，用來確保訊號可以在多種物理媒介上傳輸。
網路線、網路卡與集線器（Hub），都是平常容易接觸到的實體層設備。網路線包括辦公室及機房內常見的RJ-45 UTP雙絞線、有線電視使用的同軸電纜，以及應用在骨幹網路的光纖纜線等。不過，對無線網路而言，只要可以傳輸電波的介質，都屬於它的傳輸媒介。
集線器指的是單純串接線路，再以廣播方式傳輸資料的設備。市面上所見的複合式集線器設備，例如Switching Hub（交換式集線器），是廠商依照市場需求所開發的產品，通常包含些許資料連結層的功能，就OSI的規範來說，它並不完全是一個集線器。
第二層︰資料連結層（Data Link Layer）
資料連結層介於實體層與網路層之間，主要是在網路之間建立邏輯連結，並且在傳輸過程中處理流量控制及錯誤偵測，讓資料傳送與接收更穩定。資料連結層將實體層的數位訊號封裝成一組符合邏輯傳輸資料，這組訊號稱為資料訊框（Data Frame）。訊框內包含媒體存取控制（Media Access Control，MAC）位址。而資料在傳輸時，這項位址資訊可讓對方主機辨識資料來源。MAC位址是一組序號，每個網路設備的MAC位址都是獨一無二的，可以讓網路設備在區域網路溝通時彼此識別，例如網路卡就是明顯的例子。
不少網路協定是在資料連結層上運作，我們較常聽到的是非同步傳輸模式（Asynchronous Transfer Mode，ATM），以及點對點協定（Point-to-Point Protocol，PPP）。前者是早期網路發展的通訊協定，由於單次傳輸量很小，適合用作語音傳輸；後者則是在我們使用ADSL時，會透過這項協定連接 ISP，從而連上網際網路。
網路交換器（Switch）是這個層級常見的設備，主要在區域網路上運作，能依據MAC位址，將網路資料傳送到目的主機上。交換器一般分為可設定式與免設定兩種，前者可以設定流量控制或設定子網路分割，後者僅傳輸網路資料，不具其他進階功能。
第三層︰網路層（Network Layer）
網路層定義網路路由及定址功能，讓資料能夠在網路間傳遞。這一層中最主要的通訊協定是網際網路協定（Internet Protocol，IP），資料在傳輸時，該協定將IP位址加入傳輸資料內，並把資料組成封包（Packet）。在網路上傳輸時，封包裡面的IP位址會告訴網路設備這筆資料的來源及目的地。由於網路層主要以IP運作為主，故又稱為「IP層」。除了IP，在網路層上運作的協定還包含IPX及X.25。
路由器及Layer 3交換器即屬於第三層的網路設備，主要以IP作為資料傳輸依據，它們大多在企業機房內運作，不過我們也常看到有些設備也同時包含網路層功能，如IP分享器，以及俗稱小烏龜的ADSL用戶終端設備（ADSL Terminal Unit-Remote，ATU-R）
第四層︰傳輸層（Transport Layer）
傳輸層主要負責電腦整體的資料傳輸及控制，是OSI模型中的關鍵角色，它可以將一個較大的資料切割成多個適合傳輸的資料，替模型頂端的第五、六、七等三個通訊層提供流量管制及錯誤控制。
傳輸控制協定（Transmission Control Protocol，TCP）是我們常接觸具有傳輸層功能的協定，它在傳輸資料內加入驗證碼，當對方收到後，就會依這個驗證碼，回傳對應的確認訊息（ACK），若對方未及時傳回確認訊息，資料就會重新傳遞一次，以確保資料傳輸的完整性。
第五層︰會議層（Session Layer）
這個層級負責建立網路連線，等到資料傳輸結束時，再將連線中斷，運作過程有點像召集多人開會（建立連線），然後彼此之間意見交換（資料傳輸），完成後，宣布散會（中斷連線）。
有很多應用服務運作在會議層上，我們常接觸到的是NetBIOS names，這是一種用來識別電腦使用NetBIOS資源的依據。我們使用Windows系統時，開啟網路上的芳鄰，或是用到「檔案及列印分享」時，通常會看到群組及電腦名稱，這些就是NetBIOS names定義的。
第六層︰展示層（Presentation Layer）
應用層收到的資料後，透過展示層可轉換表達方式，例如將ASCII編碼轉成應用層可以使用的資料，或是處理圖片及其他多媒體檔案，如JPGE圖片檔或MIDI音效檔。
除了轉檔，有時候當資料透過網路傳輸時，需要將內容予以加密或解密，而這個工作就是在展示層中處理。
第七層︰應用層（Application Layer）
應用層主要功能是處理應用程式，進而提供使用者網路應用服務。這一層的協定也很多。使用者常見的通訊協定，有DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）、FTP（File Transfer Protocol）、HTTP（HyperText Transfer Protocol）及POP3（Post Office Protocol-Version 3）等，依據不同的網路服務方式，這些協定能定義各自的功能及使用規範等細部規則。
屬於第七層的應用軟體，像是網路瀏覽器（IE、Firefox）、電子郵件、線上遊戲、即時通訊（MSN Messenger、ICQ）等。上述軟體均透過單一或多種通訊協定，提供各類網路應用服務，像是網路瀏覽器藉由HTTP的溝通，即可呈現圖文並茂的網頁。文⊙林郁翔
=====
集線器hub是屬於OSI第一層的產品
交換器switch是OSI第二層的產品
路由器Router是屬於OSI第三層的產品
集線器hub
每台在網路中的電腦都發送
交換器switch
網路上各個電腦的MAC位址記在MAC位址表中，
當區域網路中的電腦要經過交換器去交換傳遞資料時，
就查詢交換器上的MAC位址表中的資訊，將封包傳送給指定的電腦
交換器只能連接兩個不同網段的網路
路由器Router
路由器除了有交換器的功能外，
更擁有路由表作為傳送封包時的依據，
在有多種選擇的路徑中選擇最佳的路徑。
可以連接兩個以上不同網段的網路
Router提供路由與轉送兩種重要機制，
可以決定封包從來源端到目的端所經過的
路由路徑（host到host之間的傳輸路徑），
這個過程稱為路由
IP路由器之中最常見的類型是家用和小型辦公路由器，
它只在家庭電腦和網際網路之間轉發IP封包，
例如，
用戶的cable路由器或DSL路由器，
這些路由器通過網際網路服務提供商（ISP）連接到網際網路。
而像是企業級路由器之類更為複雜的路由器，
則會將大型企業或ISP的網路與強大的核心路由器連接起來，
沿著網際網路主幹網的光纖線路高速轉發資料。
===============

## Slide 110: 集線器hub、交換器switch、路由器Router
集線器hub
每台在網路中的電腦都發送(廣播風暴)
交換器switch
網路上各個電腦的MAC(網路卡號)位址記在MAC位址表中，
當區域網路中的電腦要經過交換器去交換傳遞資料時，
就查詢交換器上的MAC位址表中的資訊，將封包傳送給指定的電腦
交換器只能連接兩個不同網段的網路
路由器Router
路由器除了有交換器的功能外，
更擁有路由表作為傳送封包時的依據，
在有多種選擇的路徑中選擇最佳的路徑。
可以連接兩個以上不同網段的網路
Notes: 根據OSI七層參考模型，資料是從傳輸層(TPC/UDP, Port)→網路層(IP address)→資料鏈結層(MAC)→實體層(Binary)來傳送，由上而下包裝segment(TCP/UDP, Port)→datagram(IP address)→frame(MAC)，最後實體層用1010的二進制碼傳送出去。
廣播風暴
[網際網路] 乙太網路封包格式(MAC Frame Format)
Ethernet (802.3 MAC frame format) 在網路傳輸資料是透過所謂的封包來傳送，封包內包含了目的及來源的MAC位址、IP和Port，才能夠讓資料正確的傳送到目的地。不過整個電腦的網路是利用各種網路拓樸連結在一起，有時候封包間會發生碰撞的問題，可以想像成在單行道上，兩台車都要通過，就會造成堵塞的現象。因此透過CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision, IEEE 802.3)的設計，訂定出了網路的封包大小最小為64bytes；最大為1518bytes，來避免封包碰撞的現象。 以TCP/IP封包為例子，扣掉MAC位址及一些辨識碼[6(DA)+6(SA)+2(Ether type)+4(FCS)=18bytes]，因此IP封包的大小為46~1500bytes，所以也常常會看到人家說網路的MTU為1500bytes，就是這麼來的。

## Slide 111: Router
Router提供路由與轉送兩種重要機制，
可以決定封包從來源端到目的端所經過的
路由路徑（host到host之間的傳輸路徑），
這個過程稱為路由
IP路由器之中最常見的類型是家用和小型辦公路由器，
它只在家庭電腦和網際網路之間轉發IP封包，
例如，
用戶的cable路由器或DSL路由器，這些路由器
通過網際網路服務提供商（ISP）連接到網際網路。
Notes: 封包如何在網路上傳遞
https://silverwind1982.pixnet.net/blog/post/356261939
瞭解封包如何在網路上傳遞是很吸引人的，畢竟，我們的生活，已經離不開網路，就從三個主要的表格開始吧：
Routing Table, ARP Table, MAC Address Table。
附帶一提，在這邊的討論中，為了讓情況簡單化，所以忽略可能有使用 NAT (Network Address Port Translation) 的情況。
Routing Table
Routing Table 是用來幫助搜尋封包路徑 (route)，所以它的內容為 IP Address 與對應的 Route，也就是在傳送封包時，已知終點站的 IP Address，就可以以該 IP Address 為依據來查詢 Routing Table，如果有比對到該 IP Address 的資料，且該 IP Address 與自己屬於同一個區域網路，則會得到與該區域網路連接的 Interface，直接利用該 Interface 傳遞該封包到終點站即可，如果該 IP Address 與自己屬於不同區域網路，就會得到下一站的 IP Address，就是就是下一個 Router，又如果沒有比對到終點站的 IP Address 的資料，則丟棄該封包。
要注意的是，Host 和 Router 雖然都有 Routing Table，但是內容卻不完全相同。
在 Host 端的 Routing Table 只有擁有與自己直接連接的區域網路的路徑資料，加上 Default Gateway 的設定，也就是說，如果封包終點站的 IP Address 在自己的區域網路之內，則 Host 可以直接傳送封包過去，但是如果不在，就把封包往 Default Gateway 傳遞，由 Default Gateway 決定下一站，通常 Default Gateway 就是一台 Router。
在 Router 的 Routing Table 除了擁有與自己直接連接的區域網路的路徑資料外，還會與其它的 Router 交換 Routing Table 的資訊，也就是說，它會包含全部網路的路徑資訊，所以可以幫助將封包從任何一個端點，傳遞到任何網路上的另一個端點。
Routing Table 範例：
ARP Table
ARP Table 通來是用來尋找 IP Address 與 MAC Address 之間的配對，所以 ARP Table 的內容為 IP Address 與對應的 MAC Address，也就是說，在傳送封包時，已知下一站的 IP Address，就可以以該 IP Address 為依據來查詢 ARP Table，如果有比對到該 IP Address 的資料，就可以得到 MAC Address。
如果 ARP Table 中查詢不到該 IP Address，則該 Host 就會發出廣播封包 ARP Request 來詢問區域網路上的所有 Host ，當該 IP Address 的 Host 收到 ARP Request，會先將 ARP Request 中的 Host 端 IP Address 與 MAC Address 更新到自己的 ARP Table，接著再發送 Unicast 封包 ARP Reply (也稱為 ARP Response)，回覆自己的 MAC Address 給發送端，此時 ARP Table 已有發送端的資料，所以可以利用 ARP Table 順利得到發送端的 MAC Address；接著發送端收到 ARP Reply 之後，會將 IP Address 與 MAC Address 更新到 ARP Table。
ARP Table 範例：
ARP Request/Reply 封包格式：
值得一提的是，ARP Table 的內容，只有在收到 ARP 封包時才會更新。
MAC Address Table
MAC Address Table 是用來幫助 Switch 尋找 Switch Port，所以 MAC Address Table 的內容為 MAC Address 與對應的 Switch Port，也由此可以知道 MAC Address Table 是 Switch 所專有的表格，也就是在轉送封包時，會以該封包的 Destination MAC Address 為依據查詢 MAC Address Table，如果有比對到該 MAC Address 的資料，就可以決定要把該封包從哪個 Switch Port 送出去。
Switch 在收到封包時，會先更新自己的 MAC Address Table，也就是會將該封包的 Source MAC Address 與收到該封包的 Switch Port 儲存到 MAC Address Table，接著在 MAC Address Table 查詢該封包的 Destination MAC Address，如果查詢不到該 MAC Address，則為了完成轉送的任務，該 Switch 會把該封包轉送到所有的 Switch Port，除了收到該封包的 Switch Port 之外，這種傳送方式稱為 Flooding，接著，如果該 Destination MAC Address 的 Host 主動透過 Switch 傳送封包，則 Switch 就會把其 Source MAC Address 與收到該封包的 Switch Port 儲存到 MAC Address Table。
但是如果該 Destination MAC Address 的 Host 一直不主動透過 Switch 傳送封包，則該 Switch 就永遠無法將該 Host 的資料更新到 MAC Address Table 中，進而導致永遠只能用 Flooding 的方式來將封包傳送到該 Host 。
MAC Address Table 範例：
到此，三個表格介紹完成，接下來，只要再繼續瞭解這三個表格分別在什麼情況中使用，就對封包的傳遞有更深一步的瞭解了。
一般來說， Host 之間透過網路溝通的情況為：
以下將分別說明在 Host 、Switch、Router 如何完成收送封包的任務。
Host 如何收送封包
Host 收到封包時，會比對 Destination MAC Address，如果與自己的 MAC Address 完全相同，才會繼續處理，否則直接丟棄該封包，例外的情況是當封包的 MAC Address 為 Broadcast 格式，則收到該封包的 Host 都應該要接收、處理此封包，或是封包為 Multicast 格式，則有監聽該 Multicast Address 的 Host 都應該要接收該封包。
Host 傳送封包時，在 L3 Header 會把自己的 IP Address 填入 Source IP Address 欄位，將封包接收者的 IP Address 填入 Destination IP Address 欄位，接著在 L2 Header 會把自己的 MAC Address 填入 Source MAC Address 欄位，接著要判斷要如何填 Destination MAC Address 欄位。
判斷的方式是利用接收者的 IP Address 在 Routing Table 找尋適合的路徑，如果該 IP Address 就是與自己直接連接的區域網路上，則在 L2 Header 的 Destination MAC Address 欄位直接填入接收者 IP Address 所對應的 MAC Address 即可；如果該 IP Address 不在與自己直接連接的區域網路上，則在 L2 Header 的 Destination MAC Address 欄位填入 Default Gateway IP Address 所對應的 MAC Address。
至於如何把 IP Address 轉換成對應的 MAC Address，首先會搜尋 ARP Table，如果搜尋不到，則發送 ARP Request 尋問。
Switch 如何收送封包
Switch 收到封包時，會以封包的 Source MAC Address 與收到該封包的 Switch Port 為依據來更新 MAC Address Table。
Switch 傳送封包時，會以封包的 MAC Address Table 查詢 Destination MAC Address，如果有找到，則將封包往該 Switch Port 傳送即可，如果沒有，就需要以 Flooding 的方式來傳送該封包。
Router 如何收送封包
Router 收到封包時，會比對 Destination MAC Address，如果與自己的 MAC Address 完全相同，才會繼續處理，否則直接丟棄該封包。
Router 傳送封包時，會重新填寫的 L2 Header，把自己的 MAC Address 填入 Source MAC Address 欄位，接著要判斷要如何填 Destination MAC Address 欄位。
與 Host 的行為相同，判斷的方式也是利用接收者的 IP Address 在 Routing Table 找尋適合的路徑，如果該 IP Address 就是與自己直接連接的區域網路上，則將接收者 IP Address 所對應的 MAC Address 直接填入即可；如果該 IP Address 不在與自己直接連接的區域網路上，則在 L2 Header 的 Destination MAC Address 欄位填入下一個 Router 的 IP Address 所對應的 MAC Address。
至於如何把 IP Address 轉換成對應的 MAC Address 的作法都一樣，會先搜尋 ARP Table，如果搜尋不到，就發送 ARP Request 尋問。
到此，網路上 host 之間的傳遞已經說明完畢，可以試著模擬讓封包從 Host 出發，到達 Switch，再到 Router，再到 Router，接著是 Switch，最後是終點 Host，如果可以順利模擬出來，就大功告成了。
很推薦這篇文章：Practical Networking: Packet Traveling，如果對英文不排斥，建議可以花時間看。

## Slide 112: 路由器Router（又稱路徑器）
route [-n]
參數：
-n ： 將主機名稱以 IP 的方式顯示
Notes: 封包如何在網路上傳遞
https://silverwind1982.pixnet.net/blog/post/356261939
瞭解封包如何在網路上傳遞是很吸引人的，畢竟，我們的生活，已經離不開網路，就從三個主要的表格開始吧：
Routing Table, ARP Table, MAC Address Table。
附帶一提，在這邊的討論中，為了讓情況簡單化，所以忽略可能有使用 NAT (Network Address Port Translation) 的情況。
Routing Table
Routing Table 是用來幫助搜尋封包路徑 (route)，所以它的內容為 IP Address 與對應的 Route，也就是在傳送封包時，已知終點站的 IP Address，就可以以該 IP Address 為依據來查詢 Routing Table，如果有比對到該 IP Address 的資料，且該 IP Address 與自己屬於同一個區域網路，則會得到與該區域網路連接的 Interface，直接利用該 Interface 傳遞該封包到終點站即可，如果該 IP Address 與自己屬於不同區域網路，就會得到下一站的 IP Address，就是就是下一個 Router，又如果沒有比對到終點站的 IP Address 的資料，則丟棄該封包。
要注意的是，Host 和 Router 雖然都有 Routing Table，但是內容卻不完全相同。
在 Host 端的 Routing Table 只有擁有與自己直接連接的區域網路的路徑資料，加上 Default Gateway 的設定，也就是說，如果封包終點站的 IP Address 在自己的區域網路之內，則 Host 可以直接傳送封包過去，但是如果不在，就把封包往 Default Gateway 傳遞，由 Default Gateway 決定下一站，通常 Default Gateway 就是一台 Router。
在 Router 的 Routing Table 除了擁有與自己直接連接的區域網路的路徑資料外，還會與其它的 Router 交換 Routing Table 的資訊，也就是說，它會包含全部網路的路徑資訊，所以可以幫助將封包從任何一個端點，傳遞到任何網路上的另一個端點。
Routing Table 範例：
ARP Table
ARP Table 通來是用來尋找 IP Address 與 MAC Address 之間的配對，所以 ARP Table 的內容為 IP Address 與對應的 MAC Address，也就是說，在傳送封包時，已知下一站的 IP Address，就可以以該 IP Address 為依據來查詢 ARP Table，如果有比對到該 IP Address 的資料，就可以得到 MAC Address。
如果 ARP Table 中查詢不到該 IP Address，則該 Host 就會發出廣播封包 ARP Request 來詢問區域網路上的所有 Host ，當該 IP Address 的 Host 收到 ARP Request，會先將 ARP Request 中的 Host 端 IP Address 與 MAC Address 更新到自己的 ARP Table，接著再發送 Unicast 封包 ARP Reply (也稱為 ARP Response)，回覆自己的 MAC Address 給發送端，此時 ARP Table 已有發送端的資料，所以可以利用 ARP Table 順利得到發送端的 MAC Address；接著發送端收到 ARP Reply 之後，會將 IP Address 與 MAC Address 更新到 ARP Table。
ARP Table 範例：
ARP Request/Reply 封包格式：
值得一提的是，ARP Table 的內容，只有在收到 ARP 封包時才會更新。
MAC Address Table
MAC Address Table 是用來幫助 Switch 尋找 Switch Port，所以 MAC Address Table 的內容為 MAC Address 與對應的 Switch Port，也由此可以知道 MAC Address Table 是 Switch 所專有的表格，也就是在轉送封包時，會以該封包的 Destination MAC Address 為依據查詢 MAC Address Table，如果有比對到該 MAC Address 的資料，就可以決定要把該封包從哪個 Switch Port 送出去。
Switch 在收到封包時，會先更新自己的 MAC Address Table，也就是會將該封包的 Source MAC Address 與收到該封包的 Switch Port 儲存到 MAC Address Table，接著在 MAC Address Table 查詢該封包的 Destination MAC Address，如果查詢不到該 MAC Address，則為了完成轉送的任務，該 Switch 會把該封包轉送到所有的 Switch Port，除了收到該封包的 Switch Port 之外，這種傳送方式稱為 Flooding，接著，如果該 Destination MAC Address 的 Host 主動透過 Switch 傳送封包，則 Switch 就會把其 Source MAC Address 與收到該封包的 Switch Port 儲存到 MAC Address Table。
但是如果該 Destination MAC Address 的 Host 一直不主動透過 Switch 傳送封包，則該 Switch 就永遠無法將該 Host 的資料更新到 MAC Address Table 中，進而導致永遠只能用 Flooding 的方式來將封包傳送到該 Host 。
MAC Address Table 範例：
到此，三個表格介紹完成，接下來，只要再繼續瞭解這三個表格分別在什麼情況中使用，就對封包的傳遞有更深一步的瞭解了。
一般來說， Host 之間透過網路溝通的情況為：
以下將分別說明在 Host 、Switch、Router 如何完成收送封包的任務。
Host 如何收送封包
Host 收到封包時，會比對 Destination MAC Address，如果與自己的 MAC Address 完全相同，才會繼續處理，否則直接丟棄該封包，例外的情況是當封包的 MAC Address 為 Broadcast 格式，則收到該封包的 Host 都應該要接收、處理此封包，或是封包為 Multicast 格式，則有監聽該 Multicast Address 的 Host 都應該要接收該封包。
Host 傳送封包時，在 L3 Header 會把自己的 IP Address 填入 Source IP Address 欄位，將封包接收者的 IP Address 填入 Destination IP Address 欄位，接著在 L2 Header 會把自己的 MAC Address 填入 Source MAC Address 欄位，接著要判斷要如何填 Destination MAC Address 欄位。
判斷的方式是利用接收者的 IP Address 在 Routing Table 找尋適合的路徑，如果該 IP Address 就是與自己直接連接的區域網路上，則在 L2 Header 的 Destination MAC Address 欄位直接填入接收者 IP Address 所對應的 MAC Address 即可；如果該 IP Address 不在與自己直接連接的區域網路上，則在 L2 Header 的 Destination MAC Address 欄位填入 Default Gateway IP Address 所對應的 MAC Address。
至於如何把 IP Address 轉換成對應的 MAC Address，首先會搜尋 ARP Table，如果搜尋不到，則發送 ARP Request 尋問。
Switch 如何收送封包
Switch 收到封包時，會以封包的 Source MAC Address 與收到該封包的 Switch Port 為依據來更新 MAC Address Table。
Switch 傳送封包時，會以封包的 MAC Address Table 查詢 Destination MAC Address，如果有找到，則將封包往該 Switch Port 傳送即可，如果沒有，就需要以 Flooding 的方式來傳送該封包。
Router 如何收送封包
Router 收到封包時，會比對 Destination MAC Address，如果與自己的 MAC Address 完全相同，才會繼續處理，否則直接丟棄該封包。
Router 傳送封包時，會重新填寫的 L2 Header，把自己的 MAC Address 填入 Source MAC Address 欄位，接著要判斷要如何填 Destination MAC Address 欄位。
與 Host 的行為相同，判斷的方式也是利用接收者的 IP Address 在 Routing Table 找尋適合的路徑，如果該 IP Address 就是與自己直接連接的區域網路上，則將接收者 IP Address 所對應的 MAC Address 直接填入即可；如果該 IP Address 不在與自己直接連接的區域網路上，則在 L2 Header 的 Destination MAC Address 欄位填入下一個 Router 的 IP Address 所對應的 MAC Address。
至於如何把 IP Address 轉換成對應的 MAC Address 的作法都一樣，會先搜尋 ARP Table，如果搜尋不到，就發送 ARP Request 尋問。
到此，網路上 host 之間的傳遞已經說明完畢，可以試著模擬讓封包從 Host 出發，到達 Switch，再到 Router，再到 Router，接著是 Switch，最後是終點 Host，如果可以順利模擬出來，就大功告成了。
很推薦這篇文章：Practical Networking: Packet Traveling，如果對英文不排斥，建議可以花時間看。
=====
集線器hub是屬於OSI第一層的產品
交換器switch是OSI第二層的產品
路由器Router是屬於OSI第三層的產品
集線器hub
每台在網路中的電腦都發送
交換器switch
網路上各個電腦的MAC位址記在MAC位址表中，
當區域網路中的電腦要經過交換器去交換傳遞資料時，
就查詢交換器上的MAC位址表中的資訊，將封包傳送給指定的電腦
交換器只能連接兩個不同網段的網路
路由器Router
路由器除了有交換器的功能外，
更擁有路由表作為傳送封包時的依據，
在有多種選擇的路徑中選擇最佳的路徑。
可以連接兩個以上不同網段的網路
Router提供路由與轉送兩種重要機制，
可以決定封包從來源端到目的端所經過的
路由路徑（host到host之間的傳輸路徑），
這個過程稱為路由
IP路由器之中最常見的類型是家用和小型辦公路由器，
它只在家庭電腦和網際網路之間轉發IP封包，
例如，
用戶的cable路由器或DSL路由器，
這些路由器通過網際網路服務提供商（ISP）連接到網際網路。
而像是企業級路由器之類更為複雜的路由器，
則會將大型企業或ISP的網路與強大的核心路由器連接起來，
沿著網際網路主幹網的光纖線路高速轉發資料。

## Slide 113
範例：
[root@linux ~]# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default 192.168.0.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
[root@linux ~]# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 192.168.0.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Notes: route [-n]
參數：
-n ： 將主機名稱以 IP 的方式顯示
範例：
[root@linux ~]# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default 192.168.0.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

## Slide 114
# 上面輸出的資料共有八個欄位，您需要注意的有幾個地方：
# Destination ：其實就是 Network 的意思；
# Gateway ：就是該介面的 Gateway 那個 IP 啦！若為 0.0.0.0 表示不需要額外的 IP；
# Genmask ：就是 Netmask 啦！與 Destination 組合成為一部主機或網域；
# Flags ：共有多個旗標可以來表示該網域或主機代表的意義：
# U：代表該路由可用；
# G：代表該網域需要經由 Gateway 來幫忙轉遞；
# H：代表該行路由為一部主機，而非一整個網域；
# Iface ：就是 Interface (介面) 的意思。
Notes: U:use
G:gateway
H:hostname
gateway 可以是 server 或 網路設備
[root@linux ~]# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 192.168.0.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
# 上面輸出的資料共有八個欄位，您需要注意的有幾個地方：
# Destination ：其實就是 Network 的意思；
# Gateway ：就是該介面的 Gateway 那個 IP 啦！若為 0.0.0.0 表示不需要額外的 IP；
# Genmask ：就是 Netmask 啦！與 Destination 組合成為一部主機或網域；
# Flags ：共有多個旗標可以來表示該網域或主機代表的意義：
# U：代表該路由可用；
# G：代表該網域需要經由 Gateway 來幫忙轉遞；
# H：代表該行路由為一部主機，而非一整個網域；
# Iface ：就是 Interface (介面) 的意思。

## Slide 115: Netplan 內 加上 gateway4: iP
空格
Notes: netplan 的 nameserver 與 /etc/resolve.conf 的關係在於查找順序
一般情況下 netplan 會用自己設定檔的 nameserver
如果設定檔沒有設定 nameserver 會查找 /etc/reslove.conf
$ sudo systemctl stop systemd-resolved.service
$ sudo systemctl disable systemd-resolved.service
$ sudo rm /etc/resolv.conf
$ sudo nano /etc/resolv.conf
nameserver 168.95.1.1
$sudo reboot
若我用以上設了吧dns 它優先於netplan 內的設定對吧

## Slide 116: Natplan加上gateway4
bigred@us1804s-4:~$ cat etc/netplan/01-netcfg.yaml
# This file describes the network interfaces available on your system
# For more information, see netplan(5).
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
enp1s0:
dhcp4: no
dhcp6: no
addresses: [192.168.1.14/24]
gateway4: 192.168.1.1
Notes: bigred@us1804s-4:~$ cat etc/netplan/01-netcfg.yaml
# This file describes the network interfaces available on your system
# For more information, see netplan(5).
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
enp1s0:
dhcp4: no
dhcp6: no
addresses: [192.168.1.14/24]
gateway4: 192.168.1.1
bigred@us1804s-4:'s sudo netplan try
Do you want to keep these settings?
Press ENTER before the timeout to accept the new canf igurat ion
Changes will revert in 118 seconds
Configuration accepted.
bigred@us1804s-4: sudo netplan apply
bigred@us1804s-4:~$ ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8:icmp_seq-1 ttl:54 time:4.36 ms
64 bytes from B.8.8.8: icmp_seq-2 ttl=54 time-2.21 ms
64 butes from 8.8.8.8: icmp_seq-3 tti-54 time-4.27 mร
--- 8.8.8.8 ping statistics --.
3 packets transmitted, 3 received, ox packet loss, time 200SmS
rtt min/avg/max/mdeข : 2.215/3.625/4.387/1.000 mร
bigred@us1804s-4:"'$ .

## Slide 117: netplan try 到 apply
bigred@us1804s-4: :~$ sudo netplan try
Do you want to keep these settings?
Press ENTER before the timeout to accept the new canf igurat ion
Changes will revert in 118 seconds
Configuration accepted.
bigred@us1804s-4 :~$ sudo netplan apply

## Slide 118: 上網-通了
bigred@us1804s-4:~$ ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8:icmp_seq-1 ttl:54 time:4.36 ms
64 bytes from B.8.8.8: icmp_seq-2 ttl=54 time-2.21 ms
64 butes from 8.8.8.8: icmp_seq-3 tti-54 time-4.27 mร
--- 8.8.8.8 ping statistics --.
3 packets transmitted, 3 received, ox packet loss, time 200SmS
rtt min/avg/max/mdeข : 2.215/3.625/4.387/1.000 mร
bigred@us1804s-4:"'$ .

## Slide 119: 一組合理的網路設定需要哪些資料呢？
IP
Netmask
Network
Broadcast
Gateway
DNS:
Domain Name System領域名稱系統/分散式、階層式主機名稱管理架構
Notes: Google Public DNS
Google Public DNS，不只提供了IPv4 DNS，也有IPv6 DNS，這邊也可以調整做設定。
●Google Public DNS IPv6設定(1)：2001:4860:4860::8888
●Google Public DNS IPv6設定(2)：2001:4860:4860::8844
用戶端的DNS，預設是網際網路服務商（ISP）所提供的，用戶端預設為自動設定。若你使用的是台灣中華電信HiNet上網的話，目前有兩組DNS，HiNet DNS：168.95.192.1與168.95.1.1，中華電信的DNS已經夠用。你也可以換成Google Public DNS，或許就能讓上網跑更快。
●Google Public DNS IPv4設定(1)：8.8.8.8
●Google Public DNS IPv4設定(2)：8.8.4.4
用戶端的話，Google Public DNS上網跑更快，IPv6 DNS更改成：2001:4860:4860::8888與2001:4860:4860::8844
用戶端的話，Google Public DNS上網跑更快，IPv4 DNS更改成：8.8.8.8與8.8.4.4
用戶端的DNS，預設是網際網路服務商（ISP）所提供的，用戶端預設為自動設定。若你使用的是台灣中華電信HiNet上網的話，目前有兩組DNS，HiNet DNS：168.95.192.1與168.95.1.1，中華電信的DNS已經夠用。你也可以換成Google Public DNS，或許就能讓上網跑更快。
●Google Public DNS IPv4設定(1)：8.8.8.8
●Google Public DNS IPv4設定(2)：8.8.4.4
DNS，其實就是Domain Name Server的縮寫。在網際網路的世界裡，真實的位址，其實就是只有IPv4與IPv6兩種位址，IPv4是四串數字，IPv6是更長串的數字，這種真實網路位置不容易也不方便記住。
如果網站是架設放在雲端伺服器的話，比方是使用網站代管（Web Hosting），使用虛擬主機（Virtual Server）、虛擬專屬主機（Virtual Private Server，VPS）或主機代管（Co-Location），更換伺服器，更換同一家網站代管業者的機房，或者更換網站代管業者，這時候也會更換DNS。
不過，更換了DNS之後，要等到全世界數以萬計的DNS，同步完成知道網站真實的網址，DNS的修改大約需要12～48小時才有辦法生效，DNS TTL一般是設定24小時，最久的話會需要48小時，等於網站搬家的話，常常會有個半天到一天的空窗期，如果算工作天的話，網站搬家等於會有一天到兩天無法正常使用，最常的話會延遲到兩天時間。
====
常用網路設定方式可歸納成三種，分別是「DHCP動態取得」、「固定IP設定」以及「PPPoE」
https://www.netadmin.com.tw/netadmin/zh-tw/technology/37A084FD474E441DAF303999587B5D56
DHCP動態取得
使用DHCP動態取得網路設定有著簡單方便的優勢，在Linux上通常使用dhclient來當作DHCP客戶端程式，從名稱dhclient上就可以看得出來它是使用於DHCP Client端的程式，可以利用「ps ax | grep dhc」一類的指令，來觀察目前是否正在執行dhclient程式。
在Red Hat Enterprise Linux設定網路的配套措施中，使用「setup」指令來使用DHCP動態取得網路設定相當簡便。在依序按下〔setup〕→〔Network configuration〕（網路設定）並勾選網路介面「Use DHCP」後，回到指令介面重新啟動網路即可。此時，透過網路重新啟動的「/etc/init.d/network restart」script呼叫dhclient程式，而動態取得網路設定。
上述設定主要是異動「/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0」檔案內容中「BOOTPROTO=dhcp」這一行。
固定IP設定
固定（Static）IP方式會提供設定所需的資訊，像是IP/網路遮罩（Netmask）、預設閘道（Default Gateway）與名稱解析伺服器（Name Server）等等，在直接對外的公開（Public）IP主機設定網路即是一例，以下資訊由ISP業者提供：
IP/網路遮罩 60.250.207.96/255.255.255.0
預設閘道 60.250.207.254
名稱解析伺服器一 168.95.1.1
名稱解析伺服器二 168.95.192.1
在Red Hat Enterprise Linux中的「IP/網路遮罩及預設閘道」設定，使用先前介紹的「setup」指令即可辦到，取消網路介面「Use DHCP」的勾選後，底下的方框輸入上述的相關設定。
上述設定同樣也是異動「/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0」檔案的內容。
而在名稱解析的部分，則是開啟「/etc/resolv.conf」檔案，編寫內容如下。它的關鍵字是「nameserver」，後面接著是名稱解析伺服器的IP，詳細說明請參考指令「man resolv.conf」。
nameserver 168.95.1.1
nameserver 168.95.192.1
對照微軟網路設定內容，「自動取得IP」對應的是DHCP方式；手動設定的上方框是對應到「setup」指令的設定；下方框部分則必須編輯「/etc/resolv.conf」檔案內容。
PPPoE
第三種常用的設定是PPPoE（Point-to-Point Protocol over Ethernet），顧名思義，它是一種運用在乙太網路上的點對點通訊協定，常應用於ADSL Router連線，需要一組帳號密碼來做身分驗證，連線成功後會出現PPP的網路介面（例如ppp0）。
Red Hat Enterprise Linux使用一系列「adsl-*」指令進行PPPoE的設定與應用，如「adsl-setup」。設定完成後，帳號密碼主要寫到「/etc/ppp/」目錄下的pap-secrets與chap-secrets這兩個檔案；其他部分若有更動，則是配合Red Hat Linux網路設定「/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0」檔案。
以下是執行「adsl-setup」指令的畫面，設定期間系統詢問的問題雖然很多但都不難回答，除了帳號密碼這兩個部分特別重要之外，其他大多直接按下Enter就行。
STEP1→此為重點步驟，一開始出現「LOGIN NAME」，要求輸入「使用者名稱」，本例鍵入「12345678@msa.hinet.net」。
STEP2→進入INTERFACE的部分，直接按下即可。除非有兩張以上的網路卡，而且PPPoE不是在eth0上執行，則必須填入正確的網路卡代號，例如eth1或eth2等等。
STEP3→接下來看到一堆的英文，大概的意思是詢問設定者要不要持續連線（link continuously）或是一段時間後自動斷線，直接按下Enter就可以。
STEP4→在DNS部分，通常按下即可。若有需要，請自行開啟「/etc/resolv.conf」檔案，然後輸入nameserver相關資訊。
STEP5→此為重點步驟，開始設定PASSWORD，請重複輸入兩次PPPoE密碼。
STEP6→進入USERCTRL部分，意思為「是否允許一般使用者啟停此介面」，筆者回答「NO」（不允許）。
STEP7→FIREWALLING部分，筆者選擇「0」之後再自行調整防火牆設定。相關設定如下：
0 - NONE（無設定）
1 - STANDALONE（一般防火牆方式）
2 - MASQUERADE（防火牆採NAT模式）
STEP8→詢問開機是否啟動此PPP連線（start at boot time），本例選擇「yes」，開機即連線。
STEP9→詢問是否寫入設定（adjust configuration），選擇「y」。
之後使用網路啟停的script，如「/etc/init.d/network restart」，若是按照以上筆者的設定，ifcfg-ppp0檔案的內容將會是「ONBOOT=yes」，亦即自動啟動ppp0介面。
之後使用「ip a」或「ifconfig ppp0」指令，就可以看到ppp0介面以及它所使用的IP位址。
如果此時TCP/IP連線正常，但是「名稱解析」不正常，請記得自行編輯「/etc/resolv.conf」來設定DNS解析。
https://www.netadmin.com.tw/netadmin/zh-tw/technology/37A084FD474E441DAF303999587B5D56
====
一組合理的網路設定需要哪些資料呢？
IP
Netmask
Network
Broadcast
Gateway
DNS

## Slide 120: DNS: Domain Name System
DNS: Domain Name System領域名稱系統/分散式、階層式主機名稱管理架構
  Google Public DNS IPv4設定(1)：8.8.8.8
  Google Public DNS IPv4設定(2)：8.8.4.4
  Google Public DNS IPv6設定(1)：2001:4860:4860::8888
  Google Public DNS IPv6設定(2)：2001:4860:4860::8844
  台灣中華電信HiNet上網的話，目前有兩組DNS，HiNet DNS：168.95.192.1與168.95.1.1
Notes: Google Public DNS
Google Public DNS，不只提供了IPv4 DNS，也有IPv6 DNS，這邊也可以調整做設定。
●Google Public DNS IPv6設定(1)：2001:4860:4860::8888
●Google Public DNS IPv6設定(2)：2001:4860:4860::8844
用戶端的DNS，預設是網際網路服務商（ISP）所提供的，用戶端預設為自動設定。若你使用的是台灣中華電信HiNet上網的話，目前有兩組DNS，HiNet DNS：168.95.192.1與168.95.1.1，中華電信的DNS已經夠用。你也可以換成Google Public DNS，或許就能讓上網跑更快。
●Google Public DNS IPv4設定(1)：8.8.8.8
●Google Public DNS IPv4設定(2)：8.8.4.4
用戶端的話，Google Public DNS上網跑更快，IPv6 DNS更改成：2001:4860:4860::8888與2001:4860:4860::8844
用戶端的話，Google Public DNS上網跑更快，IPv4 DNS更改成：8.8.8.8與8.8.4.4
用戶端的DNS，預設是網際網路服務商（ISP）所提供的，用戶端預設為自動設定。若你使用的是台灣中華電信HiNet上網的話，目前有兩組DNS，HiNet DNS：168.95.192.1與168.95.1.1，中華電信的DNS已經夠用。你也可以換成Google Public DNS，或許就能讓上網跑更快。
●Google Public DNS IPv4設定(1)：8.8.8.8
●Google Public DNS IPv4設定(2)：8.8.4.4
DNS，其實就是Domain Name Server的縮寫。在網際網路的世界裡，真實的位址，其實就是只有IPv4與IPv6兩種位址，IPv4是四串數字，IPv6是更長串的數字，這種真實網路位置不容易也不方便記住。
如果網站是架設放在雲端伺服器的話，比方是使用網站代管（Web Hosting），使用虛擬主機（Virtual Server）、虛擬專屬主機（Virtual Private Server，VPS）或主機代管（Co-Location），更換伺服器，更換同一家網站代管業者的機房，或者更換網站代管業者，這時候也會更換DNS。
不過，更換了DNS之後，要等到全世界數以萬計的DNS，同步完成知道網站真實的網址，DNS的修改大約需要12～48小時才有辦法生效，DNS TTL一般是設定24小時，最久的話會需要48小時，等於網站搬家的話，常常會有個半天到一天的空窗期，如果算工作天的話，網站搬家等於會有一天到兩天無法正常使用，最常的話會延遲到兩天時間。
====
常用網路設定方式可歸納成三種，分別是「DHCP動態取得」、「固定IP設定」以及「PPPoE」
https://www.netadmin.com.tw/netadmin/zh-tw/technology/37A084FD474E441DAF303999587B5D56
DHCP動態取得
使用DHCP動態取得網路設定有著簡單方便的優勢，在Linux上通常使用dhclient來當作DHCP客戶端程式，從名稱dhclient上就可以看得出來它是使用於DHCP Client端的程式，可以利用「ps ax | grep dhc」一類的指令，來觀察目前是否正在執行dhclient程式。
在Red Hat Enterprise Linux設定網路的配套措施中，使用「setup」指令來使用DHCP動態取得網路設定相當簡便。在依序按下〔setup〕→〔Network configuration〕（網路設定）並勾選網路介面「Use DHCP」後，回到指令介面重新啟動網路即可。此時，透過網路重新啟動的「/etc/init.d/network restart」script呼叫dhclient程式，而動態取得網路設定。
上述設定主要是異動「/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0」檔案內容中「BOOTPROTO=dhcp」這一行。
固定IP設定
固定（Static）IP方式會提供設定所需的資訊，像是IP/網路遮罩（Netmask）、預設閘道（Default Gateway）與名稱解析伺服器（Name Server）等等，在直接對外的公開（Public）IP主機設定網路即是一例，以下資訊由ISP業者提供：
IP/網路遮罩 60.250.207.96/255.255.255.0
預設閘道 60.250.207.254
名稱解析伺服器一 168.95.1.1
名稱解析伺服器二 168.95.192.1
在Red Hat Enterprise Linux中的「IP/網路遮罩及預設閘道」設定，使用先前介紹的「setup」指令即可辦到，取消網路介面「Use DHCP」的勾選後，底下的方框輸入上述的相關設定。
上述設定同樣也是異動「/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0」檔案的內容。
而在名稱解析的部分，則是開啟「/etc/resolv.conf」檔案，編寫內容如下。它的關鍵字是「nameserver」，後面接著是名稱解析伺服器的IP，詳細說明請參考指令「man resolv.conf」。
nameserver 168.95.1.1
nameserver 168.95.192.1
對照微軟網路設定內容，「自動取得IP」對應的是DHCP方式；手動設定的上方框是對應到「setup」指令的設定；下方框部分則必須編輯「/etc/resolv.conf」檔案內容。
PPPoE
第三種常用的設定是PPPoE（Point-to-Point Protocol over Ethernet），顧名思義，它是一種運用在乙太網路上的點對點通訊協定，常應用於ADSL Router連線，需要一組帳號密碼來做身分驗證，連線成功後會出現PPP的網路介面（例如ppp0）。
Red Hat Enterprise Linux使用一系列「adsl-*」指令進行PPPoE的設定與應用，如「adsl-setup」。設定完成後，帳號密碼主要寫到「/etc/ppp/」目錄下的pap-secrets與chap-secrets這兩個檔案；其他部分若有更動，則是配合Red Hat Linux網路設定「/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0」檔案。
以下是執行「adsl-setup」指令的畫面，設定期間系統詢問的問題雖然很多但都不難回答，除了帳號密碼這兩個部分特別重要之外，其他大多直接按下Enter就行。
STEP1→此為重點步驟，一開始出現「LOGIN NAME」，要求輸入「使用者名稱」，本例鍵入「12345678@msa.hinet.net」。
STEP2→進入INTERFACE的部分，直接按下即可。除非有兩張以上的網路卡，而且PPPoE不是在eth0上執行，則必須填入正確的網路卡代號，例如eth1或eth2等等。
STEP3→接下來看到一堆的英文，大概的意思是詢問設定者要不要持續連線（link continuously）或是一段時間後自動斷線，直接按下Enter就可以。
STEP4→在DNS部分，通常按下即可。若有需要，請自行開啟「/etc/resolv.conf」檔案，然後輸入nameserver相關資訊。
STEP5→此為重點步驟，開始設定PASSWORD，請重複輸入兩次PPPoE密碼。
STEP6→進入USERCTRL部分，意思為「是否允許一般使用者啟停此介面」，筆者回答「NO」（不允許）。
STEP7→FIREWALLING部分，筆者選擇「0」之後再自行調整防火牆設定。相關設定如下：
0 - NONE（無設定）
1 - STANDALONE（一般防火牆方式）
2 - MASQUERADE（防火牆採NAT模式）
STEP8→詢問開機是否啟動此PPP連線（start at boot time），本例選擇「yes」，開機即連線。
STEP9→詢問是否寫入設定（adjust configuration），選擇「y」。
之後使用網路啟停的script，如「/etc/init.d/network restart」，若是按照以上筆者的設定，ifcfg-ppp0檔案的內容將會是「ONBOOT=yes」，亦即自動啟動ppp0介面。
之後使用「ip a」或「ifconfig ppp0」指令，就可以看到ppp0介面以及它所使用的IP位址。
如果此時TCP/IP連線正常，但是「名稱解析」不正常，請記得自行編輯「/etc/resolv.conf」來設定DNS解析。
https://www.netadmin.com.tw/netadmin/zh-tw/technology/37A084FD474E441DAF303999587B5D56
====
一組合理的網路設定需要哪些資料呢？
IP
Netmask
Network
Broadcast
Gateway
DNS

## Slide 121
名稱 | 代表意義
com | 公司、行號、企業
org | 組織、機構
edu | 教育單位
gov | 政府單位
net | 網路、通訊
mil | 軍事單位

## Slide 122: DNS 的階層架構

## Slide 123: Sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml Ip:10.30.31.129開始
Notes: bigred@us1804s-4:~$ sudo systemctl stop systemd-resolved.service
[sudo] password for bigred:
bigred@us1804s-4:~$ sudo systemctl disable systemd-resolved.service
Removed /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.resolve1.service.
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-resolved.service.
bigred@us1804s-4:~$ sudo rm /etc/resolv.conf
bigred@us1804s-4:~$ sudo nano /etc/resolv.conf
bigred@us1804s-4:~$ reboot
設 128 以後的位址
1O.3O.31.129開始
Sudo nano_/etc/netplan/01-netcfg.yaml
enp1s0 前面少空格
enp1s0 之後的參數，冒號後面都少空格
address: [168.95.1.1, 8.8.8.8]
不用打兩行

## Slide 124
DHCP
NAT
GateWay
10.30.31.254
Notes: Netplan 有命令可以檢查
sudo netplan try
這個命令會檢查設定是否正確，如果沒有任何錯誤，即可透過以下命令生效。
sudo netplan apply
重新開機, 執行 ifconfig 網卡有 IP 就 ok
修改後存檔後輸入以下命令：
sudo netplan try
這個命令執行後會檢查設定檔格式，如果正確的話就會套用，並且在 120 秒以後自動還原設定！
是不是很貼心？想必各位應該有過把遠端 Linux 網路設定改錯 restart 的痛吧，
putty 用來連接 openssh server, openssh server 每一部阿寶都有安裝
netPlan 主要是告知
此台Pc的IP為何
若沒IP是否要主動給一個(DHCP)
傳送封包非同網段送到那台機器（default gateway ）
ip若為域名，送到那在解析(DNS）
我這樣解釋可以嗎?
dhcp 是自動配發一個 IP 給阿寶，dhcp server 是安裝在 電算中心的一部 server, netplan 是用來設定本機固定 IP

## Slide 125: sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
# This file describes the netuork interfaces available on your system
# For more information, see netpian(5).
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
enp1s0:
addresses: [10.30.31.129/24]
geteway4: 10.30.31.254
nameservers:
addresses: [168.95.1.1, 8.8.8.8]
dhcp4: false
Notes: bigred@us1804s-4:~$ sudo systemctl stop systemd-resolved.service
[sudo] password for bigred:
bigred@us1804s-4:~$ sudo systemctl disable systemd-resolved.service
Removed /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.resolve1.service.
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-resolved.service.
bigred@us1804s-4:~$ sudo rm /etc/resolv.conf
bigred@us1804s-4:~$ sudo nano /etc/resolv.conf
bigred@us1804s-4:~$ reboot
linux YAML類型和語法
YAML是"YAML Ain't a Markup Language"（YAML不是一種標記語言）的遞迴縮寫。
在開發的這種語言時，YAML 的意思其實是：
"Yet Another Markup Language"（仍是一種標記語言）[3]，
但為了強調這種語言以資料做為中心，而不是以標記語言為重點，
而用反向縮略語重新命名。
YAML中，字串不一定要用雙引號標示。
另外，在縮排中空白字元的數目並不是非常重要，
只要相同階層的元素左側對齊就可以了（不過不能使用TAB字元）
鍵值和資料由冒號及空白字元分開
YAML在使用逗號及冒號時，後面都必須接一個空白字元
https://zh.wikipedia.org/wiki/YAML
區塊形式（常使用與YAML資料文件中）使用縮進和換行符分隔key: value對。
內置形式（常使用與YAML資料串流中）在大括號中使用逗號+空白字元分隔key: value對。
--- # 區塊形式
name: John Smith
age: 33
--- # 內置形式
{name: John Smith, age: 33}
區塊的字元
再次強調，字串不需要包在引號之內。
根據預設，每行開頭的縮排（以首行為基準）
和行末空白會被去除，而不同的縮排會保留差異
還有一種內置格式（inline format）可以選擇──
用方括號圍住，並用逗號+空白區隔（類似JSON的語法）。[6]
--- # 購物清單
[milk, pumpkin pie, eggs, juice]
雜湊表
鍵值和資料由冒號及空白字元分開。
YAML語法
YAML使用可列印的Unicode字元，可使用UTF-8或UTF-16。
使用空白字元為檔案縮排來表示結構；不過不能使用跳格字元(TAB)。
註解由井字號（ # ）開始，可以出現在一行中的任何位置，而且範圍只有一行（也就是一般所謂的單行註解）
每個清單成員以單行表示，並用短槓+空白（ - ）起始。或使用方括號（ [ ] ），並用逗號+空白（ , ）分開成員。
每個雜湊表的成員用冒號+空白（ : ）分開鍵值和內容。或使用大括號（ { } ），並用逗號+空白（ , ）分開。
雜湊表的鍵值可以用問號 ( ? )起始，用來明確的表示多個詞彙組成的鍵值。
字串平常並不使用引號，但必要的時候可以用雙引號 ( " )或單引號 ( ' )框住。
使用雙引號表示字串時，可用倒斜線（ \ ）開始的跳脫字元（這跟C語言類似）表示特殊字元。
區塊的字串用縮排和修飾詞（非必要）來和其他資料分隔，有新行保留（preserve）（使用符號 | ）或新行摺疊（flod）（使用符號 > ）兩種方式。
在單一檔案中，可用連續三個連字號（---）區分多個檔案。
另外，還有選擇性的連續三個點號（ ... ）用來表示檔案結尾。
重複的內容可使從參考標記星號 ( * )複製到錨點標記（ & ）。
指定格式可以使用兩個驚嘆號 ( !! )，後面接上名稱。
檔案中的單一檔案可以使用指導指令，使用方法是百分比符號( % )。有兩個指導指令在YAML1.1版中被定義：
%YAML 指導指令，用來識別檔案的YAML版本。
%TAG 指導指令，被用在URI的字首標記。這個方法在標記節點的型態時相當有用。
YAML在使用逗號及冒號時，後面都必須接一個空白字元，所以可以在字串或數值中自由加入分隔符號（例如：5,280或http://www.wikipedia.org）而不需要使用引號。
另外還有兩個特殊符號在YAML中被保留，有可能在未來的版本被使用--（ @ ）和（ ` ）。

## Slide 126: Ex:Sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml Ip:10.30.31.129開始
設定阿寶機 ping 8.8.8.8 能通
IP:10.30.31.129開始
第1組131-137
第2組141-147
第3組151-157
第4組161-167
第5組171-177
Notes: 設 128 以後的位址
1O.3O.31.129開始
Sudo nano_/etc/netplan/01-netcfg.yaml
enp1s0 前面少空格
enp1s0 之後的參數，冒號後面都少空格
address: [168.95.1.1, 8.8.8.8]
不用打兩行

## Slide 127: Ex:Windows 版putty 連入阿寶
學校的
Gateway:10.30.31.254
subnet mask:255.255.255.0
IP:10.30.31.129開始
第1組181-187
第2組191-197
第3組200-157
第4組121-167
第5組122-177

## Slide 128: port
連接埠口 | 服務名稱與內容
20 | FTP-data，檔案傳輸協定所使用的主動資料傳輸埠口
21 | FTP，檔案傳輸協定的命令通道
22 | SSH，較為安全的遠端連線伺服器
23 | Telnet，早期的遠端連線伺服器軟體
25 | SMTP，簡單郵件傳遞協定，用在作為 mail server 的埠口
53 | DNS，用在作為名稱解析的領域名稱伺服器
80 | WWW，這個重要吧！就是全球資訊網伺服器
110 | POP3，郵件收信協定，辦公室用的收信軟體都是透過他
443 | https，有安全加密機制的WWW伺服器

## Slide 129: 設定DNS檔
sudo nano /etc/resolv.conf
修改DNS是否需要重啟某些服務?
答案是不需要。修改後會立即生效，不需做任何額外處理。
Notes: 我嘗試 不logout 或 reboot 寫一 bash script 直接改 ip,subnet mask,gateway,nameserver
====
目前
sudo ifconfig enp1s0 ip netmask ip
sudo route add default gw ip
-----
並 先sudo nano /etc/sudoers
%sudo PASSWORD:ALL
======
這篇文章對嗎?
https://www.cnblogs.com/kerrycode/p/5407635.html
修改DNS伺服器非常簡單，只需要修改/etc/resolv.conf設定檔即可。那麼修改DNS是否需要重啟某些服務，答案是不需要。修改後會立即生效，不需做任何額外處理。
這句話對嗎?不需要 reboot或logout嗎?
若正確
$ sudo systemctl stop systemd-resolved.service
$ sudo systemctl disable systemd-resolved.service
$ sudo rm /etc/resolv.conf
的命令就可利用
先刪了/etc/resolv.conf
再用sudo echo nameserver:ip > /etc/resolv.conf產生此檔

## Slide 130: 網路設定需要以下資料？
IP
Netmask
Network
Broadcast
Gateway
DNS:
Notes: Google Public DNS
Google Public DNS，不只提供了IPv4 DNS，也有IPv6 DNS，這邊也可以調整做設定。
●Google Public DNS IPv6設定(1)：2001:4860:4860::8888
●Google Public DNS IPv6設定(2)：2001:4860:4860::8844
用戶端的DNS，預設是網際網路服務商（ISP）所提供的，用戶端預設為自動設定。若你使用的是台灣中華電信HiNet上網的話，目前有兩組DNS，HiNet DNS：168.95.192.1與168.95.1.1，中華電信的DNS已經夠用。你也可以換成Google Public DNS，或許就能讓上網跑更快。
●Google Public DNS IPv4設定(1)：8.8.8.8
●Google Public DNS IPv4設定(2)：8.8.4.4
用戶端的話，Google Public DNS上網跑更快，IPv6 DNS更改成：2001:4860:4860::8888與2001:4860:4860::8844
用戶端的話，Google Public DNS上網跑更快，IPv4 DNS更改成：8.8.8.8與8.8.4.4
用戶端的DNS，預設是網際網路服務商（ISP）所提供的，用戶端預設為自動設定。若你使用的是台灣中華電信HiNet上網的話，目前有兩組DNS，HiNet DNS：168.95.192.1與168.95.1.1，中華電信的DNS已經夠用。你也可以換成Google Public DNS，或許就能讓上網跑更快。
●Google Public DNS IPv4設定(1)：8.8.8.8
●Google Public DNS IPv4設定(2)：8.8.4.4
DNS，其實就是Domain Name Server的縮寫。在網際網路的世界裡，真實的位址，其實就是只有IPv4與IPv6兩種位址，IPv4是四串數字，IPv6是更長串的數字，這種真實網路位置不容易也不方便記住。
如果網站是架設放在雲端伺服器的話，比方是使用網站代管（Web Hosting），使用虛擬主機（Virtual Server）、虛擬專屬主機（Virtual Private Server，VPS）或主機代管（Co-Location），更換伺服器，更換同一家網站代管業者的機房，或者更換網站代管業者，這時候也會更換DNS。
不過，更換了DNS之後，要等到全世界數以萬計的DNS，同步完成知道網站真實的網址，DNS的修改大約需要12～48小時才有辦法生效，DNS TTL一般是設定24小時，最久的話會需要48小時，等於網站搬家的話，常常會有個半天到一天的空窗期，如果算工作天的話，網站搬家等於會有一天到兩天無法正常使用，最常的話會延遲到兩天時間。
====
常用網路設定方式可歸納成三種，分別是「DHCP動態取得」、「固定IP設定」以及「PPPoE」
https://www.netadmin.com.tw/netadmin/zh-tw/technology/37A084FD474E441DAF303999587B5D56
DHCP動態取得
使用DHCP動態取得網路設定有著簡單方便的優勢，在Linux上通常使用dhclient來當作DHCP客戶端程式，從名稱dhclient上就可以看得出來它是使用於DHCP Client端的程式，可以利用「ps ax | grep dhc」一類的指令，來觀察目前是否正在執行dhclient程式。
在Red Hat Enterprise Linux設定網路的配套措施中，使用「setup」指令來使用DHCP動態取得網路設定相當簡便。在依序按下〔setup〕→〔Network configuration〕（網路設定）並勾選網路介面「Use DHCP」後，回到指令介面重新啟動網路即可。此時，透過網路重新啟動的「/etc/init.d/network restart」script呼叫dhclient程式，而動態取得網路設定。
上述設定主要是異動「/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0」檔案內容中「BOOTPROTO=dhcp」這一行。
固定IP設定
固定（Static）IP方式會提供設定所需的資訊，像是IP/網路遮罩（Netmask）、預設閘道（Default Gateway）與名稱解析伺服器（Name Server）等等，在直接對外的公開（Public）IP主機設定網路即是一例，以下資訊由ISP業者提供：
IP/網路遮罩 60.250.207.96/255.255.255.0
預設閘道 60.250.207.254
名稱解析伺服器一 168.95.1.1
名稱解析伺服器二 168.95.192.1
在Red Hat Enterprise Linux中的「IP/網路遮罩及預設閘道」設定，使用先前介紹的「setup」指令即可辦到，取消網路介面「Use DHCP」的勾選後，底下的方框輸入上述的相關設定。
上述設定同樣也是異動「/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0」檔案的內容。
而在名稱解析的部分，則是開啟「/etc/resolv.conf」檔案，編寫內容如下。它的關鍵字是「nameserver」，後面接著是名稱解析伺服器的IP，詳細說明請參考指令「man resolv.conf」。
nameserver 168.95.1.1
nameserver 168.95.192.1
對照微軟網路設定內容，「自動取得IP」對應的是DHCP方式；手動設定的上方框是對應到「setup」指令的設定；下方框部分則必須編輯「/etc/resolv.conf」檔案內容。
PPPoE
第三種常用的設定是PPPoE（Point-to-Point Protocol over Ethernet），顧名思義，它是一種運用在乙太網路上的點對點通訊協定，常應用於ADSL Router連線，需要一組帳號密碼來做身分驗證，連線成功後會出現PPP的網路介面（例如ppp0）。
Red Hat Enterprise Linux使用一系列「adsl-*」指令進行PPPoE的設定與應用，如「adsl-setup」。設定完成後，帳號密碼主要寫到「/etc/ppp/」目錄下的pap-secrets與chap-secrets這兩個檔案；其他部分若有更動，則是配合Red Hat Linux網路設定「/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0」檔案。
以下是執行「adsl-setup」指令的畫面，設定期間系統詢問的問題雖然很多但都不難回答，除了帳號密碼這兩個部分特別重要之外，其他大多直接按下Enter就行。
STEP1→此為重點步驟，一開始出現「LOGIN NAME」，要求輸入「使用者名稱」，本例鍵入「12345678@msa.hinet.net」。
STEP2→進入INTERFACE的部分，直接按下即可。除非有兩張以上的網路卡，而且PPPoE不是在eth0上執行，則必須填入正確的網路卡代號，例如eth1或eth2等等。
STEP3→接下來看到一堆的英文，大概的意思是詢問設定者要不要持續連線（link continuously）或是一段時間後自動斷線，直接按下Enter就可以。
STEP4→在DNS部分，通常按下即可。若有需要，請自行開啟「/etc/resolv.conf」檔案，然後輸入nameserver相關資訊。
STEP5→此為重點步驟，開始設定PASSWORD，請重複輸入兩次PPPoE密碼。
STEP6→進入USERCTRL部分，意思為「是否允許一般使用者啟停此介面」，筆者回答「NO」（不允許）。
STEP7→FIREWALLING部分，筆者選擇「0」之後再自行調整防火牆設定。相關設定如下：
0 - NONE（無設定）
1 - STANDALONE（一般防火牆方式）
2 - MASQUERADE（防火牆採NAT模式）
STEP8→詢問開機是否啟動此PPP連線（start at boot time），本例選擇「yes」，開機即連線。
STEP9→詢問是否寫入設定（adjust configuration），選擇「y」。
之後使用網路啟停的script，如「/etc/init.d/network restart」，若是按照以上筆者的設定，ifcfg-ppp0檔案的內容將會是「ONBOOT=yes」，亦即自動啟動ppp0介面。
之後使用「ip a」或「ifconfig ppp0」指令，就可以看到ppp0介面以及它所使用的IP位址。
如果此時TCP/IP連線正常，但是「名稱解析」不正常，請記得自行編輯「/etc/resolv.conf」來設定DNS解析。
https://www.netadmin.com.tw/netadmin/zh-tw/technology/37A084FD474E441DAF303999587B5D56
====
一組合理的網路設定需要哪些資料呢？
IP
Netmask
Network
Broadcast
Gateway
DNS

## Slide 131: 目前已學
Ip ;netmask
Ifconfig enps0 ip netmask ip
Default gateway
route add default gw ip
DNS設定
sudo nano /etc/resolv.conf
執行順序優於netplan; 設定即生效

## Slide 132: 各種發行的Linux

## Slide 133
名稱 | 特性 | 套件包 管理工具
Debian | 歐規 | Apt 、apt-get 例: Sudo apt update Sudo apt upgrade Sudo apt install openssh-server Sudo apt install putty (desktop)
Ubuntu | 歐規 | 
Red Hat | 美規 | Yam 例: yum install httpd yum install httpd*
CentOS | 美規 | 
Fedora | 美規 | 
Alpine | 安全為導向 | Apk 例: Apk update Apk upgrade Apk add putty
Notes: 安裝移除套件
yum install
#安裝套件，install後面接要安裝的套件名稱，如yum install httpd。若要把所有相關的一起安裝的話可在最後加上「*」。如yum install httpd*
https://zh.wikipedia.org/wiki/Debian
https://zh.wikipedia.org/zh-tw/Ubuntu
https://zh.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Linux
https://zh.wikipedia.org/wiki/CentOS
https://zh.wikipedia.org/wiki/Fedora
https://zh.wikipedia.org/wiki/Alpine
yum安裝、升級與移除
安裝/升級選項
[root@www ~]# yum command [packages]
command:
install :安裝
reinstall:重新安裝
update :升級，若要整個系統都升級，後不接套件
remove :移除
安裝
[root@demo ~]# yum install cjkuni-ukai-fonts
====
四、yum指令說明
在使用yum時，會將下載的東西，存放在/var/cache/yum目錄下。
1.yum更新
yum check-update
#檢查能更新的套件有那些
yum update
#更新所有已安裝的套件，若在update後面接上套件名稱的話可針對該套件更新
如yum update httpd
yum upgrade
#功能看update差不多，差別在於yum upgrade會連同一些過舊即將洮汰的套件也一起更新，大多使用在版本升級。
1.1安裝移除套件
yum install
#安裝套件，install後面接要安裝的套件名稱，如yum install httpd。若要把所有相關的一起安裝的話可在最後加上「*」。如yum install httpd*
yum remove
#移除套件在這邊會考慮到相依性的問題，remove後可接要移除套件名稱，如yum remove httpd。若要把相關套件也一起移除的話可在最後加上「*」。如yum remove httpd*
https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10077313

## Slide 134: 更新update、升級upgrade套件
sudo apt update
sudo apt upgrade
(DNS不對-會有錯誤訊息)

## Slide 135: 網路不通， 請依序判定： (每一步都用 ctrl-c 中斷)
ping 自己
ping 鄰居
nmap 192.168.1.0/24
ping gateway
ping 8.8.8.8
Notes: https://blog.gtwang.org/linux/nmap-command-examples-tutorials/
偵測有開機的主機
掃描整個網路，偵測所有有開機的主機（ping scan）：
nmap -sP 140.115.35.0/24
輸出為
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2014-10-02 11:06 CST
Nmap scan report for mail.atm.ncu.edu.tw (140.115.35.1)
Host is up (0.0018s latency).
Nmap scan report for rain.atm.ncu.edu.tw (140.115.35.4)
Host is up (0.0015s latency).
Nmap scan report for iut.atm.ncu.edu.tw (140.115.35.5)
Host is up (0.0017s latency).
[略]
Nmap scan report for 140.115.35.254
Host is up (0.0047s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (117 hosts up) scanned in 3.00 se
===
NMAP 是個泛用的網路探索工具，某種程度也可以說是一種安全性的掃描工具！講白話一點就是個查水表的，挨家挨戶地去踹門，找出整個網段內的機器，各個 Port 是屬於哪種服務和版本、甚至連 OS 的版本（年齡、三圍）也能一一找出～ 當然 NMAP 的應用遠不止於此，Decoy Scan, DDOS ... 等等戲謔性的應用，令人垂涎。除此之外，偵測回來的結果可以轉成 XML 格式，並且可直接被 漏洞掃描工具 Nessus 和 漏洞利用工具 Metasploit 利用。
https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10216258
# [UDP Scan] 多數的服務都是利用 TCP 來傳輸，不過大家熟知的 DNS, SNMP, DHCP 都是建築在 UDP 之上
# 雖然掃描的時間相較於 TCP 較為更久些，不過 UDP 被利用的狀況卻不少於 TCP 唷 ～ nmap -sU 192.168.1.1
# [List Scan] 這個指令是 nslookup 的反向操作，利用 DNS 反查 IP 的方式，來篩選標的是否上線
nmap -sL 192.168.1.1
=====
Nmap 在滲透測試中經常用到，它不僅可以用來確定目標網路上計算機的存活狀態，而且可以掃描各個計算機的作業系統、開放埠、服務，還有可能獲得使用者的...
https://www.itread01.com/hkhkqiyx.html
完整全面的掃描
如果希望對某臺主機進行完整全面的掃描，那麼可以使用nmap內建的-A選項。使用了該選項，nmap對目標主機進行主機發現、埠掃描、應用程式與版本偵測、作業系統偵測及呼叫預設NSE指令碼掃描。
nmap –T4 –A –v targethost
其中-A選項用於使用進攻性（Aggressive）方式掃描；-T4指定掃描過程使用的時序（Timing），總有6個級別（0-5），級別越高，掃描速度越快，但也容易被防火牆或IDS檢測並遮蔽掉，在網路通訊狀況良好的情況推薦使用T4；-v表示顯示冗餘（verbosity）資訊，在掃描過程中顯示掃描的細節，從而讓使用者瞭解當前的掃描狀態。
T4 => Aggressive 快速網路掃描，並行掃描，兩次掃描間隔 0 秒，掃描速度較快。
TCP掃描
埠掃描中最穩定的，利用的是 TCP 三次握手。TCP 掃描通常用於收集有關目標的更多資訊，但是會和目標主機建立一個完成的 TCP 連線。
nmap -sT -Pn [IP or domain]
-sT TCP 連線掃描（s ==> 哪種型別掃描；T ==> TCP 型別）
UDP 掃描
DHCP，DNS，SNMP，TFTP 等都使用了 UDP 協議；UDP 掃描會評估目標系統上的 UDP 埠，可以確認 UDP 埠是開放還是被防火牆過濾。
nmap -sU -Pn [IP or domain]
======
在未指定掃描端口時，Nmap默認掃描1000個最有可能開放的端口
主機發現（Host Discovery），即用於發現目標主機是否在線（Alive，處於開啟狀態）。
主機發現原理
主機發現發現的原理與Ping命令類似，發送探測包到目標主機，如果收到回復，那麽說明目標主機是開啟的。Nmap支持十多種不同的主機探測方式，比如發送ICMP ECHO/TIMESTAMP/NETMASK報文、發送TCPSYN/ACK包、發送SCTP INIT/COOKIE-ECHO包，用戶可以在不同的條件下靈活選用不同的方式來探測目標機。
https://www.itread01.com/content/1518679211.html
Nmap介紹
Nmap掃描原理與用法PDF：下載地址
Nmap是一款開源免費的網絡發現（Network Discovery）和安全審計（Security Auditing）工具。軟件名字Nmap是Network Mapper的簡稱。Nmap最初是由Fyodor在1997年開始創建的。隨後在開源社區眾多的誌願者參與下，該工具逐漸成為最為流行安全必備工具之一。最新版的Nmap6.0在2012年5月21日發布，詳情請參見：www.nmap.org。
一般情況下，Nmap用於列舉網絡主機清單、管理服務升級調度、監控主機或服務運行狀況。Nmap可以檢測目標機是否在線、端口開放情況、偵測運行的服務類型及版本信息、偵測操作系統與設備類型等信息。
Nmap的優點：
1. 靈活。支持數十種不同的掃描方式，支持多種目標對象的掃描。
2. 強大。Nmap可以用於掃描互聯網上大規模的計算機。
3. 可移植。支持主流操作系統：Windows/Linux/Unix/MacOS等等；源碼開放，方便移植。
4. 簡單。提供默認的操作能覆蓋大部分功能，基本端口掃描nmap targetip，全面的掃描nmap –A targetip。
5. 自由。Nmap作為開源軟件，在GPL License的範圍內可以自由的使用。
6. 文檔豐富。Nmap官網提供了詳細的文檔描述。Nmap作者及其他安全專家編寫了多部Nmap參考書籍。
7. 社區支持。Nmap背後有強大的社區團隊支持。
8. 贊譽有加。獲得很多的獎勵，並在很多影視作品中出現（如黑客帝國2、Die Hard4等）。
9. 流行。目前Nmap已經被成千上萬的安全專家列為必備的工具之一。
1.1 Zenmap
Zenmap是Nmap官方提供的圖形界面，通常隨Nmap的安裝包發布。Zenmap是用Python語言編寫而成的開源免費的圖形界面，能夠運行在不同操作系統平臺上（Windows/Linux/Unix/Mac OS等）。Zenmap旨在為nmap提供更加簡單的操作方式。簡單常用的操作命令可以保存成為profile，用戶掃描時選擇profile即可；可以方便地比較不同的掃描結果；提供網絡拓撲結構(NetworkTopology)的圖形顯示功能。

## Slide 136: Ping 自己

## Slide 137: Ping 自己
bigred@us1804s:~$ ping -c 3 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.058 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.101 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.092 ms
--- 127.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2031ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.058/0.083/0.101/0.021 ms

## Slide 138: Ping 鄰居

## Slide 139: Ping 鄰居
bigred@us1804s:~$ ifconfig
enp1s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.12 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::207:32ff:fe4d:1e46 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 2001:b011:8:9018:207:32ff:fe4d:1e46 prefixlen 64 scopeid 0x0<glo bal>
ether 00:07:32:4d:1e:46 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 29456 bytes 7508812 (7.5 MB)
RX errors 0 dropped 14410 overruns 0 frame 0
TX packets 3400 bytes 283742 (283.7 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
Putty連上

## Slide 140: 鄰居 192.168.1.108
Microsoft Windows [版本 10.0.18363.778]
(c) 2019 Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。
C:\Users\yang>ipconfig
Windows IP 設定
乙太網路卡 乙太網路:
連線特定 DNS 尾碼 . . . . . . . . :
IPv6 位址. . . . . . . . . . . . .: 2001:b011:8:9018:a512:7a00:c518:85
臨時 IPv6 位址. . . . . . . . . . : 2001:b011:8:9018:a568:4caa:f965:5dbf
連結-本機 IPv6 位址 . . . . . . . : fe80::a512:7a00:c518:85%3
IPv4 位址 . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.108
子網路遮罩 . . . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
預設閘道 . . . . . . . . . . . . .: fe80::1e49:7bff:fec2:a6c9%3
192.168.1.1
C:\Users\yang>

## Slide 141: ˙192.168.1.12ping鄰居 192.168.1.108
bigred@us1804s:~$ ping -c 3 192.168.1.108
PING 192.168.1.108 (192.168.1.108) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.108: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.478 ms
64 bytes from 192.168.1.108: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.472 ms
64 bytes from 192.168.1.108: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.460 ms
--- 192.168.1.108 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2049ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.460/0.470/0.478/0.007 ms

## Slide 142: Ping default gateway

## Slide 143: Ping default gateway
bigred@us1804s:~$ route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 enp1s0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 enp1s0

## Slide 144
bigred@us1804s:~$ ping -c 3 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.967 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.885 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.800 ms
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.800/0.884/0.967/0.068 ms

## Slide 145: Ping 8.8.8.8

## Slide 146: Ping 8.8.8.8
bigred@us1804s:~$ ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=54 time=2.47 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=54 time=4.60 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=54 time=2.77 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.476/3.287/4.607/0.942 ms

## Slide 147: sudo nano \etc\resolv.conf
nameserver IP

## Slide 148
bigred@us1804s:~$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nameserver 168.95.1.1

## Slide 149
其中第三步nmap應該要顯示出區網內所有鄰居。 以下是幾種常見的狀況：
如果看不到半個鄰居， 那多半是自己的問題。
例如網路線沒接好或插錯孔。
如果看得到 gateway 但連不到外界
例如 google 的 DNS 伺服器 8.8.8.8)， 而且鄰居們也是如此，
那多半是 gateway 對外連線有問題。
>如果我看得到 gateway 但連不到外界；
可是別人卻看得到 gateway 也連得到外界，
那有可能是我的 IP 跟鄰居衝突了。
換一個閒置的 IP 再試試看>如果連 8.8.8.8 也看得到， 那表示網路其實已正常連線;
可能只是沒設定 DNS。
Notes: 其中第三步應該要印出區網內所有鄰居。 以下是幾種常見的狀況：
如果看不到半個鄰居， 那多半是自己的問題。
例如網路線沒接好或插錯孔。
如果看得到 gateway 但連不到外界
(例如 google 的 DNS 伺服器 8.8.8.8)， 而且鄰居們也是如此，
那多半是 gateway 對外連線有問題。
如果我看得到 gateway 但連不到外界；
可是別人卻看得到 gateway 也連得到外界，
那有可能是我的 IP 跟鄰居衝突了。
請先 ifconfig eth0 down 或 ifdown eth0 清除網卡舊的設定，
再換一個閒置的 IP 再試試看。 (見下方 「有線網卡， 固定 ip」。)
如果連 8.8.8.8 也看得到， 那表示網路其實已正常連線;
可能只是沒設定 DNS。 請跳到下一節 「設定 DNS」。
有線網卡， 自動取得 ip
若您的網路環境是自動取得 ip， 請下 dhclient 網卡名稱
有些版本的指令是 dhcpd 而不是 dhclient;
總之先按 dhc 然後按一兩次 Tab 鍵， 系統會提示。
有線網卡， 固定 ip
若您的網路環境是固定 ip，
例如是 987.321.456.789 或者原本期待 DHCP 自動派送所有資訊，
但 DHCP 卻掛掉了， 那麼請下:
ifconfig eth2 987.321.456.789 netmask 255.255.255.0
route add default gw 987.321.456.254
其中 netmask 後面的數字， 及 gw 後面的數字，
可先用 windows 機器查出。
如果下錯第一個指令， 可以這樣刪除錯誤的設定：
ifconfig eth2 down；
如果下錯第二個指令， 可以這樣刪除錯誤的設定：
ip route del 0/0。
再參考 這篇 填寫 /etc/network/interfaces 變成永久設定

## Slide 150: Nmap(網路偵察與弱點偵測)
安裝
sudo apt install nmap
# 掃描單機
$ nmap 192.168.1.88
# 掃描 192.168.1.x 網段
$ nmap 192.168.1.0/24
# 掃描 192.168.1.10 ~ 192.168.1.120 之間的 IP 位址
$ nmap 192.168.1.10-120
Notes: # 掃描單機
$ nmap 192.168.1.88
# 掃描 192.168.1.x 網段
$ nmap 192.168.1.0/24
# 掃描 192.168.1.10 ~ 192.168.1.120 之間的 IP 位址
$ nmap 192.168.1.10-120
==
http://benjr.tw/28087
-p <port ranges>: Only scan specified ports
[root@localhost ~]# nmap -p 80 192.168.95.129
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2018-06-26 22:08 EDT
Nmap scan report for 192.168.95.129
Host is up (0.00024s latency).
PORT STATE SERVICE
80/tcp closed http
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.07 seconds
-sO: IP protocol scan
接下來可以使用參數 -sO 來檢視
該系統的哪一些通訊協定有開啟,如 TCP,UDP,ICMP … ,
掃描對象可以是 Host Name 或是 IP
(可以指定範圍,如 192.168.95.129-130)
-sT (TCP connect scan)
會跑完正常的三方交握.
-sS (TCP SYN scan)
三方交握 Client 最後不是發出 ACK 訊號,而是用 RST 中斷連接.
-sS (TCP SYN scan)
三方交握 Client 最後不是發出 ACK 訊號,而是用 RST 中斷連接.
-sU (UDP scans)
針對 UDP 通訊協定來掃描.
-O: Enable OS detection
[root@localhost ~]# nmap -O 192.168.95.129
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2018-06-26 21:54 EDT
Nmap scan report for 192.168.95.129
Host is up (0.00013s latency).
Not shown: 998 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
3306/tcp open mysql
Device type: general purpose
Running: Linux 3.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:3
OS details: Linux 3.7 - 3.9
Network Distance: 0 hops
OS detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.02 seconds
-sV, -sR (Version detection)
[root@localhost ~]# nmap -sV 192.168.95.129
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2018-06-26 21:56 EDT
Nmap scan report for 192.168.95.129
Host is up (0.000015s latency).
Not shown: 998 closed ports
PORT STATE SERVICE VERSION
22/tcp open ssh OpenSSH 7.4 (protocol 2.0)
3306/tcp open mysql?
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.27 seconds

## Slide 151: nmap安裝(要先update-upgrade)
bigred@us1804s:~$ sudo apt install nmap
[sudo] password for bigred:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
nmap is already the newest version (7.60-1ubuntu5).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
bigred@us1804s:~$

## Slide 152: # nmap掃描單機(本例本機192.168.1.12)
bigred@us1804s:~$ nmap 192.168.1.12
Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2020-05-30 11:41 UTC
Nmap scan report for 192.168.1.12
Host is up (0.00053s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.24 seconds
bigred@us1804s:~$ nmap 127.0.0.1
Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2020-05-30 11:41 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00050s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.22 seconds
bigred@us1804s:~$

## Slide 153: # nmap掃描 192.168.1.x 網段
bigred@us1804s:~$ nmap 192.168.1.0/24
Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2020-05-30 11:45 UTC
Nmap scan report for 192.168.1.1
Host is up (0.019s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
23/tcp open telnet
53/tcp open domain
443/tcp open https
8888/tcp open sun-answerbook

## Slide 154
Nmap scan report for 192.168.1.11
Host is up (0.0019s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.1.11 are closed
Nmap scan report for 192.168.1.12
Host is up (0.00079s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
Nmap scan report for 192.168.1.13
Host is up (0.00082s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
Nmap scan report for 192.168.1.14
Host is up (0.0021s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
Nmap scan report for 192.168.1.17
Host is up (0.0019s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.1.17 are closed
Nmap done: 256 IP addresses (6 hosts up) scanned in 4.31 seconds

## Slide 155: #nmap 掃描 192.168.1.10 ~ 192.168.1.120 之間的 IP 位址
bigred@us1804s:~$ nmap 192.168.1.10-20
Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2020-05-30 11:58 UTC
Nmap scan report for 192.168.1.11
Host is up (0.00083s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.1.11 are closed
Nmap scan report for 192.168.1.12
Host is up (0.00053s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh

## Slide 156
Nmap scan report for 192.168.1.13
Host is up (0.0015s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
Nmap scan report for 192.168.1.14
Host is up (0.0015s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
Nmap scan report for 192.168.1.17
Host is up (0.00085s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.1.17 are closed
Nmap done: 11 IP addresses (5 hosts up) scanned in 2.64 seconds
bigred@us1804s:~$

## Slide 157: # 只掃描看看 80 和 22 通訊埠有沒有開
nmap -p 80,22 10.0.3.67
Notes: https://www.arthurtoday.com/2015/06/ubuntu-nmap-port-scan.html
# 掃描單機
$ nmap 192.168.1.88
# 掃描 192.168.1.x 網段
$ nmap 192.168.1.0/24
# 掃描 192.168.1.10 ~ 192.168.1.120 之間的 IP 位址
$ nmap 192.168.1.10-120
如果仔細看上面指令的掃描結果的話，就會發現，這個 nmap 指令預設只會掃出前 1000 號的通訊埠號，所以，如果電腦開啟的通訊埠號大於 1000 號的話，就會掃不到哩 ! 因此，如果你想要讓 nmap 掃描全部的 65535 個通訊埠號的話，就要像下面第一行一樣，用 -p0- 選項來要求 nmap 掃描全部的通訊埠號，不過，速度當然就會慢一點囉 !
# -p0- 選項後面的 IP 位址的放法可用上面三種的任一種哩 !
$ nmap -p0- 192.168.1.88
而如果你只想對前 100 個通訊埠號有興趣 (也就只對常用的那幾個通訊埠號，像是 22、23、53 和 80 等等)，就可以用 --top-ports 選項來指名要手掃描的前 n 個通訊埠號哩 ! 這樣就可以加快 nmap 的掃描速度哩 !
# 只掃描前面的 100 個通訊埠號
$ nmap --top-ports 100 192.168.1.88
# 只掃描看看 80 和 22 通訊埠有沒有開
nmap -p 80,22 10.0.3.67
# 掃描單機
$ nmap 192.168.1.88
# 掃描 192.168.1.x 網段
$ nmap 192.168.1.0/24
# 掃描 192.168.1.10 ~ 192.168.1.120 之間的 IP 位址
$ nmap 192.168.1.10-120
如果仔細看上面指令的掃描結果的話，就會發現，這個 nmap 指令預設只會掃出前 1000 號的通訊埠號，所以，如果電腦開啟的通訊埠號大於 1000 號的話，就會掃不到哩 ! 因此，如果你想要讓 nmap 掃描全部的 65535 個通訊埠號的話，就要像下面第一行一樣，用 -p0- 選項來要求 nmap 掃描全部的通訊埠號，不過，速度當然就會慢一點囉 !
# -p0- 選項後面的 IP 位址的放法可用上面三種的任一種哩 !
$ nmap -p0- 192.168.1.88
而如果你只想對前 100 個通訊埠號有興趣 (也就只對常用的那幾個通訊埠號，像是 22、23、53 和 80 等等)，就可以用 --top-ports 選項來指名要手掃描的前 n 個通訊埠號哩 ! 這樣就可以加快 nmap 的掃描速度哩 !
# 只掃描前面的 100 個通訊埠號
$ nmap --top-ports 100 192.168.1.88
# 只掃描看看 80 和 22 通訊埠有沒有開
nmap -p 80,22 10.0.3.67

## Slide 158: 例:nmap192.168.1.12的 80 和 22 通訊埠有沒有開
bigred@us1804s:~$ nmap -p 22,80 192.168.1.12
Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2020-05-30 11:52 UTC
Nmap scan report for 192.168.1.12
Host is up (0.00024s latency).
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
80/tcp closed http
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.15 seconds

## Slide 159: 例:nmap192.168.1.12的22 通訊埠有沒有開
bigred@us1804s:~$ nmap -p 22 192.168.1.12
Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2020-05-30 11:53 UTC
Nmap scan report for 192.168.1.12
Host is up (0.00024s latency).
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.15 seconds
bigred@us1804s:~$

## Slide 160: 網路不通， 請依序判定： (每一步都用 ctrl-c 中斷)
ping 自己
ping 鄰居
nmap 192.168.1.0/24
ping gateway
ping 8.8.8.8
Notes: https://blog.gtwang.org/linux/nmap-command-examples-tutorials/
偵測有開機的主機
掃描整個網路，偵測所有有開機的主機（ping scan）：
nmap -sP 140.115.35.0/24
輸出為
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2014-10-02 11:06 CST
Nmap scan report for mail.atm.ncu.edu.tw (140.115.35.1)
Host is up (0.0018s latency).
Nmap scan report for rain.atm.ncu.edu.tw (140.115.35.4)
Host is up (0.0015s latency).
Nmap scan report for iut.atm.ncu.edu.tw (140.115.35.5)
Host is up (0.0017s latency).
[略]
Nmap scan report for 140.115.35.254
Host is up (0.0047s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (117 hosts up) scanned in 3.00 se
===
NMAP 是個泛用的網路探索工具，某種程度也可以說是一種安全性的掃描工具！講白話一點就是個查水表的，挨家挨戶地去踹門，找出整個網段內的機器，各個 Port 是屬於哪種服務和版本、甚至連 OS 的版本（年齡、三圍）也能一一找出～ 當然 NMAP 的應用遠不止於此，Decoy Scan, DDOS ... 等等戲謔性的應用，令人垂涎。除此之外，偵測回來的結果可以轉成 XML 格式，並且可直接被 漏洞掃描工具 Nessus 和 漏洞利用工具 Metasploit 利用。
https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10216258
# [UDP Scan] 多數的服務都是利用 TCP 來傳輸，不過大家熟知的 DNS, SNMP, DHCP 都是建築在 UDP 之上
# 雖然掃描的時間相較於 TCP 較為更久些，不過 UDP 被利用的狀況卻不少於 TCP 唷 ～ nmap -sU 192.168.1.1
# [List Scan] 這個指令是 nslookup 的反向操作，利用 DNS 反查 IP 的方式，來篩選標的是否上線
nmap -sL 192.168.1.1
=====
Nmap 在滲透測試中經常用到，它不僅可以用來確定目標網路上計算機的存活狀態，而且可以掃描各個計算機的作業系統、開放埠、服務，還有可能獲得使用者的...
https://www.itread01.com/hkhkqiyx.html
完整全面的掃描
如果希望對某臺主機進行完整全面的掃描，那麼可以使用nmap內建的-A選項。使用了該選項，nmap對目標主機進行主機發現、埠掃描、應用程式與版本偵測、作業系統偵測及呼叫預設NSE指令碼掃描。
nmap –T4 –A –v targethost
其中-A選項用於使用進攻性（Aggressive）方式掃描；-T4指定掃描過程使用的時序（Timing），總有6個級別（0-5），級別越高，掃描速度越快，但也容易被防火牆或IDS檢測並遮蔽掉，在網路通訊狀況良好的情況推薦使用T4；-v表示顯示冗餘（verbosity）資訊，在掃描過程中顯示掃描的細節，從而讓使用者瞭解當前的掃描狀態。
T4 => Aggressive 快速網路掃描，並行掃描，兩次掃描間隔 0 秒，掃描速度較快。
TCP掃描
埠掃描中最穩定的，利用的是 TCP 三次握手。TCP 掃描通常用於收集有關目標的更多資訊，但是會和目標主機建立一個完成的 TCP 連線。
nmap -sT -Pn [IP or domain]
-sT TCP 連線掃描（s ==> 哪種型別掃描；T ==> TCP 型別）
UDP 掃描
DHCP，DNS，SNMP，TFTP 等都使用了 UDP 協議；UDP 掃描會評估目標系統上的 UDP 埠，可以確認 UDP 埠是開放還是被防火牆過濾。
nmap -sU -Pn [IP or domain]
======
在未指定掃描端口時，Nmap默認掃描1000個最有可能開放的端口
主機發現（Host Discovery），即用於發現目標主機是否在線（Alive，處於開啟狀態）。
主機發現原理
主機發現發現的原理與Ping命令類似，發送探測包到目標主機，如果收到回復，那麽說明目標主機是開啟的。Nmap支持十多種不同的主機探測方式，比如發送ICMP ECHO/TIMESTAMP/NETMASK報文、發送TCPSYN/ACK包、發送SCTP INIT/COOKIE-ECHO包，用戶可以在不同的條件下靈活選用不同的方式來探測目標機。
https://www.itread01.com/content/1518679211.html
Nmap介紹
Nmap掃描原理與用法PDF：下載地址
Nmap是一款開源免費的網絡發現（Network Discovery）和安全審計（Security Auditing）工具。軟件名字Nmap是Network Mapper的簡稱。Nmap最初是由Fyodor在1997年開始創建的。隨後在開源社區眾多的誌願者參與下，該工具逐漸成為最為流行安全必備工具之一。最新版的Nmap6.0在2012年5月21日發布，詳情請參見：www.nmap.org。
一般情況下，Nmap用於列舉網絡主機清單、管理服務升級調度、監控主機或服務運行狀況。Nmap可以檢測目標機是否在線、端口開放情況、偵測運行的服務類型及版本信息、偵測操作系統與設備類型等信息。
Nmap的優點：
1. 靈活。支持數十種不同的掃描方式，支持多種目標對象的掃描。
2. 強大。Nmap可以用於掃描互聯網上大規模的計算機。
3. 可移植。支持主流操作系統：Windows/Linux/Unix/MacOS等等；源碼開放，方便移植。
4. 簡單。提供默認的操作能覆蓋大部分功能，基本端口掃描nmap targetip，全面的掃描nmap –A targetip。
5. 自由。Nmap作為開源軟件，在GPL License的範圍內可以自由的使用。
6. 文檔豐富。Nmap官網提供了詳細的文檔描述。Nmap作者及其他安全專家編寫了多部Nmap參考書籍。
7. 社區支持。Nmap背後有強大的社區團隊支持。
8. 贊譽有加。獲得很多的獎勵，並在很多影視作品中出現（如黑客帝國2、Die Hard4等）。
9. 流行。目前Nmap已經被成千上萬的安全專家列為必備的工具之一。
1.1 Zenmap
Zenmap是Nmap官方提供的圖形界面，通常隨Nmap的安裝包發布。Zenmap是用Python語言編寫而成的開源免費的圖形界面，能夠運行在不同操作系統平臺上（Windows/Linux/Unix/Mac OS等）。Zenmap旨在為nmap提供更加簡單的操作方式。簡單常用的操作命令可以保存成為profile，用戶掃描時選擇profile即可；可以方便地比較不同的掃描結果；提供網絡拓撲結構(NetworkTopology)的圖形顯示功能。

## Slide 161: 練習
掃一下同網段
  別忘瞭先安裝 nmap

## Slide 162: 練習 sudo nano \etc\resolv.conf
內容
nameserver IP

## Slide 163: NOPASSWD-bashrc

## Slide 164: NOPASSWD

## Slide 165: sudo nano /etc/sudoers
%sudo ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL
寫錯 剛安裝好的帳號沒有sudo權限了-重新安裝
全部
群組名稱
大寫
冒號
空格
Notes: Ubuntu sudo NoPassWD 不用輸入密碼設定
https://www.mxp.tw/291/
sudo vi /etc/sudoers
或
sudo visudo
就是去編輯設定檔。
將這行
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
改成
%sudo ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL
存檔，搞定！

## Slide 166: sudo nano /etc/sudoers
# User privilege specification
root ALL=(ALL:ALL) ALL
# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
#includedir /etc/sudoers.d
Notes: #
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults env_reset
Defaults mail_badpass
Defaults secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root ALL=(ALL:ALL) ALL
# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
#includedir /etc/sudoers.d

## Slide 167: %sudo ALL=(ALL:ALL) ALL 改成
%sudo ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL

## Slide 168: ~/.bashrc
Notes: https://kknews.cc/zh-tw/code/egojj6y.html
你不登出系統而要讓某些寫入 ~/.bashrc 的設定生效時，需要使用『 source ~/.bashrc 』而不能使用『 bash ~/.bashrc 』是一樣的啊！
直接指令下達 (不論是絕對路徑/相對路徑還是 ${PATH} 內)，或者是利用 bash (或 sh) 來下達腳本時， 該 script 都會使用一個新的 bash 環境來執行腳本內的指令！也就是說，使用這種執行方式時， 其實 script 是在子程序的 bash 內執行的！我們在第十章 BASH 內談到 export 的功能時，曾經就父程序/子程序談過一些概念性的問題， 重點在於：『當子程序完成後，在子程序內的各項變數或動作將會結束而不會傳回到父程序中』！ 這是什麼意思呢？

## Slide 169: alias : 設置指令的別名
bigred@us1804s:~$ alias dir='ls -lah '
bigred@us1804s:~$ dir
total 124K
drwxr-xr-x 7 bigred bigred 4.0K Jun 6 15:16 .
drwxr-xr-x 14 root root 4.0K Jun 6 06:35 ..
-rw------- 1 bigred bigred 6.3K Jun 6 10:33 .bash_history
-rw-r--r-- 1 bigred bigred 220 May 27 14:34 .bash_logout
-rwxr-xr-x 1 bigred bigred 3.8K May 30 15:52 .bashrc
drwx------ 2 bigred bigred 4.0K May 27 14:43 .cache
drwx------ 3 bigred bigred 4.0K May 27 14:43 .gnupg
drwxrwxr-x 3 bigred bigred 4.0K May 27 16:41 .local
-rw-r--r-- 1 bigred bigred 807 May 27 14:34 .profile
.
Notes: bigred@us1804s:~$ alias ll='ls -F *'
bigred@us1804s:~$ ll
44 account03.sh* input password02yy readinput02*
account.sh* account04.sh* input01 pwinput t1
account01.sh* grep password01* pwlist t2
account02.sh* homeip* password02* readinput01* test
bigred@us1804s:~$ alias dir='ls -lah '
bigred@us1804s:~$ dir
total 124K
drwxr-xr-x 7 bigred bigred 4.0K Jun 6 15:16 .
drwxr-xr-x 14 root root 4.0K Jun 6 06:35 ..
-rw------- 1 bigred bigred 6.3K Jun 6 10:33 .bash_history
-rw-r--r-- 1 bigred bigred 220 May 27 14:34 .bash_logout
-rwxr-xr-x 1 bigred bigred 3.8K May 30 15:52 .bashrc
drwx------ 2 bigred bigred 4.0K May 27 14:43 .cache
drwx------ 3 bigred bigred 4.0K May 27 14:43 .gnupg
drwxrwxr-x 3 bigred bigred 4.0K May 27 16:41 .local
-rw-r--r-- 1 bigred bigred 807 May 27 14:34 .profile
.
.
.
===
Linux ls命令
Linux 命令大全
Linux ls命令用于显示指定工作目录下之内容（列出目前工作目录所含之文件及子目录)。
-a 显示所有文件及目录 (ls内定将文件名或目录名称开头为"."的视为隐藏档，不会列出)
-l 除文件名称外，亦将文件型态、权限、拥有者、文件大小等资讯详细列出
-F 在列出的文件名称后加一符号；例如可执行档则加 "*“
Ls –F *
[Linux] ls只列出目錄的方法
http://n.sfs.tw/mymedia/index/10007
法一：搞不懂為什麼要加 */
ls -d */
法二：利用grep
ls -l|grep ^d
法一：搞不懂為什麼要加 */
ls -d */
法二：利用grep
ls -l|grep ^d

## Slide 170: 什麼是bashrc配置文件？
bash 在每次啟動時都會自動載入 .bashrc 配置文件中的內容，
這個 .bashrc 隱藏配置文件可以在每個用戶的家目錄中找到，
它用於保存和加載不同用戶的終端首選項和環境變量。
通過 .bashrc 配置文件對命令進行自定義，
可快速通過用戶自定義的命令
寫入命令的別名「Aliases」，
以使用更短或替代名稱的引用命令，
來執行帶參數的命令甚至腳本。
這對經常使用終端來執行特定命令的用戶來說
可以大大節省時間並提高效率
Notes: nano ~/.bashrc
什麼是bashrc配置文件？
Unix 或類 Unix 作業系統，一般情況下都將 bash 作為默認的終端 shell
（雖然 shell 種類很多，但 bash 還是最為常見和流行的）。
Bash 將在終端中程序中對用戶輸入的命令進行解釋並執行，
允許使用腳本進行一定程序的自定義，
這就是 bashrc 配置文件的作用。
通過編輯bashrc配置文件
可以提高用戶的使用效率
bash 在每次啟動時都會自動載入 bashrc 配置文件中的內容，
這個 .bashrc 隱藏配置文件可以在每個用戶的家目錄中找到，
它用於保存和加載不同用戶的終端首選項和環境變量。
通過 bashrc 配置文件對命令進行自定義，
可快速通過用戶自定義的命令
寫入命令的別名「Aliases」，
以使用更短或替代名稱的引用命令，
來執行帶參數的命令甚至腳本。
這對經常使用終端來執行特定命令的用戶來說
可以大大節省時間並提高效率
常見的使用方式就是，可以在 bashrc 中
寫入命令的別名「Aliases」，
以使用更短或替代名稱的引用命令，
這對經常使用終端來執行特定命令的用戶來說可以大大節省時間並提高效率。

## Slide 171: 如何編輯bashrc配置文件？
nano ~/.bashrc
如果 .bashrc 文件是空的，
沒關係，你可以自行手動寫入內容。

## Slide 172: nano ~/.bashrc
alias by=‘poweroff’
alias ping=‘ping –c 4 ‘
alias dir=‘ls –alh ‘
$Logoou
$login
Notes: nano ~/.bashrc
什麼是bashrc配置文件？
Unix 或類 Unix 作業系統，一般情況下都將 bash 作為默認的終端 shell（雖然 shell 種類很多，但 bash 還是最為常見和流行的）。Bash 將在終端中程序中對用戶輸入的命令進行解釋並執行，允許使用腳本進行一定程序的自定義，這就是 bashrc 配置文件的作用。
通過編輯bashrc配置文件可以提高用戶的使用效率
通過 bashrc 配置文件對命令進行自定義，
可快速通過用戶自定義的命令來執行帶參數的命令甚至腳本。
bash 在每次啟動時都會自動載入 bashrc 配置文件中的內容，
這個 .bashrc 隱藏配置文件可以在每個用戶的家目錄中找到，
它用於保存和加載不同用戶的終端首選項和環境變量。
常見的使用方式就是，可以在 bashrc 中寫入命令的別名「Aliases」，以使用更短或替代名稱的引用命令，這對經常使用終端來執行特定命令的用戶來說可以大大節省時間並提高效率。
如何編輯bashrc配置文件？
nano ~/.bashrc
如果 .bashrc 文件是空的，沒關係，你可以自行手動寫入內容。

## Slide 173: 練習.bashrc加上以下內容
alias dir='ls -alh '
alias ping='ping -c 4 '
alias by='poweroff'
Notes: # ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples
# If not running interactively, don't do anything
#case $- in
# *i*) ;;
# *) return;;
#esac
# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth
# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend
# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000
# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize
# If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
# match all files and zero or more directories and subdirectories.
#shopt -s globstar
# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"
# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi
# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
xterm-color|*-256color) color_prompt=yes;;
esac
# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize
# If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
# match all files and zero or more directories and subdirectories.
#shopt -s globstar
# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"
# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi
# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
xterm-color|*-256color) color_prompt=yes;;
esac
# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
# should be on the output of commands, not on the prompt
#force_color_prompt=yes
if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
# We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
# (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
# a case would tend to support setf rather than setaf.)
color_prompt=yes
else
color_prompt=
fi
fi
if [ "$color_prompt" = yes ]; then
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
# should be on the output of commands, not on the prompt
#force_color_prompt=yes
if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
# We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
# (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
# a case would tend to support setf rather than setaf.)
color_prompt=yes
else
color_prompt=
fi
fi
if [ "$color_prompt" = yes ]; then
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
;;
*)
;;
esac
# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
alias ls='ls --color=auto'
#alias dir='dir --color=auto'
#alias vdir='vdir --color=auto'
alias grep='grep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias egrep='egrep --color=auto'
fi
# colored GCC warnings and errors
#export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01'
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
;;
*)
;;
esac
# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
alias ls='ls --color=auto'
#alias dir='dir --color=auto'
#alias vdir='vdir --color=auto'
alias grep='grep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias egrep='egrep --color=auto'
fi
# colored GCC warnings and errors
#export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01'
# some more ls aliases
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'
# Add an "alert" alias for long running commands. Use like so:
# sleep 10; alert
alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo terminal || echo error)" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')"'
# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
. ~/.bash_aliases
fi
# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
# some more ls aliases
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'
# Add an "alert" alias for long running commands. Use like so:
# sleep 10; alert
alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo terminal || echo error)" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')"'
# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
. ~/.bash_aliases
fi
# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
. /usr/share/bash-completion/bash_completion
elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
. /etc/bash_completion
fi
fi
alias dir='ls -alh '
alias ping='ping -c 4 '
alias by='poweroff'